ТОМ 1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1.  Часть 1. Общие положения о размещении линейного объекта.

Согласно договору №Н2125/27-11/17/1/ОПР от 27 ноября 2017 года с ООО «Газстрой Северо-Запад», разработан проект планировки и проект межевания территории на объект: «Внутрипоселковый разводящий газопровод в х. Ракитный Зерноградского района Ростовской области».

Целью разработки проекта планировки и проекта межевания территорий является установление границ зон планируемого размещения объекта капитального строительства, а также обоснование оптимальных размеров и границ земельных участков границ и публичных сервитутов для получения разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию объекта строительства.

Проект планировки и проект межевания территорий разработаны в соответствии с установленными генеральными планами, элементами планировочной структуры и градостроительными регламентами правил землепользования и застройки Зерноградского городского поселения Зерноградского района Ростовской области.

При разработке проекта планировки и проекта межевания территорий учтены необходимые требования и технические рекомендации (условия), выданные организациями и учреждениями при проектировании распределительного газопровода (см. Приложения).

1.1.1. Исходно-разрешительная документация.

1. Техническое задание на разработку проектной документации: «Внутрипоселковый разводящий газопровод в х. Ракитный Зерноградского района Ростовской области».

2. Техническое задание на разработку проекта планировки под размещение линейных сооружений.

3. Генеральный план Зерноградского городского поселения Зерноградского района Ростовской области.

4. Правила землепользования и застройки Зерноградского городского поселения.

5. Технические условия на пересечения, подключения инженерной инфраструктуры.

6. Заключение министерства Культуры Ростовской области ________________________.

7. Топографическая съемка масштаба 1:500 выполненная ООО «Геоматик» в 2017 г.

8. Градостроительный кодекс РФ.

9. Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки. Согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003) в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

10. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

1.1.2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика.

Трасса проектируемого газопровода проходит по застроенной территории Зерноградского района Ростовской области. В административном отношении проектируемая трасса газопровода низкого давления проходит по ул. Заречная в х. Ракитный Зерноградского городского поселения Зерноградского района, Ростовской области. Протяженность линейной части газопровода низкого давления составляет 2,6 км.

1.1.3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

Земельные участки, отводимые на период строительства, находятся в ведении администрации Зерноградского городского поселения Зерноградского района Ростовской области. Земельные участки, предоставляемые для размещения газопровода, выделяются из состава земель поселения или из состава земельных участков, находящихся в собственности у физических или юридических лиц, в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представляют собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно оси трубопровода. Площадь полосы отвода газопровода, шириной 8 м, составляет 20 868 кв.м.

1.1.4. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории

На основании разработанного проекта планировки территории, мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки – не требуются;

мероприятия по переводу земель в другую категорию, предоставленных для размещения линейного объекта – не требуются;

мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности – предусмотрены, в соответствии с требованиями пунктов СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

мероприятия по сохранению объектов культурного наследия–предусмотрены;

# мероприятия по охране окружающей среды – предусмотрены, с целью минимизации негативного воздействия планируемого газопровода на окружающую среду и обеспечения более высокого уровня комфортности проживания населения на прилегающих к газопроводу территориях необходимо проведение комплекса мероприятий по охране окружающей среды;

# иные мероприятия – не предусмотрены.

1.1.5. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям

законодательства о градостроительной деятельности

«Документация по планировке территории газопровода  выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий».

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

2.1. Часть 1. Пояснительная записка.

2.1.1. Исходно-разрешительная документация

Проект планировки территории выполнен на основании следующей исходно-разрешительной документаций:

1. Техническое задание на разработку проектной документации: «Внутрипоселковый разводящий газопровод в х. Ракитный Зерноградского района Ростовской области».

2. Техническое задание на разработку проекта планировки под размещение линейных сооружений.

3. Генеральный план Зерноградского городского поселения Зерноградского района Ростовской области.

4. Правила землепользования и застройки Зерноградского городского поселения.

5. Технические условия на пересечения, подключения инженерной инфраструктуры.

6. Заключение министерства Культуры Ростовской области ________________________.

7. Топографическая съемка масштаба 1:500 выполненная ООО «Геоматик» в 2017 г.

8. Градостроительный кодекс РФ.

9. Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки. Согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003) в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

10. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

2.1.2. Обоснование положений по размещению линейного объекта.

2.1.2.1.Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

Для определения мест размещения линейного объекта: «Внутрипоселковый разводящий газопровод в х. Ракитный Зерноградского района Ростовской области», в соответствии со статьей 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовлен проект планировки территории и проект межевания.

Трасса прохождения газопровода принята согласно:

-технического задания на разработку проектной документации «Внутрипоселковый разводящий газопровод в х. Ракитный Зерноградского района Ростовской области»

Объект расположен в х. Виноградный Зерноградского городского поселения Зерноградского района Ростовской области.

Проект подготовлен в соответствии с положениями следующих федеральных законов, постановлений правительства, нормативных правовых актов:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ                (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ.),

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 №427, от 21.12.2009 №1044, от 13.04.2010 № 235, от 07.12.2010 № 1006);

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 561                      «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ «Земельный кодекс»;

- Федеральный закон от 18 июня 2001 г. №78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

Проект предназначен для упорядочения условий развития территории, осуществляемых путем подготовки  и реализации решений документации по планировке территории, содержащей характеристики и параметры планируемого развития территории, а также фиксированные границы регулирования землепользования и застройки.

При выборе трассы газопровода был рассмотрен и принят к проектированию наиболее оптимальный и целесообразный вариант прохождения трассы. Под площадки для строительства газопровода выбраны в основном земли, являющиеся наименее ценными из земель населенного пункта.

Выбор трассы газопровода выполнен на основании следующих документов:

- Генеральный план Зерноградского городского поселения Зерноградского района;

- Правила землепользования и застройки территории Зерноградского городского поселения Зерноградского района Ростовской области.

Проект планировки территории размещения линейного объекта: «Внутрипоселковый разводящий газопровод в х. Ракитный Зерноградского района Ростовской области» разработан обществом с ограниченной ответственностью «КАСКАД» на основании договора № Н2125/27-11/17/1/ОПР от 17.10.2016г с ООО «Газстрой Северо-Запад».

Согласно Заключению, полученному от Департамента по Недропользованию по Южному Федеральному Округу (ЮГНЕДРА) на земельном участке, на котором проектируется строительство газопровода имеется Зерноградское газовое месторождение..

Согласно письму ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО», что на данном месте размещения газопровода официально зарегистрированных скотомогильников, биотермических ям и сибиреязвенных захоронений не обнаружено.

2.1.2.2. Обоснование параметров линейного объекта на планируемой территории

В соответствии с техническим заданием разработан проект планировки территории на линейный объект: «Внутрипоселковый разводящий газопровод в х. Ракитный Зерноградского района Ростовской области».

Трасса проектируемого газопровода проходит по застроенной территории Зерноградского района Ростовской области. В административном отношении проектируемая трасса газопровода низкого давления проходит по ул. Заречная в х. Ракитный Зерноградского городского поселения Зерноградского района, Ростовской области. Протяженность линейной части газопровода низкого давления составляет 2,6 км.

Трассировка проектируемого подземного газопровода принята с учетом требований СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расположения существующих коммуникаций и сооружений и документов по планировки территории, согласованных со всеми заинтересованными организациями.

Проектом предусматривается:

1) трасса газопровода:

- прокладка газопровода высокого давления 2621 м.

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Газопровод низкого давления |
| 1 | категория и рабочее давление | IV, низкого |
| 2 | Общая протяжённость протяженность (по пикетажу) | 2620,7м |
| 3 | способ прокладки | подземный |
| 4 | средняя глубина прокладки | 1,3м |
| 5 | кран шаровой полнопроходной DN80 | 1 шт. |

2.1.2.3. Обоснование размещения линейного объекта

с учетом особых условий использования территорий и

мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) для газопроводных сооружений предусматривается в соответствии СНиП 2.04.02-84* п.п. 10.1 – 10.6; 10.17; 10.20; 10.38; 10.39 и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и газопроводов питьевого назначения» п.п.2.2.1.1; 2.4.2.; 3.1; 3.2.

По трассе проектируемого газопровода отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод: свалки, поля ассенизации, поля фильтрации, поля орошения, кладбища, а также уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.

На земельных участках, отведенных под строительство объекта, объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

В связи с тем, трасса газопровода проходит в непосредственной близости от выявленных объектов археологического наследия, в случае любых изменений проекта провести дополнительное согласование с министерством культуры Ростовской области.

В соответствии с п.п. 3, 4, 9 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ, в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (визуально читаемые курганные насыпи, остатки костей, фрагменты керамики, любые остатки жизнедеятельности человека, сокрытые в земле). Исполнитель работ обязан проинформировать министерство культуры области об обнаруженном объекте, разработать в составе проекта работ раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия. Работы по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, изменение проекта проведения работ, представлявших собой угрозу нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, либо изменение характера указанных работ проводятся за счет средств заказчика земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

2.1.2.4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, проведение мероприятий

по гражданской обороне и пожарной безопасности.

Общие рекомендации по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по ГО.

Основными опасностями возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций являются (в порядке убывания риска):

Природные опасности:

- метеорологические;

- гидрологические;

- лесные пожары;

- геологические опасные явления.

Природно-техногенные опасности:

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- аварии на взрывопожароопасных объектах.

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. В связи с общими тенденциями повышения глобальной климатической температуры, а также прогнозами МЧС России, в перспективе можно предположить:

- увеличение количества неблагоприятных краткосрочных природных явлений и процессов с аномальными параметрами (внеурочных периодов аномально теплой погоды и заморозков, сильных ветров, снегопадов и т.п.);

- увеличение проявлений засух и природных пожаров;

- уменьшение периода изменений погоды – 3 - 4 дня против обычных 6 - 7 дней, что вызовет определенные трудности в прогнозировании стихийных гидрометеорологических явлений, скажется на степени оперативности оповещения о них и, в большей степени, на возможность прогнозирования последствий.

Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы

Климатические экстремумы - экстремально высокие и низкие температуры, сильные ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы - это предпосылки возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.

Для Ростовской области в целом, характерны следующие виды климатических экстремумов:

- сильный ветер;

- очень сильный дождь;

- сильный ливень;

- продолжительные сильные дожди;

- сильный туман;

- сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30С0 и выше в течение более 5 суток);

- сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее минус 25 С0 и ниже в течение не менее 5 суток).

Сильные ветры угрожают:

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);

- срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев.

С целью предупреждения ущерба от ветровой деятельности (штормы, ураганы) целесообразны мероприятия: рубка сухостоя, обрезка деревьев вдоль газопровода.

Интенсивные осадки и снегопады.

Интенсивные осадки – сильный ливень, продолжительные сильные дожди.

Уровень опасности – чрезвычайные ситуации муниципального уровня; характеристика возможных угроз – затопление территорий из-за переполнения систем водоотвода, размыв дорог.

Интенсивные снегопады – очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом). Уровень опасности – чрезвычайные ситуации локального уровня; характеристика возможных угроз – разрушение линий ЛЭП и связи при налипании снега, парализующее воздействие на автомобильных дорогах.

Сильные туманы

Обуславливают возможные чрезвычайные ситуации локального уровня, связанные с дорожно-транспортными происшествиями.

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные температуры

Приводят к появлению наледи и налипании мокрого снега, что особенно опасно для воздушных линий электропередач. При резкой смене (перепаде) давления воздуха замедляется скорость реакции человека, снижается его способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий на транспорте и на опасных производствах. Происходит обострение сердечно-сосудистых, гипертонических и иных заболеваний.

В зимний период сильный мороз с минимальной температурой воздуха не менее минус 25 С0 и ниже в течение не менее 5 суток может вызывать возникновение техногенных аварий на линиях тепло - и энергоснабжения. Кроме того, в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

Гидрологические явления (затопления и подтопления)

Основной причиной подтоплений являются большое содержание влаги в грунте в осенне-зимний период и большая высота снежного покрова. Последующее быстрое таянье снега в годы с ранней весной или обильные дожди в летне-осенний период влекут за собой резкий подъём уровня грунтовых вод, что и приводит к развитию процессов подтопления.

Геологические опасные явления

Землетрясения

Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству человеческих жертв, материальному ущербу и деструктивному воздействию на окружающую среду занимают одно из первых мест среди других природных катастроф. Внезапность в сочетании с огромной разрушительной силой колебаний земной поверхности часто приводят к большому числу человеческих жертв.

Предсказать время возникновения подземных толчков, а тем более предотвратить их, пока невозможно. Однако разрушения и число человеческих жертв могут быть уменьшены путём проведения политики повышения уровня осведомлённости населения и федеральных органов власти о сейсмической угрозе.

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, хозяйству и окружающей природной среде.

На территории возможно возникновение следующих техногенных чрезвычайных ситуаций:

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- пожары;

- аварии на транспорте и транспортных коммуникациях.

На электроподстанциях может возникнуть короткое замыкание и, как следствие, пожар. Для предотвращения такой ситуации, оборудование снабжено пожарной сигнализацией.

На линиях электропередачи может произойти обрыв проводов по причине сильного ветра, механического повреждения и т. п. Вследствие этого возможно отключение электроэнергии в жилой и производственной зонах (до ликвидации аварии).

Опасные производственные объекты, подлежащие декларированию промышленной безопасности, на рассматриваемой территории отсутствуют.

Пожары

Пожары на объектах экономики и в жилом секторе приводят к гибели, травматизму людей и уничтожению имущества. С ними связано наибольшее число техногенных чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера

- снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле - и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории.

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях.

Оповещение населения о сигналах ЧС предусматривается по телефонной сети. На производственных площадях, как дополнение, должны быть установлены громкоговорители. Для оповещения работающих смен и населения, кроме телефонной связи, необходимо предусмотреть использование наружных сирен.

Следует установить точки проводного радиовещания или кабельного телевидения в диспетчерских пунктах или помещениях дежурных всех учреждений и организаций с численностью работающих более 50 человек.

Общие рекомендации по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов является вопросом местного значения поселения.

Для реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области обеспечения пожарной безопасности, органы местного самоуправления городских поселений, в части организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности, должны осуществлять контроль за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территорий.

2.2.  Часть 2. Графическая часть.

Графическая часть в составе «Проекта планировки территории для линейного объекта» разработана на основе топографической съемки масштаба 1:500, выполненной ООО «Геоматик», на основе проекта схемы территориального планирования Зерноградского городского поселения Зерноградского района и включает следующие схемы:

1. Генеральный план Зерноградского городского поселения.

2. Правила землепользования и застройки Зерноградского городского поселения.

3. Схема расположения элемента планировочной структуры.

4. Схема планировки территории М1:1000, которая содержит:

- красные линии (полоса временного отвода на период строительства газопровода);

- границы зон планируемого размещения объекта соответствующего значения, границ территорий объектов культурного наследия;

- границы земельных участков, кадастровые номера земельных участков;

- существующие, сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры;

- охранные и санитарные защитные зоны существующих коммуникаций

- линии, обозначающие дороги, проезды, линии связи.

- границы существующих улично-дорожных сетей;

- схема вертикальной и инженерной подготовки территории (вертикальные разрезы прохождения и укладки газопровода).

Пояснительную записку составил:                                                                        Смирнов В.И.

ТОМ 3

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

3.1. Проект межевания территории для линейного объекта.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, должны обеспечить возможность однозначного установления местоположения границ формируемых земельных участков и зон действия публичных сервитутов, предлагаемых проектом межевания к установлению.

Размеры земельных участков установлены с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил.

Схема проекта межевания территории представлена на топографической подоснове и  содержит описание использованных условных обозначений.

На схеме проекта межевания территории отражена следующая графическая информация:

- границы квартала;

- границы и кадастровые номера существующих земельных участков, зарегистрированных в земельном кадастре, и зон действия существующих сервитутов;

- границы, публичных сервитутов, подлежащих установлению, с привязкой их к границам квартала, к закрепленным на местности геодезическим знакам, опорным (зарегистрированным в земельном кадастре) земельным участкам, зданиям и сооружениям с точностью до 0,1м;

- порядковые номера на разбивочном чертеже формируемых земельных участков и зон действия публичных сервитутов, подлежащих установлению;

- каталог координат формируемых земельных участков;

- экспликация земельных участков отводимых во временное пользование, которая содержит;

- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты.

3.1.2. Пояснительная записка к проекту межевания.

Проект межевания территории составлен на основании проекта планировки для объекта:  «Внутрипоселковый разводящий газопровод в х. Ракитный Зерноградского района Ростовской области».

Трасса газопровода проходит по землям Зерноградского городского поселения Зерноградского района Ростовской области. Общая протяженность составляет 2,6 км.

Проект межевания территории выполнен по результатам анализа ранее сформированных  земельных участков в границах межевания согласно разработанному проекту планировки. Базовой информацией при разработке проекта межевания послужили сведения из ЕГРН на ранее сформированные земельные участки в границах проектируемой территории, топографическая съемка М 1:500, выполненная ООО «Геоматик» в 2017 г. Проектируемые границы временной полосы отвода газопровода нанесены в соответствии с проектным решением.  Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода, выделяется из состава земель населенного пункта во временное пользование на период строительства и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.  В пределах полосы отвода выполняется весь комплекс строительства газопровода в том числе: основные и вспомогательные строительные работы. Ширина полосы отвода определяется в зависимости от диаметра газопровода, способа его соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения газопровода, от способа обратной засыпки смонтированного газопровода.

Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и в полосе отвода.

Результат расчета размера земельного участка по административно-территориальным образованиям составляет: на территории Зерноградского района временный отвод составляет –                 20 868 кв.м.

Сведения о  собственниках земельных участков категории земель, размерах земельных участков, предоставленных для размещения временной полосы отвода на период строительства представлены на схеме проекта межевания территории.

Границы межевания земельных участков, предоставляемых под строительство объекта, приведены в схеме проекта межевания территории.

Технико-экономические показатели проекта межевания приведены в приложении №1.

Экспликация земельных участков необходимых на период строительства приведена в приложении №2.

3.2. Графическая часть к проекту межевания

Проект межевания выполнен в составе проекта планировки, необходимые обоснования к проекту межевания приведены в составе графических материалов и пояснительной записки к проекту планировки территории, и включает:

-схему проекта межевания территории;

-схема межевания земельного участка (приложение к схеме проекта межевания территории)

На  схеме проекта межевания территории отображены:

- красная линия (граница временного отвода);

- границы существующих земельных участков и их кадастровые номера;

- границы проектируемых земельных участков;

- экспликация проектируемых земельных участков.

На схемах межевания земельных участков отображены:

- красная линия (граница временного отвода);

- границы существующих земельных участков и их кадастровые номера;

- границы проектируемых земельных участков;

- поворотные точки красной линии;

- каталог координат поворотных точек красной линии;

- информация о существующем земельном участке (адрес, правообладатель, арендатор)

«Документация по планировке межевания территории выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий».

Пояснительную записку составил:                                                                      Смирнов В.И.

ТОМ 4

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

линейного объекта: «Внутрипоселковый разводящий газопровод в х. Ракитный Зерноградского района Ростовской области»

| № п/п | Наименование показателя | Расчетная площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | 20868 |
| 2 | Территории застроенных земельных участков, всего | - |
|  | В том числе: |  |
| 2.1 | Территории земельных участков, на которых расположены линейные объекты не образующие элементы планировочной структуры (подъездные железнодорожные линии, внутриквартальные линии электропередач, связи, трубопроводы и другие подобные сооружения) | - |
| 2.2 | Территории земельных участков, на которых расположены линейные объекты образующие элементы планировочной структуры (линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения) | - |
| 3 | Территории незастроенных земельных участков, всего | 20868 |
|  | В том числе: |  |
| 3.1 | Территории земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 20868 |
| 3.2 | Территории земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов федерального, регионального или местного значения | - |
| 4 | Территории земель (по категориям земель), на которых располагается (будет располагаться) линейный объект, всего | 20868 |
| 4.1 | В том числе: |  |
| 4.2 | земли сельскохозяйственного назначения | 34 |
| 4.3 | земли населенных пунктов | 20834 |
| 4.4 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики | - |
| 4.5 | земли для обеспечения космической деятельности | - |
| 4.6 | земли обороны, безопасности | - |
| 4.7 | земли иного специального назначения | - |
| 4.8 | земли особо охраняемых территорий и объектов; | - |
| 4.9 | земли лесного фонда | - |
| 4.10 | земли водного фонда | - |
| 4.11 | земли запаса | - |
| 5 | Территории земельных участков общего пользования, | - |
|  | В том числе: | - |
| 5.1 | Территории земельных участков внутриквартальных проходов и проездов | - |
| 5.2 | Территории земельных участков зеленых насаждений общего пользования (скверы, сады и т.д.) | - |
| 5.3 | Другие территории земельных участков общего пользования | - |
| 6 | Территории проектируемых земельных участках, всего | 20868 |
|  | В том числе: |  |
| 6.1 | во временное пользование (на период строительства) | 20868 |
|  | В том числе: |  |
| 6.2 | на постоянное пользование, | - |
| 7 | Территории резервируемых земельных участков | 20868 |
| 8 | Территории объектов культурного наследия | - |
| 9 | Территории зон действия публичных сервитутов, всего | - |
|  | В том числе: | - |
| 9.1 | Территории частных сервитутов зарегистрированных в земельном кадастре | - |
| 9.2 | Территории публичных сервитутов зарегистрированных в земельном кадастре | - |
| 9.3 | Территории публичных сервитутов, предлагаемых проектом межевания к установлению в соответствии с действующим законодательством | - |
| 10 | Территории зон с особыми условиями использования территории | - |
|  | В том числе: | - |
| 10.1 | охранные зоны | - |
| 10.2 | санитарно-защитные зоны | - |
| 10.3 | зоны охраны объектов культурного наследия | - |
| 10.4 | водоохранные зоны | - |
| 10.5 | зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | - |
| 10.6 | зоны охраняемых объектов | - |
| 10.7 | иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации | - |
| 11 | Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - |

Приложение №2

ЭКСПЛИКАЦИЯ

земельных участков в полосе необходимой для строительства линейного объекта на территории Зерноградского городского поселения

| № | Кадастровый номер | Правообладатель, арендатор | Вид права | Категория земель | Площадь ЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61:12:0051001:265 | МО «Зерноградское городское поселение» | собственность | Земли н.п. | 3005 |
| 2 | 61:12:0600901:1 | ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»» Российская Федерация | Постоянное (бессрочное) пользование Собственность | Земли с.х. | 34 |
| 3 | 61:12:0051001:ЗУ1 | Администрация Зерноградского района | Земли н.п. | 17829 |
| ИТОГО | 20868 |