РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2018 № 749

г. Зерноград

О внесении изменений в постановление Администрации

Зерноградского городского поселения от 18.10.2016 № 1136

«Об утверждении  актуализированной Схемы  водоснабжения

и водоотведения муниципального образования

«Зерноградское городское поселение»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования "Зерноградское городское поселение", в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Администрация Зерноградского городского поселения постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 18.10.2016 № 1136  «Об утверждении  актуализированной Схемы  водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Зерноградское городское поселение»  (далее Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения  «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Зерноградского городского поселения Синельникова П.Е.

Глава Зерноградского

городского поселения                              А. И. Платонов

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 2018 год

Приложение

к постановлению Администрации

Зерноградского  городского

от 03.07.2018 № 749

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

(актуализированная, на период до 2031 года)

ВВЕДЕНИЕ

Зерноградское городское поселение расположено на юге Ростовской области в западной части Зерноградского района. Муниципальное образование граничит  с западной, северо-западной и северной стороны с муниципальными образованиями Кагальницкого района Ростовской области, с северо-восточной, восточной, юго-восточной и южной стороны с муниципальными образованиями Зерноградского района (Россошинское сельское поселение, Мечётинское сельское поселение, Донское сельское поселение, Манычское сельское поселение).

- Общая площадь муниципального образования, кв. км — 425,59

- Численность населения, человек на 01.01.2016 года  — 29,2 тыс.

- Административный центр — город Зерноград

Данные по населению

| Наименование характеристики | Населенные пункты | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | г. Зерноград | пос. Дубки | пос. Зерновой | хут. Каменный | пос. Кленовый | пос. Комсомольский | пос. Прудовой | хут. Ракитный | пос. Речной | пос. Шоссейный | пос. Экспериментальный |  |
| Численность населения (чел.) на 01.01.2012, в т. ч.: | 26759 | 378 | 496 | 378 | 602 | 672 | 323 | 338 | 3 | 405 | 959 | 31313 |
| работающих | 16653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16653 |
| пенсионеров | 6227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6227 |
| учащихся | 3104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3104 |
| дошкольного возраста | 1728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1728 |
| женщин | 14033 | 190 | 257 | 193 | 310 | 345 | 172 | 171 | 1 | 212 | 486 | 16370 |
| мужчин | 12726 | 188 | 239 | 185 | 292 | 327 | 151 | 167 | 2 | 193 | 473 | 14943 |
| Количество частных подворий | 0 | 137 | 202 | 160 | 254 | 244 | 113 | 153 | 1 | 180 | 345 | 1788 |
| Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни), га | 0 | 125 8,4 га 5,3 га | 197 22,0га 14,1га | 148 7,2га 17,4га | 214 6,8га 17,2га | 233 23,7га 15,2га | 96 13,5га 8,6га | 127 36,4га 23,3га | 1 1 | 150 17,2га 11,0га | 340 34,7га 22,2га | 1631 209,9га 134,3га |
| Степень газификации, % | 98,3 | 98 | 88 | 82 | 95 | 95 | 92 | 58 | 0 | 95 | 95 | 95,55 |

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Зерноградское городское поселение» разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения поселения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения  состоит из Глав:

- «Схема водоснабжения муниципального образования «Зерноградское городское поселение»

- «Схема водоотведения муниципального образования «Зерноградское городское поселение»

и разработана с учетом требований Водного кодекса  Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 01.01.2004),  территориальных строительных нормативов.

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки.

Наличие жилищного фонда

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс. м2 | В том числе | Число проживающих, тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | в многоквартирных жилых домах |  |
| Жилищный фонд - всего | 601,7 | 308 | 255,3 | 25,5 |
| в том числе в собственности: частной | 549,1 | 308 | 229,5 | 24,2 |
| из неё: граждан | 534,2 | 308 | 226,2 | 23,5 |
| юридических лиц | 14,9 | 0 | 0 | 0,7 |
| государственной | 42,2 | 0 | 19,4 | 1,9 |
| муниципальной | 10,4 | 0 | 6,4 | 0,5 |
| другой | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по целям использования: социального использования | 25,8 | 0 | 25,8 | 1,1 |
| специализированный | 38,4 | 0 | 0 | 1,7 |
| из него служебные жилые помещения | 1,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| общежития | 34,3 | 0 | 0 | 1,5 |

Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | Всего | В том числе оборудованных: |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопро-водом | в т.ч. централизованным | водоотведением (кана лизацией) | В т.ч. централизованным | отопле- нием | в т.ч. централизованным | ГВС | В т.ч. централизованным | Ваннами (душами) | Газом (сетевым, снижен ным) | Наполь ными электроплитками |
| Общ. площадь жил. помеш., м2 | 601,7 | 549,1 | 549,1 | 549,1 | 284,1 | 601,1 | 284,1 | 549,1 | 102,8 | 549,1 | 549,1 | 10,1 |
| Число проживающих, тыс. чел. | 26,5 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 12,5 | 26,5 | 12,5 | 24,2 | 4,5 | 24,2 | 26,1 | 0,4 |

Динамика изменения тарифов

| Ресурсоснабжающая организация | Вид услуги | Стоимость услуги по годам, руб. за 1 м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г |
| ОАО «Донская региональная компания» | водоснабжение | 42,53 | 42,53 | 44,36 | 45,16 | 46,07 |
|  | водоотведение | 28,60 | 28,60 | 29,83 | 30,42 | 31,03 |
| ОАО «Донская региональная компания» | водоснабжение поселков | 36,37 | 38,96 | 40,64 | 41,37 | 42,50 |
| ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской» (ГНУ ВНИИЗК им. Калиненко) | водоснабжение | 25,12 | 25,12 | 26,20 | 26,83 | 27,36 |
|  | водоотведение | 11,76 | 11,76 | 12,26 | 12,77 | 13,02 |

Глава I

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования «Зерноградское городское поселение»

Раздел 1

Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования «Зерноградское городское поселение»

Для обеспечения потребителей г. Зернограда и сельских населённых пунктов услугами водоснабжения и водоотведения привлечены:

- ОАО «Донская региональная компания» (ДОНРЕКО) - гарантирующая организация, предоставляет более 90% услуг водоснабжения населению, предприятиям, организациям, учреждениям, юридическим лицам в г. Зернограде.

- ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской» (бывший ВНИИЗК)-  предоставляет услуги водоснабжения жильцам трёх многоквартирных домов, жителям посёлка Дубки и хутора Ракитный.

Используются 139,6 км сетей водоснабжения и 43 объекта ВКХ. При аварийном отключении центрального водопровода всё население города в течение трёх суток может быть обеспечено водой в ограниченном режиме потребления. На территории городского поселения находятся 21 артезианская скважина, 3 резервуара питьевой воды городского водопровода с запасом воды от 10 до 18 тыс. куб. м., в зависимости от времени отключения центрального водопровода. В пониженных точках магистралей центрального водопровода запас питьевой воды составляет около 9000 куб. м., в розничной торговле запасы воды, пригодной для питья, - около 60,0 куб. м. Для обеспечения водоснабжения населения при отключении центрального водоснабжения используется автотранспорт  «Донская региональная компания» предприятий города и Зерноградского района в количестве 14 единиц техники. Потребление воды всеми потребителями составляет 2598,6 тыс. куб. м в год, в том числе населением города – 1127,9 тыс. куб. м.

В 2010 году построена новая линия водопровода от НС4 до пос. Тимирязева-2, что позволило стабилизировать водоснабжение жителей северо-восточного микрорайона города (порядка 7 тысячам жителей). Однако, из-за изношенности водопроводной сети, увеличить давление в системе не представляется возможным и от этого верхние этажи многоквартирных домов  имеют проблемы с водоснабжением.

Жизненно важным для городского поселения и сельских населённых пунктов остается состояние водопроводных  сетей. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения, проживающего в сельских населённых пунктах. Так, износ водопроводных сетей  колеблется от 56% до 90%, большинство артезианских скважин требует капитального ремонта (восстановление дебета) и для обеспечения полноценного водоснабжения необходимо дополнительно устройство новых артезианских скважин в сельских населённых пунктах.

Информация

по артезианским скважинам и водонапорным башням, расположенных на территории

Зерноградского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Собственник объекта | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Арт скважина № 1 | г Зерноград, ул. Строителей,5 | Зерноградское городское поселение | 1991г | ООО «Донреко» |
| 2 | Арт скважина№ 2 | г Зерноград, ул. Строителей,5 | Зерноградское городское поселение | 1996г | ООО «Донреко» |
| 3 | Арт скважина № 3 | г Зерноград, ул. Строителей,5 | Зерноградское городское поселение | 2009г | ООО «Донреко» |
| 4 | Водонапорная башня | г Зерноград, ул. Строителей,5 | Зерноградское городское поселение | 2004г | ООО «Донреко» |
| 5 | Арт скважина № 1 | п. Прудовый | Зерноградское городское поселение | 1984г | ООО «Донреко» |
| 6 | Арт скважина № 2 | п. Прудовый | Зерноградское городское поселение | 1984г | ООО «Донреко» |
| 7 | Водонапорная башня | п. Прудовый | Зерноградское городское поселение | 2004г | ООО «Донреко» |
| 8 | Водонапорная башня | п. Прудовый | Зерноградское городское поселение | 2008г | ООО «Донреко» |
| 9 | Арт скважина№31363 | п. Кленовый | Зерноградское городское поселение | 1974г | ООО «Донреко» |
| 10 | Водонапорная башня | п. Кленовый | Зерноградское городское поселение | 1976г | ООО «Донреко» |
| 11 | Арт скважина№61694 | п. Кленовый | Зерноградское городское поселение | 1985г | ООО «Донреко» |
| 12 | Арт скважина№57670 | п. Кленовый | Зерноградское городское поселение | 1983г | ООО «Донреко» |
| 13 | Водонапорная башня | п. Кленовый | Зерноградское городское поселение | 1983г | ООО «Донреко» |
| 14 | Водонапорная башня | п. Кленовый | Зерноградское городское поселение | 1985г | ООО «Донреко» |
| 15 | Арт. скважин №31375 | п. Комсомольский | Зерноградское городское поселение | 1974г | ООО «Донреко» |
| 16 | Водонапорная башня | п. Комсомольский | Зерноградское городское поселение | 1995г | ООО «Донреко» |
| 17 | Арт скважина№57914 | п. Комсомольский | Зерноградское городское поселение | 1984г | ООО «Донреко» |
| 18 | Водонапорная башня | п. Комсомольский | Зерноградское городское поселение | 1996г | ООО «Донреко» |
| 19 | Арт скважина | п.Шоссейный | Зерноградское городское поселение | 1974г | ООО «Донреко» |
| 20 | Водонапорная башня | п.Шоссейный | Зерноградское городское поселение |  | ООО «Донреко» |
| 21 | Арт скважина №3 | г. Зерноград, Чкалова,32д | ОАО "КУИ" | 1963г | Не эксплуатируется |
| 22 | Арт скважина №5 | г. Зерноград, Колодина | ОАО "КУИ" | 1973г | Не эксплуатируется |
| 23 | Арт скважина №6 | г. Зерноград, Социалистическая, 2д | ОАО "КУИ" | 1964г | Не эксплуатируется |
| 24 | Арт скважина №7 | г. Зерноград, Специалистов, 57д | ОАО "КУИ" | 1970г | Не эксплуатируется |
| 25 | Арт скважина №8 | г. Зерноград, Машиностроителей, 7д | ОАО "КУИ" | 1971г | Не эксплуатируется |
| 26 | Арт скважина №11 | г. Зерноград, Машиностроителей, 28/1 | ОАО "КУИ" | 1964г | Не эксплуатируется |
| 27 | Арт скважина №7463 | п. Зерновой | Зерноградское городское поселение | 1979г | ООО «Донреко» |
| 28 | Арт скважина №8-85-256/1 | п. Зерновой | Зерноградское городское поселение | 1985г | ООО «Донреко» |
| 29 | Водонапорная башня | п. Зерновой | Зерноградское городское поселение | 1987г | ООО «Донреко» |
| 30 | Водонапорная башня | п. Зерновой | Зерноградское городское поселение | 1992г | ООО «Донреко» |
| 31 | Арт скважина | х. Ракитный | ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской» | 1979 | ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской» |
| 32 | Водонапорная башня | х. Ракитный | ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской» | 1979 | ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской» |
| 33 | Арт скважина | г. Зерноград, пос. Дубки | ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской» | 2001 | ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской» |
| 34 | Водонапорная башня | г. Зерноград, пос. Дубки | ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской» | 2001 | ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской» |
| 35 | Водонапорная башня | г. Зерноград, ул Цветочная | Зерноградское городское поселение |  | Не эксплуатируется |
| 36 | Арт скважина | г. Зерноград, ул Цветочная | Зерноградское городское поселение |  | Не эксплуатируется |

Характеристика проблем:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет более 70%.

2. Процент фактического износа основных фондов объектов ВКХ по состоянию на 01.01.2018г составляет 70%.

3. Аварийность на сетях ВКХ города на 1 км сети составляет 3-5 случаев в год.

4. Доля проб питьевой воды, соответствующих требованиям САНПиН 2.1.1074-01, к общему количеству проб, отобранных в распределительной сети Зерноградского городского поселения, составляет 97%. Доля анализов сбрасываемых сточных вод, соответствующих требованиям нормативов, составляет 75,0%.

Население, предприятия и учреждения г. Зернограда обеспечиваются водой по централизованной системе с использованием водовода от реки Дон. Всеми объектами и сетями ВКХ в г. Зернограде управляет ООО «Донреко»

Схема  водоснабжения муниципального образования  состоит  из  следующих  объектов:

а) Водовод

- Водозабор ( Насосная станция №1).

- Насосная  станция  2-го  подъёма  и  очистные  сооружения  водопровода.

- Насосная  станция  3-го  подъёма.

- Насосная  станция  4-го  подъёма  и  ремонтная  база.

- Водовод:

-  стальные   трубопроводы Д=530мм  до  900мм;

-  чугунные  трубопроводы Д=730мм;

  - железо – бетонные  трубопроводы Д=800мм;

  - асбоцементные  трубопроводы Д=600мм.

Водозабор

На  левом  берегу  реки  Дон  в  районе  станицы  Старочеркасской расположена     НС №1    с     водозабором  -  производительностью 50.0 тыс. м3/сутки.  В  настоящее  время  производительность  водозабора  составляет  от  15.0  до  24.0 тыс. м3/сутки. (максимальный водозабор составляет 30,0т. м3/сут.).

Водозабор   нуждается  в  срочном  капитальном  ремонте  (необходимо провести  очистку  ковша  водозабора от  накопившегося  донного ила   объёмом  порядка  8.0-10.0тыс.м3.),   после  чего  возможно  будет  производить  забор  воды  до   50.0 тыс.м3/сутки.

Насосная станция  № 1

Насосное  оборудование,   установленное  на  объекте  находится в  рабочем   состоянии.  Всасывающие  и  напорные  задвижки   Д= 600мм   на  насосном агрегате  № 1-2;  Д=400  и  Д=300мм  на  насосном агрегате  №4   требуют  замены  на  равноценное.

Электроснабжение  НС1  также  требует  реконструкции,  а именно:

-  провести  ремонт  ВЛ-6кВ   длиною  8,2км;

-  восстановить  вторую (резервную)  линию  ВЛ-6Кв   той же  длины;

-  заменить  оборудование  электрических  ячеек  КРУ-6кВ НС  и  восстановить  кабельное  хозяйство.

Водовод  НС1-НС2

Существующий   водовод  на  участке   НС1-НС2 Д=530мм  выполненный  из  стальных  труб   и  Д=450мм   из   ПНД   труб   имеют  пропускную  способность   27.5т.м3.   Для  пропуска  большего  количества  воды   (50.0тыс.м3/сутки)  необходимо   проложить  вторую нитку  водовода  Д=530мм    из ПНД  труб   длиной   6-7км.

В  настоящее   время  технической  водой  на  данном  участке   пользуется   один абонент   СНТ  «Энергия»  объёмом  3.5-5.0тыс. м3/месяц;  116.66м3/сутки-166.66м3/сутки  в  поливной  сезон.  Второй  абонент -  ООО   «Терминал»,  который  производит  забор  воды  в  случаях  пожаров  на  своей  территории.

Насосная станция  № 2  и  ОСВ

Объект  включает  в  себя  следующие  сооружения:

-  здание  коагулирования;

-  здание  хлораторной  с  помещением  под  тару;

-  здание  камер  хлопье образования   и  отстойников;

-  здание  фильтров;

-  здание  котельной;

-  здание  административного   управления  и  лаборатории;

-  здание  насосной  станции;

-  2а  резервуара  чистой воды  по   2.0 тыс.м3  каждый;

-  насосная  станция  повторной  очистки;

-  насосная  станция  ила;

-  канализационная  станция;

-  подстанция  ВЛ-35кВ.

В настоящие время насосная станция № 2 не может пропустить объем воды равный 50.0 тыс.м3/сут. и передать его потребителя и на насосную станцию №3.

Для стабильного функционирования и увеличения подачи воды необходимо выполнить следующее:

- в здании коагулирования необходимо восстановление оборудования и самого здания;

- в здании  хлораторной  необходимо восстановить оборудование;

- в здании  камер  хлопье образования и отстойников необходима реконструкция;

- в здании  фильтров  необходима  полная  замена  и  установка новых фильтров;

- здание котельной в данный момент находится в нерабочем состоянии;

- административное здание и лаборатория требуют косметического и текущего ремонта;

- здание насосной станции требует восстановления оборудования и сетей трубопроводов. Для увеличения подачи  воды необходима установка нового насосного оборудования  большей  производительности;

- резервуарам чистой воды необходима реконструкция и строительство нового дополнительного резервуара  объёмом - 6.0тыс.м3;

- насосной станции повторной очистки необходима реконструкция;

- насосной иловой станции необходима реконструкция;

- подстанция ВЛ-35кВ  требует  реконструкции с заменой  оборудования.

При выполнение всего выше перечисленного насосная станция сможет поставлять воду в объеме 50,0 тыс.м3/сут.

Водовод  НС2-НС3

Существующий водопровод на участке НС2-НС3, Д=900мм, выполнен из железо-бетонных труб,  имеет  пропускную  способность   27.5 тыс. м3/сутки. Для  пропуска  большего  количества  воды   (40.0тыс.м3/сутки)  необходимо   произвести капитальный ремонт трубопровода с частичной его заменой.

В  настоящее   время  питьевой  водой  на  данном  участке   пользуются три абонента. Один абонент ООО “Атлантис Пак”, объёмом водопотребления в среднем 10,5тыс.м3/месяц, второй абонент ЗАО “Нива”, объемом  водопотребления в среднем 1,46 тыс.м3/месяц, третий абонент ОАО “Аксайская ПМК Ростовсельхозводострой” объемом водопотребления в среднем 78,72 тыс.м3/месяц.

Насосная станция № 3

Объект  включает  в  себя  следующие  сооружения:

- здание  насосной  станции ;

- здание  проходной;

- 2а  резервуара  чистой воды  по   2.0 тыс.м3  каждый;

- подстанция КРУН 6кВ.

В настоящее время насосная станция № 3 не может подавать воду на насосную станцию № 4  в объеме 36,0 тыс. м3/сут. Для стабильного функционирования и увеличения подачи воды необходимо выполнить следующее:

- реконструкция  насосной  станции:  восстановление здания,  замена  насосного оборудования и сетей водопровода  внутри насосной;

- 2-а резервуара  чистой  воды  требуют с капитального ремонта;

- здание  проходная  требует  капитального  ремонта;

- подстанция КРУН 6кВ требуют восстановления или полной замены.

При выполнение всего выше перечисленного насосная станция сможет поставлять воду в объеме 36,0 тыс.м3/сут.

Водовод   НС3-НС4

Существующий водопровод на участке НС3-НС4, Д=900мм., выполнен из железо-бетонных труб;  Д=700мм   выполнен  из  стальных  труб,  и  имеют  пропускную  способность   30.0т.м3/сутки.  На  данном участке  находится  один  абонент ООО“ПТ Ивашин и К” с среднемесячным объёмом потребления 18 м3/сутки и ст. Хомутовская с среднемесячным  объёмом  потребления  96  м3/сутки.

Для  стабильной  работы  и  повышения  пропускной  способности  труб необходимо произвести капитальный ремонт  трубопроводов  с  частичной  или полной  его заменой.

Насосная станция № 4

Объект  включает  в  себя  следующие  сооружения:

- административное здание;

- здание котельной;

- здание проходной;

- здание диспетчерской;

- гаражные боксы;

- здание мастерской;

- здание КНС;

- здание склада;

- автозаправочная станция;

- здание склада ГСМ;

- здание насосной станции;

- здание хлораторной;

- три резервуара питьевой воды объемом 6,0 тыс.м3 каждый;

- трансформаторы 10/0,4кВ.

В настоящее время насосная станция № 4 не может осуществлять подачу воды в город в объёме 25.0 т.м3/сутки. Для стабильного функционирования и увеличения подачи воды необходимо выполнить следующее:

- произвести  капитальный  ремонт зданий,  находящихся  на  территории площадки  НС 4-го  подъёма  (ремонт мягких кровель,  замена  окон  и  дверей, замена системы отопления);

- произвести  капитальный  ремонт резервуаров  питьевой  воды  (2а резервуара  питьевой  воды 1987г. постройки требуют капитального ремонта,  входные задвижки требуют замены);

- произвести капитальный ремонт трансформатора 10/0,4кВ.;

- произвести  капитальный  ремонт  здания  котельной,  запроектировать работу  котельной на газе (заменить наружные  сети  отопления  к  зданиям НС4);

- произвести замену насосного оборудования на  более  мощное (позволяющее увеличить подачу воды  в сети водопровода  до  25.0т.м3/сут.)

При выполнение всего выше перечисленного насосная станция сможет поставлять воду в объеме 25,0 тыс.м3/сут.

б) Городская водопроводная сеть имеет:

  - Разводящие  сети  городского  водопровода:

-  стальные,  чугунные,  асбоцементные  и  ПНД  трубопроводы  Д=100мм;

-  ----------------------/---------------------------/------------------------------  Д=150мм;

-  ----------------------/---------------------------/------------------------------  Д=200мм;

-  ----------------------/---------------------------/------------------------------  Д=250мм;

-  ----------------------/---------------------------/------------------------------  Д=300мм;

-  ----------------------/---------------------------/------------------------------  Д=400мм.

- Городские  водопроводные  подкачивающие  насосных  станции.

Водопровод, существующий в г. Зернограде, находится в неудовлетворительном состоянии. Износ отдельных сетей  водопровода  составляет порядка 75%. Для стабильного водоснабжения и увеличения подачи воды в город,  необходимо произвести капитальный ремонт водопроводных сетей и частичную их замену (по  центральной части города на  большие диаметры, по посёлкам  города- сталь на ПНД, асбоцемент на ПНД и на 0.5 диаметра больше).

- Потребление воды в 2016 году составило:

- годовое потребление воды 					- 2228,4 тыс.куб.м;

- среднесуточное потребление воды			- 6,1 тыс.куб.м;

- максимальное суточное потребление воды 		- 7,6 тыс.куб.м

фактическое потребление воды в2016 год за 7 месяцев составляет:

- потребление воды за 7 месяцев				- 1058тыс.куб.м;

- среднесуточное потребление воды			- 4,97тыс.куб.м;

- максимальное суточное потребление воды 		- 6,1тыс.куб.м

2) Оценка расходов воды по типам абонентов:

- водоснабжение жилых зданий 				- 422,98 тыс. куб.м;

- водоснабжение объектов общественного-

делового назначения    						- 635,02 тыс. куб.м

3) Сведения о фактических и планируемых   неучтенных  расходах и потерях воды:

- планируемый  неучтенный расход и потеря воды за 2016год 	– 742,81 тыс.куб.м;

- фактические неучтенный расход и потеря воды за 7 месяцев 2016 года – 2170тыс.куб.м;

4) Сведения о фактической и планируемой  подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть

- подача воды головными сооружениями за 2016 год – 3548,83 тыс.куб.м;

- фактическая подача воды головными сооружениями  за 7 месяцев 2016года  – 3228тыс.куб.м.

5) Сведения о максимальном водозаборе локальных систем водоснабжения	в настоящее время	 - 30000м3/сут.

Объекты и водопроводные сети, находящегося в муниципальной собственности

муниципального образования «Зерноградское городское поселение»:

- водопроводные сети протяженностью 336 м., инвентарный номер 5/95, расположенные по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Шукшина;

- водопроводные сети протяженностью 7102 м., инвентарный номер 5/94, расположенные по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Шукшина;

- резервуар запаса воды объемом 250 куб. м., инвентарный номер 5/73, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 98ж;

- резервуар запаса воды объемом 250 куб. м., инвентарный номер 5/98, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 98и;

- водонасосная станция объемом 460 куб. м., инвентарный номер 5/80, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 98е;

- водопровод от насосной станции № 4 до пос. Тимирязево-2 протяженностью 4491 м., инвентарный номер 3/1464, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Зерноградская, пер. Кольцовский, ул. Северная, ул. им. Остапенко, ул. им. Пирогова;

- водопроводные сети протяженностью 1500 м., инвентарный номер 24/271, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Цветочная;

- водопроводная сеть протяженностью 490 м., инвентарный номер 60:218:001:100033030, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Гагарина;

- водопроводная сеть протяженностью 183 м., инвентарный номер 60:218:001:100032660, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Авиационный;

- водопроводная сеть протяженностью 319 м., инвентарный номер 60:218:001:33100, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Учебный;

- водопроводная сеть протяженностью 243 м., инвентарный номер 60:218:001:100032930, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Нефтяников;

- водопроводная сеть протяженностью 139 м., инвентарный номер 60:218:001:100032940, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. им. Орджоникидзе;

- водопроводная сеть протяженностью 554 м., инвентарный номер 60:218:001:100033170, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Нестерова;

- водопроводная сеть протяженностью 398 м., инвентарный номер 60:218:001:100033080, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Есенина;

- водопроводная сеть протяженностью 338 м., инвентарный номер 60:218:001:100032960, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Аксайская;

- водопроводная сеть протяженностью 1032 м., инвентарный номер 60:218:001:100032970, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Высоцкого;

- водопроводная сеть протяженностью 433 м., инвентарный номер 60:218:001:100033070, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Московский;

- водопроводная сеть протяженностью 448 м., инвентарный номер 60:218:001:100033090, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Одесская;

- водопроводная сеть протяженностью 605 м., инвентарный номер 60:218:001:100032950, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Киевская;

- водопроводная сеть протяженностью 962 м., инвентарный номер 60:218:001:100032740, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Хмельницкого;

- водопроводная сеть протяженностью 1023 м., инвентарный номер 60:218:001:100032700, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул.им. Седова;

- водопроводная сеть протяженностью 702 м., инвентарный номер 60:218:001:100032680, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Жуковского;

- водопроводная сеть протяженностью 73 м., инвентарный номер 60:218:001:100032870, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Урожайная;

- водопроводная сеть протяженностью 378 м., инвентарный номер 60:218:001:100032880, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Дачная;

- водопроводная сеть протяженностью 398 м., инвентарный номер 60:218:001:100032890, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Молодёжная;

- водопроводная сеть протяженностью 974 м., инвентарный номер 60:218:001:100032730, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Чапаева;

- водопроводная сеть протяженностью 913 м., инвентарный номер 60:218:001:100032690, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Котовского;

- водопроводная сеть протяженностью 1260 м., инвентарный номер 60:218:001:100032720, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Мичурина;

- водопроводная сеть протяженностью 1226 м., инвентарный номер 60:218:001:100032750, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул.им. Докучаева;

- водопроводная сеть протяженностью 653 м., инвентарный номер 60:218:001:100032710, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Манычская;

- водопроводная сеть протяженностью 941 м., инвентарный номер 60:218:001:100032760, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул.им. Щорса;

- водопроводная сеть протяженностью 502 м., инвентарный номер 60:218:001:100032900, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул.им. Лазо;

- водопроводная сеть протяженностью 1343 м., инвентарный номер 60:218:001:100032920, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул.им. Гайдара;

- водопроводная сеть протяженностью 359 м., инвентарный номер 60:218:001:100032860, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул.им. Остапенко;

- водопроводная сеть протяженностью 376 м., инвентарный номер 60:218:001:100033060, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Вологодская;

- водопроводная сеть протяженностью 82 м., инвентарный номер 60:218:001:100033210, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул.им. Назарова;

- водопроводная сеть протяженностью 265 м., инвентарный номер 60:218:001:100033260, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Парковый;

- водопроводная сеть протяженностью 381 м., инвентарный номер 60:218:001:100032650, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Абрикосовый;

- водопроводная сеть протяженностью 176 м., инвентарный номер 60:218:001:100032640, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Малиновый;

- водопроводная сеть протяженностью 495 м., инвентарный номер 60:218:001:100032670, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Российская;

- водопроводная сеть протяженностью 148 м., инвентарный номер 60:218:001:100033160, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Строителей;

- водопроводная сеть протяженностью 383 м., инвентарный номер 60:218:001:100032840, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул.им. Комарова;

- водопроводная сеть протяженностью 236 м., инвентарный номер 60:218:001:100033240, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Ростовский;

- водопроводная сеть протяженностью 346 м., инвентарный номер 60:218:001:100033220, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Орбитальный;

- водопроводная сеть протяженностью 345 м., инвентарный номер 60:218:001:100032850, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Виноградная;

- водопроводная сеть протяженностью 577 м., инвентарный номер 60:218:001:100033180, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Фруктовая;

- водопроводная сеть протяженностью 66 м., инвентарный номер 60:218:001:100033200, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Зерноградская;

- водопроводная сеть протяженностью 80 м., инвентарный номер 60:218:001:100033190, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Отрадный;

- внеплощадочные сети водопровода протяженностью 1382 п.м., инвентарный номер 4/1292, расположенные по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, по ул. Машиностроителей (от ул. им. Пирогова, по ул. Машиностроителей, по ул. им. Шукшина до ул. им. Чкалова);

- водопроводная сеть протяженностью 95 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Полевая;

- водопроводная сеть протяженностью 380 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. им. Ломоносова;

- водопроводная сеть протяженностью 508 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ватутина;

- водопроводная сеть протяженностью 545 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. 50 лет Победы;

- водопроводная сеть протяженностью 271 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Вишневая;

- водопроводная сеть протяженностью 90 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Восточный;

- водопроводная сеть протяженностью 357 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Темякова;

- водопроводная сеть протяженностью 125 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Кооперативный;

- водопроводная сеть протяженностью 1416 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Костычева;

- водопроводная сеть протяженностью 103 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Мирный;

- водопроводная сеть протяженностью 265 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Ярославский;

- водопроводная сеть протяженностью 329 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Тверской;

- водопроводная сеть протяженностью 365 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Степная;

- водопроводная сеть протяженностью 170 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Солнечная;

- водопроводная сеть протяженностью 356 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Донская;

- водопроводная сеть протяженностью 215 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Центральный;

- водопроводная сеть протяженностью 1433 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Березовая;

- водопроводная сеть протяженностью 415 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, пос. Кленовый, ул. Степная;

- водопроводная сеть протяженностью 590 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Кленовый, ул. им. Куйбышева

- водопроводная сеть протяженностью 1160 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Кленовый, ул. им. Подбельского;

- водопроводная сеть протяженностью 670 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Кленовый, ул. им. Кошевого;

- водопроводная сеть протяженностью 254 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Кленовый, ул. им. Макаренко;

- водопроводная сеть протяженностью 228 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Кленовый, ул. Цветочная;

- водопроводная сеть протяженностью 540 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, ул. им. Тургенева;

- водопроводная сеть протяженностью 1000 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, ул. им. Чернышевского;

- водопроводная сеть протяженностью 480 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, им. Фурманова;

- водопроводная сеть протяженностью 240 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, ул. Нижняя;

- водопроводная сеть протяженностью 602 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, ул. Молодёжная;

- водопроводная сеть протяженностью 178 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, ул. Шоссейная;

- водопроводная сеть протяженностью 215 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, переулок  Первый;

- водопроводная сеть протяженностью 137 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, переулок  Второй;

- водопроводная сеть протяженностью 202 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, переулок  Третий;

- водопроводная сеть протяженностью 7805 м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, пос. Шоссейный.

- Водовод:

а) из стальных труб д 700; г) из железобетонных труб д 900; д) из стальных труб д.600.

- 1-2 Водовод 1 подъема состоит из двух ниток стального водовода из труб д 600 протяженность по 6050 м каждый на глубине до 3 м. На участке 1-2 находятся колодцы д. 200 мм – 4 шт, д 1500 мм – 4 шт, 2500х2000 мм – 6 шт, 3000х3000 мм – 4 шт; задвижки д 500 мм – 12 шт, д. 100 мм -12 шт, д 200 мм – 24 шт.

Местоположение: начало насосная станция 1 подъема, Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Рыбацкий, ул. Молодежная, 17 до насосной станции 2-го подъема, Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Верхне-Подпольный, ул.Зеленая,1.

- 2-3 Водовод 2 подъема состоит из ж/б труб д 900 мм протяженность 11960 и на глубине до 3 м. На участке 2-3 находятся колодцы: д 2000 мм -2 шт, 2500х2500 мм – 4 шт, д 1500 мм – 6 шт, 3000х3000 мм -17 шт; задвижки д 400 мм – 6 шт, д 250 мм – 1 шт, д 200 мм – 2 шт, д 100 мм – 12 шт; футляр д 1000 мм – 1 шт.

Местоположение: начало насосная станция 2-го подъема, Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Верхне-Подпольный, ул.Зеленая,1 до насосной станции 3-го подъема, расположенной на землях ЗАО АФ Гвардейская в 3400 м на северо-запад от х. Красноармейский, Кагальницкого р-на, Ростовской обл.

- 3-4 Водовод 3-го подъема состоит из стальных труб д 900 мм протяженность 13760м на глубине до 3 м.

- 4-5 водовод 3-го подъема состоит из ж/б труб д 700 мм протяженность 9840 м на глубине до 3 м.

- 5-6 Водовод 3-го подъема состоит из ж/б труб д 900 мм протяженность 7450 м на глубине до 3 м. 6-7 Водовод 3-го подъема состоит из стальных труб д 700 мм протяженность 5990 м на глубине до 3 м. На участке 6-7 находятся колодцы: д 1500 мм – 29 шт, 2500х2500 мм – 15 шт, д 2000 мм – 8 шт, 2500х3000 мм – 4 шт, д 1000 мм – 4 шт, 2000х2000 мм – 2 шт; задвижки: д 100 мм – 34 шт, д 150 мм – 1 шт, д 200 мм – 24 шт, 250 мм – 2 шт, д 500 мм – 4 шт, д 600 мм – 14 шт; футляр д 1000 мм – 2 шт. Местоположение: начало насосная станция 3-го подъема, расположенная на землях ЗАО АФ Гвардейская в 3400 м на северо-запад от х. Красноармейский, Кагальницкого р-на, Ростовской обл. конец насосная станция 4-го подъема, расположенная Ростовская обл, г. Зерноград, ул. Зерноградская, 3а.

- Насосная станция 1-го подъема – насосная, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 297,8 кв.м. Этажность: 2. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская область, Аксайский район, х. Рыбацкий, ул. Молодежная, № 17. Кадастровый (или условный) номер: 61:02:0600013:2173;

- - насосная станция, назначение: нежилое. Площадь: общая 334.4 кв.м. Количество этажей:1. В том числе подземных этажей: нет. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО АФ «Гвардейская» в 3400 м на северо-запад от х. Красноармейский. Кадастровый № 61:14:0070301:143;

- комплекс водоснабжения лит. № 1В-С в составе:

- наружный водопровод, лит. №1, инв. № 00000084 общей протяженностью 327 м., местоположение : от ул. Мира по пер. Куйбышева до ул. К. Маркса;

- водопроводные сети, лит. №2, инв. № 00000100 общей протяженностью 30072 м., местоположение: по ул. Зеленая, пер. Западный (от ул.Губаревича до ул.Зеленая),  по ул. Интернациональная, ул. К. Маркса, ул. Лубяного, ул. Губаревича,ул. Первомайская, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Свердлова, ул. Крупской, ул.Дзержинского, ул. Отечественная, ул. Красноармейская, ул. Железнодорожная, ул. Лесная, ул. Специалистов, ул.Ленина, ул.Тельмана, ул.Чкалова, ул. Колодина и ул. Советская (до пересечения с ул. Социалистическая), пер. Борического, пер. Краснопольского, ул. Зерновая, ул. Островского, ул.Лермонтова, пер. Элеваторный, ул. Гоголя, ул. Толстого, ул. Фрунзе, ул.Бурденко, ул. Южная, ул. Пушкина, (от ул. Чехова до ул. Полевая), пер.Ломоносова, (от ул.Пушкина до ул.Шевченко), ул. Горького, ул.Шевченко, ул. Осипенко, ул. Долбина, ул.Маяковского, ул. Белинского,ул. Комсомольская, ул. Циолковского;

- водопровод лит. №3 , инв.№ 00000099 общей протяженностью 17386 м., местоположение: по ул. Тельмана (от ул. Чкалова до ул. Губаревича), пер. Дъяконенко (от ул. Тельмана до ул. Шукшина), ул. Шукшина (от ул. Чкалова, до ул. Машиностроителей), ул. Машиностроителей (от ул. Шукшина до ул. Пирогова), ул. Ленина (от ул. Пирогова до ул. Мира), ул. Мира (от ул. Советская до ул. Шукшина), ул. Шукшина до ул. Мира, ул. Матросова (от ул. Мира до ул. Темякова), ул. Пирогова (от ул. Ленина до ул. Гайдара), ул. Пирогова (от ул. Ленина до ул. Специалистов), ул. Специалистов (от ул. Пирогова до ул. 8 Марта), ул. 8-го Марта, ул. Советская (через парк), ул. Спортивная, ул. Садовая, ул. Чехова (от ул. Садовая до ул. Зерновая), ул. Садовая (от ул. Чехова до ул. Калинина), ул. Калинина (от ул. Садовая до ул. Ватутина), ул. Победы (от ул. Чехова до ул. Полевая), ул. Павлова (от ул. Садовая до ул. Победы);

- водопровод лит. №4, инв. № 00000059 общей протяженностью 2423 м, местоположение: ль ул. Зерноградской, 3а (производственная база ГП  «Зерноградмежрайводоканал») до пер. Западный, пер. Западный до ул. К.Маркса, ул. К.Маркса до ул. Тельмана, пер. Западный до ул. Кирова, ул. Кирова до пер. Дъяконенко;

- водопроводные сети, лит. №5, инв. № 00000405 общей протяженностью 3855 м., местоположение : от пересечения ул. Красноармейская и пер. Дъяконенко до ул. Чехова, далее по ул. Чехова, ул. Шукшина до ул. Чкалова. Общая протяженность сети 54063 м. Адрес (местоположение) : Россия, Ростовская обл., Зерноградский район, в административных границах г. Зернограда. Кадастровый № 61:12:0000000:16606.

Система водоснабжения по ул. им. Шукшина (военный городок)  включает в себя следующие объекты:

- Водонасосная станция.

- Резервуары запаса воды - 2 шт. по 250 м3.

- Водопороводные сети.

1.  Водонасосная станция – кирпичное здание 1956г. постройки, в нём расположены: машинный зал, операторская и санузел. В течение 8 лет не производился ремонт здания ВНС и инженерного оборудования, на сегодняшний день сложилась сложная ситуация: все дверные (4 шт.) и оконные блоки (6 шт.) подлежат замене; конёк, вентиляционные окна и ветровые доски вышли из строя. Капитальный ремонт выполнен в 2016 году.

В машинном зале находится пять насосных агрегатов. В 2013 году выполнены работы по замене инженерного (насосного) оборудования по объекту «Инженерные сети водонасосной станции  объемом 460м3 по адресу: ул. им Шукшина, 98е в  г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области».  Территория водонасосной станции ограждена.

2.  Водохранилище – двухсекционное, состоит из двух резервуаров запаса воды по V 250м3. Отсутствует контроль за уровнем воды, необходимо установить датчики гидростатического давления  (уровня) погружного насоса «Радион У» с верхним пределом измерения 6м. Для запуска насосных агрегатов после их длительной остановки в одном из резервуаров в декабре 2009г заменён погружной насос марки ЭЦВ 6-10-160 – 1996 года выпуска на насосный агрегат ЭЦВ-6-6,5/60, что соответствует технологическому режиму подачи воды.

На водохранилище имеются 4 люка, которые замкнуты и опломбированы.

3.  В водомерном узле  установлен водомер СТВХ - 80 с устройством запорно- регулирующей арматуры, позволяющей направлять питьевую воду как в резервуары и  ВНС, так и минуя резервуары и ВНС непосредственно  потребителям самотёком (что обеспечивает подачу питьевой воды  1- 2-м этажам жилых домов и строений).

В водомерном узле необходима замена 4 – х задвижек Д150мм.

Мягкая кровля водомерного узла требует капремонта.

4.  Водопроводные сети. Общая протяженность сетей – 7438м, всего колодцев – 75шт, из них: кирпичных – 6 шт (ДОС 83 – 2 шт, возле котельной  -  1шт, ДОС 99 – 1шт, АКС – 1шт.);  бетонных – 69шт. В 2005г. «Службой заказчика» было заменено 2200м водопроводных сетей, из запланированных 3000м.

Не произведена замена  водопроводных сетей:

- от магистрали штаба в/ч 55102 до автопарка   Д 50 мм, 120м.

- от магистрали к караульному помещению Д 32 мм, 100м.

- от магистрали к солдатскому клубу Д 50 мм, 100м.

- от магистрали к санчасти Д 50мм, 30м.

- от магистрали к КНС Д 25мм, 60м.

- от водомерного узла  к водохранилищу Д 150 мм, 50м.

- от магистрали к подсобному хозяйству  Д 100мм,  100м

- от санчасти до склада КЭС Д 32 мм, 80м.

На 2 – х кирпичных колодцах требуется ремонт оголовков.  Для создания возможности производить ремонтно – восстановительные работы на водопроводе по ул. Шукшина без отключения подачи воды всему гарнизону, необходимо произвести замену 6 -ти задвижек Д150мм, вышедших из строя.

- Электропитание ВНС осуществляется от ВЛ 0,4 кВ выполненное с большим провисанием проводов. Затруднён подъезд техники для ремонта и обслуживания. Для эксплуатации ВЛ 0,4 кВ необходимо произвести обрезку деревьев. Для надежного и бесперебойного обеспечения электропитанием ВНС необходимо проложить 2 кабеля от ТП до ВНС протяженностью 300метров марки АВБШ 3*90 + 1*35.

Отопление машинного зала осуществляется электронагревательными панелями, на момент обследования 2 шт вышли из строя. Необходимо установить 2 панели Р=0,5кВт.

Отопление бытовых помещений  осуществляется электрическим котлом, на момент проверки он находится в нерабочем состоянии, вышли из строя ТЭН 220В 2кВ – 3 штуки. Необходимо произвести замену котла на другой с требуемой мощностью.

Наружное освещение не обеспечивает полноту освещения территории. Необходим ремонт уличного освещения с заменой светильников РКУ250 – 6 штук и фотореле – 1 штука.

г) Состояние объектов ВКХ по ул. им. Ерёмина в г.Зернограде (военный городок № 2)

Микрорайон не имеет своих источников водоснабжения. Водоснабжение осуществляется через городскую водопроводную сеть. Система водоснабжения принадлежит МО РФ и  включает в себя следующие объекты:

- Водонасосная станция, суммарной производительностью всех насосов 10 800м3/сутки.

- Резервуары запаса воды - 2 шт. по 1000 м3.

- Водопороводные сети протяжённостью 5560м..

Объекты и сети эксплуатируются с 1996 года, состояние удовлетворительное. Реконструкция сетей не планируется.

За 2015 год потребление воды составило  156,2м3/сутки, из них на хозяйственно-бытовые нужды -  35,5м3/сутки и на производственные нужды -  1,0м3/сутки. В 2016 году ожидается годовое потребление -  221,6м3/сутки, при среднесуточном потреблении -  604м3/сутки и максимально -  800м3/сутки.

д) Состояние объектов водоснабжения Юго-Западного жилого района в г.Зернограде

Система водоснабжения  включает в себя следующие объекты:

- Водозаборные скважины, 1 шт.

- Водонапорная башня Рожновского, 1шт.

- Водопроводные сети протяженностью 1500 м.

Подача воды в Юго-Западный жилой район осуществляется по водоводу правой нитки от НС 4-го подъема из  чугунных труб Д 300 мм по ул. им. Гагарина.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Длина,метр. | Д у мм | Материал | Коло дец, шт. | Задви жка, шт. | Вен тель, шт. | Пож гидрант | Балансо держатель | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Гагарина | 400 | 100 | ПНД | 8 | 2 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | Капитальный ремонт выполнен в 2016 году. |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Самохвалова | 700 | 100 | ПНД | 11 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП |  |
| 3 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Цветочная | 400 | 100 | АСБ | 12 | 2 | 0 | 1 | Администрация ЗГП | Один колодец требует ремонт оголовка На одном колодце отсутствует люк. |

В 2006 году «Службой заказчика» и подрядной организацией «Ростовская строительная компания» произведена замена изношенного трубопровода ПНД Д110мм на ПНД Д110мм, протяжённостью 700 п/м по ул. им. Гагарина до ул. им. Самохвалова. За время эксплуатации водопроводных сетей на данном участке неоднократно производились ремонтные  работы из-за некачественно смонтированного трубопровода. На участке протяжённостью 700 м нет ни одного пожарного гидранта. Имеется просадка грунта, разрыв сварочных стыков и пластмассовых втулок под фланцевые соединения. В 2010 году выполнена замена 350 м стальной водопроводной сети на ПНД по ул. Цветочная (ул. Российская).

Водозаборная скважина на территории ОАО «Садовод» в количестве 1 шт. вышла из строя, необходимо ликвидировать водозаборную скважину, а так же закрыть башню Рожновского, так как она вышла из строя и убрать на прилегающей  территории бытовой мусор и сараи (окончательное решение будет принято после дополнительного обследования объектов специализированной организацией).

е) Состояние водопроводных сетей в городе Зернограде

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Длина,метр. | Д у мм | Материал | Коло дец, шт. | Задви жка, шт. | Вен тель, шт. | Пож гидрант | Балансо держа- тель | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Гагарина | 455 | 100 | ПНД | 1 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | Капитальный ремонт выполнен в 2016 году. |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Орджоникидзе | 650 | 76 | сталь | 2 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | Один колодец требует ремонт оголовка |
| 3 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Нефтяников | 360 | 100 | сталь | 3 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП |  |
| 4 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Авиационный | 250 | 50 | ПНД | 3 | 0 | 2 | 0 | Администрация ЗГП | Капитальный ремонт выполнен в 2016 году. |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Учебный | 700 | 100 | АСБ | 4 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗГП |  |
| 6 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Нестерова | 400 | 100 | АСБ | 3 | 0 | 0 | 1 | Администрация ЗГП |  |
| 7 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Есенина | 400 | 100 | АСБ | 3 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП |  |
| 8 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Аксайская | 252 | 50 | ПНД | 5 | 0 | 2 | 0 | Администрация ЗГП |  |
| 9 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Высоцкого | 1500 | 100 100 | АСБ ПНД | 21 | 8 | 0 | 3 | Администрация ЗГП |  |
| 10 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Киевская | 1000 | 100 100 | АСБ ПНД | 14 | 2 | 0 | 1 | Администрация ЗГП |  |
| 11 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Одесский | 450 | 100 | АСБ | 7 | 3 | 0 | 2 | Администрация ЗГП |  |
| 12 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Московский | 600 | 100 | АСБ | 5 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗГП |  |
| 13 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Урожайная | 350 | 100 | Сталь | 8 | 3 | 0 | 0 | Администрация ЗГП |  |
| 14 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Лелюшенко | 350 | 100 | АСБ | 4 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП |  |
| 15 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Дачная | 250 | 63 | ПНД | 2 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗГП |  |
| 16 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Молодежная | 450 | 100 100 | АСБ Сталь | 7 | 2 | 0 | 3 | Администрация ЗГП |  |
| 17 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Манычская | 900 | 100 100 | ПНД | 9 | 2 | 0 | 1 | Администрация ЗГП | Капитальный ремонт выполнен в 2016 году. |
| 18 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Жуковского | 950 | 100 | ПНД | 10 | 2 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | Капитальный ремонт выполнен в 2016 году. |
| 19 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Седова | 1260 | 100 100 | ПНД | 7 | 3 | 0 | 1 | Администрация ЗГП | Капитальный ремонт выполнен в 2016 году. |
| 20 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Хмельницкого | 1260 | 100 100 | АСБ Сталь | 9 | 2 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | Капитальный ремонт запланирован на 2019 год. |
| 21 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Чапаева | 1470 | 100 100 | АСБ Сталь | 11 | 3 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | Капитальный ремонт запланирован на 2019 год.. |
| 22 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Котовского | 1470 | 100 100 | АСБ Сталь | 14 | 3 | 0 | 2 | Администрация ЗГП | Капитальный ремонт запланирован на 2019 год.. |
| 23 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Мичурина | 1470 | 100 100 | ПНД | 17 | 3 | 1 | 0 | Администрация ЗГП | Капитальный ремонт выполнен в 2017 году. |
| 24 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Докучаева | 1470 | 100 100 | АСБ Сталь | 15 | 4 | 0 | 2 | Администрация ЗГП | 4 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 3 люка. |
| 25 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Щорса | 1470 | 100 100 | АСБ Сталь | 11 | 2 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 2 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. |
| 26 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Лазо | 1470 | 100 100 | АСБ Сталь | 18 | 4 | 0 | 2 | Администрация ЗГП | 4 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 7 люка. |
| 27 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Гайдара | 1470 | 100 200 100 200 | АСБ Сталь | 23 | 3 2 | 0 | 3 | Администрация ЗГП | 11 колодцев требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 14 люков. |
| 28 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Остапенко | 1240 | 100 100 | АСБ Сталь | 8 | 2 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 3 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 3 люка. |
| 29 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Вологодская | 600 | 100 | АСБ | 12 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 4 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 35люков. |
| 30 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Назарова | 140 | 100 | Сталь | 5 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 1 колодец требует ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. |
| 31 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Парковый | 313 | 100 | АСБ | 6 | 2 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 1 колодец требует ремонт оголовка. Отсутствует 1 люк. |
| 32 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Абрикосовый | 550 | 100 | АСБ | 13 | 3 | 0 | 3 | Администрация ЗГП | 6 колодцев требует ремонт оголовка. Отсутствуют 9 люков. |
| 33 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Малиновый | 200 | 100 | АСБ | 5 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 2 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. |
| 34 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Российская | 350 | 100 | ПНД | 23 | 1 | 0 | 1 | Администрация ЗГП | Выполнен капитальный ремонт в 2010 г. |
| 35 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Комарова | 300 | 100 | АСБ | 8 | 1 | 0 | 1 | Администрация ЗГП | 2 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствует 1 люк. |
| 36 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Ростовский | 300 | 100 | АСБ | 6 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 3 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. |
| 37 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Орбитальная | 300 | 100 | АСБ | 7 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 2 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. |
| 38 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Виноградная | 450 | 100 50 | АСБ ПНД | 7 | 3 | 1 | 0 | Администрация ЗГП | 6 колодцев требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 6 люков. |
| 39 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Фруктовая (от ул. Садовой до ГРП) | 520 | 100 | чугун | 4 | 2 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 1 колодец требует ремонт оголовка. Отсутствует 1 люк |
| 40 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Зерноградская (от ул. Чкалова до электро подстанции) | 720 | 100 | чугун |  |  |  |  | Администрация ЗГП | Водопровод заглушен. |
| 41 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер Отрадный (до ул. Зерноградская) | 600 | 100 | чугун | 3 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 1 колодец требует ремонт оголовка. |

ж) Состояние водопроводных сетей, расположенных на территории г. Зернограда,

присоединённые к многоквартирным жилым домам водопроводы (вводы)

| № п/п | Адрес водопровода | № дома | Длина участка, м | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Западный | 29 | 18,0 |  |
| 2 | пер. Западный | 31 | 24,6 | Заменён в 2006 году |
| 3 | ул. им. Дзержинского | 85 | 35,0 |  |
| 4 | ул. им. Дзержинского | 87 | 35,0 |  |
| 5 | ул. им. Дзержинского | 83 | 18,0 |  |
| 6 | ул. им. К. Маркса | 21 | 5,1 | Заменён в 2006 году |
| 7 | ул. им. К.Маркса | 26 | 12,0 | Заменён в 2006 году |
| 8 | ул. им. К. Маркса | 33 | 4,2 | Заменён в 2006 году |
| 9 | ул. им. К. Маркса | 44 | 20,0 |  |
| 10 | ул. им. Колодина | 21 | 32,0 |  |
| 11 | ул. им. Колодина | 27 | 16,0 |  |
| 12 | ул. Куйбышева | 5 | 12,8 | Заменён в 2006 году |
| 13 | ул. им. Ленина | 6 | 40,1 | Заменён в 2006 году |
| 14 | ул. им. Ленина | 11 | 42,2 | Заменён в 2006 году |
| 15 | ул. им. Ленина | 13 | 23,8 | Заменён в 2006 году |
| 16 | ул. им. Ленина | 15 | 39,7 | Заменён в 2006 году |
| 17 | ул. им. Ленина | 24 | 13,0 | Заменён в 2006 году |
| 18 | ул. им. Ленина | 26 | 63,5 | Заменён в 2006 году |
| 19 | ул. им. Ленина | 28 | 20,0 | Заменён в 2006 году |
| 20 | ул. им. Ленина | 29 | 3,0 | Заменён в 2006 году |
| 21 | ул. им. Ленина | 72 | 54,6 |  |
| 22 | ул. им. Ленина | 31 | 18,8 | Заменён в 2006 году |
| 23 | ул. им. Ленина | 38 | 44,9 | Заменён в 2006 году |
| 24 | ул. им. Ленина | 44 | 77,5 | Заменён в 2006 году |
| 25 | пер. Краснопольского | 3А | 125,0 |  |
| 26 | пер. Западный | 43 | 25,0 |  |
| 27 | ул. Социалистическая | 31 | 10,5 | Заменён в 2006 году |
| 28 | ул. Социалистическая | 31 | 3,0 | Заменён в 2006 году |
| 29 | ул. Социалистическая | 32 | 10,0 | Заменён в 2006 году |
| 30 | ул. Социалистическая | 34 | 37,0 | Заменён в 2006 году |
| 31 | ул. Социалистическая | 36 | 7,0 | Заменён в 2006 году |
| 32 | ул. им. К. Маркса | 18А | 9,0 |  |
| 33 | ул. Социалистическая | 38 | 31,5 | Заменён в 2006 году |
| 34 | ул. Социалистическая | 40 | 22,6 | Заменён в 2006 году |
| 35 | ул. Социалистическая | 42 | 40,0 | Заменён в 2006 году |
| 36 | ул. Цветочная | 16 | 16,9 |  |
| 37 | ул. Цветочная | 17 | 50,0 |  |
| 38 | ул. Цветочная | 18 | 12,0 |  |
| 39 | ул. Цветочная | 19 | 17,7 |  |
| 40 | ул. Первомайская | 55 | 35,0 |  |
| 41 | ул. им. Самохвалова | 8 | 30,0 |  |
| 42 | ул. им. Самохвалова | 8 | 11,5 |  |
| 43 | ул. им. Кирова | 68 | 30,0 |  |
| 44 | ул. Социалистическая | 30 | 43,4 | Заменён в 2006 году |
| 45 | ул. им. Чкалова | 11 | 12,5 | Заменён в 2006 году |
| 46 | ул. им. Чкалова | 13 | 14,0 | Заменён в 2006 году |
| 47 | ул. им. Чкалова | 35 | 17,0 |  |
| 48 | ул. им. Чкалова | 25 | 33,0 | Заменён в 2006 году |
| 49 | ул. Машиностроителей | 3 | 28,0 |  |
| 50 | ул. Машиностроителей | 13 | 29,0 | Заменён в 2006 году |
| 51 | ул. Мира | 6 | 19,4 | Заменён в 2006 году |
| 52 | ул. Мира | 8 | 6,2 | Заменён в 2006 году |
| 53 | ул. им. Тельмана | 32 | 95,2 | Заменён в 2006 году |
| 54 | ул. им. Тельмана | 59 | 9,8 | Заменён в 2006 году |
| 55 | ул. Машиностроителей | 7 | 40,0 |  |
| 56 | ул. Машиностроителей | 15 | 20,0 |  |
| 57 | ул. ЖД 61 км |  | 20,0 |  |
| 58 | ул. Мира | 1 | 19,0 |  |
| 59 | ул. им. Матросова | 16б | 17,0 |  |
| 60 | пер. Карьерный | 1б | 55,0 |  |
| 61 | ул. Мира | 24 | 18,2 | Заменён в 2006 году |
| 62 | ул. Мира | 3 | 19,0 |  |
| 63 | ул. Мира | 3 | 26,0 |  |
| 64 | ул. Мира | 12 | 16,0 |  |
| 65 | ул. им. Чкалова | 20 | 40,5 | Заменён в 2006 году |
| 66 | ул. им. Тельмана | 30 | 32,0 | Заменён в 2006 году |
| 67 | ул. Социалистическая | 28 | 20,2 | Заменён в 2006 году |
| 68 | ул. им. Чкалова | 18 | 56,4 | Заменён в 2006 году |
| 69 | ул. им. Тельмана | 40 | 28,0 | Заменён в 2006 году |
| 70 | ул. им. Чкалова | 25 | 12,7 | Заменён в 2006 году |
| 71 | ул. им. Ленина | 30 | 28,6 | Заменён в 2006 году |
| 72 | ул. им. Колодина | 25 | 7,2 | Заменён в 2006 году |
| 73 | ул. им. Колодина | 17 | 9,3 | Заменён в 2006 году |
| 74 | ул. Машиностроителей | 1 | 35,0 |  |
| 75 | ул. им. Чкалова | 10 | 57,4 | Заменён в 2006 году |
| 76 | ул. Советская | 25 | 20,3 | Заменён в 2006 году |
| 77 | ул. Специалистов | 63 | 150,0 | Введён в строй в 2008г |
| 78 | ул. им. Чкалова | 32 | 20,0 |  |
| 79 | ул. им. Ленина | 41 | 10,5 | Заменён в 2006 году |
| 80 | ул. Социалистическая | 37 | 3,5 | Заменён в 2006 году |
| 81 | ул. Социалистическая | 39 | 13,0 | Заменён в 2006 году |
| 82 | ул. им. Чкалова | 4 | 40,6 | Заменён в 2006 году |
| 83 | ул. им. Чкалова | 1 | 10,5 | Заменён в 2006 году |
| 84 | ул. им. Чкалова | 3 | 9,0 | Заменён в 2006 году |
| 85 | ул. им. Тельмана | 28 | 9,1 | Заменён в 2006 году |
| 86 | ул. Урожайная | 56 | 10,8 | Заменён в 2006 году |
| 87 | пер. им. Темякова | 17 | 30,5 | Заменён в 2006 году |
| 88 | ул. Социалистическая | 29 | 5,0 | Заменён в 2006 году |
| 89 | ул. Советская | 11 | 17,7 | Заменён в 2006 году |
| 90 | ул. Советская | 36 | 30,0 | Заменён в 2006 году |
| 91 | ул. им. Чкалова | 7 | 15,0 | Заменён в 2006 году |
| 92 | ул. Специалистов | 59 | 118,5 | Заменён в 2006 году |
| 93 | ул. Специалистов | 59а | 191,5 | Заменён в 2006 году |
| 94 | ул. Специалистов | 59б | 250,8 | Заменён в 2006 году |
| 95 | ул. им. Шукшина | 2 | 40,0 |  |
| 96 | ул. им. Шукшина | 3а | 35,0 |  |
| 97 | ул. им. Шукшина | 3 | 45,0 |  |
| 98 | ул. им. Шукшина | 5 | 30,0 |  |
| 99 | ул. им. Шукшина | 7 | 10,0 |  |
| 100 | ул. Научный Городок | 1 | 15,0 | Заменён в 2006 году |
| 101 | ул. Научный Городок | 2 | 26,0 | Заменён в 2006 году |
| 102 | ул. Научный Городок | 14 | 25,0 | Заменён в 2006 году |
| 103 | ул. им. Кирова | 72 | 54,6 | Заменён в 2006 году |
| 104 | ул. им. К. Маркса | 18 а | 9,3 | Заменён в 2006 году |
| 105 | ул. им. Ленина | 46 | 72 | Заменён в 2006 году |

з) Состояние  объектов водоснабжения и разводящих водопроводных сетей в пос. Шоссейном Зерноградского района.

| № п/п | Наименование трубопроводов, объектов ВКХ | Кол-во | Протяженность общая, м. | Диаметр трубопроводов, мм | Фактический % износа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод, трубы асбестоцементные |  | 2210 | 100 | 10 | Заменен в 2014г Требует капитального ремонта |
| 2 | Водопровод, трубы асбестоцементные |  | 310 | 200 | 10 |  |
| 3 | Водопровод, трубы чугунные |  | 4660 | 100 | 82 |  |
| 4 | Водопровод трубы стальные |  | 125 | 50 | 82 |  |
| 5 | Водопровод трубы стальные |  | 500 | 100 | 82 |  |
| 6 | Колодцы сетевые бетонные | 18 |  | 1500 | 75 |  |
| 7 | Запорная арматура, чугун | 16 |  | 100 | 90 |  |
| 8 | Запорная арматура, сталь | 2 |  | 50 | 90 |  |
| 9 | Башня водонапорная, объем 25 м. куб. | 1 |  |  | 80 | Выполнен капитальный ремонт в 2015г |
| 10 | Башня водонапорная, объем 25 м. куб. | 1 |  |  | 65 |  |
| 11 | Скважина | 1 |  |  | 60 |  |
|  | Всего: |  | 7805 |  |  |  |

и) Характеристики  объектов водоснабжения и разводящих водопроводных сетей в посёлках  Кленовый и Комсомольский.

| № п/п | Наименование улицы | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Протяжённость, метр | Материал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| посёлок Кленовый |
| 1 | Водопроводная сеть, участок 0-1 | 1985 | 112 | 530 м | Асбест |  |
| 2 | Водопроводная сеть, участок 1-2 | 1985 | 112 | 300 м | Асбест |  |
| 3 | Водопроводная сеть, участок 2-3 | 1985 | 112 | 180 м | Асбест |  |
| 4 | Водопроводная сеть, ул. Степная | 1991 | 110 | 580 м | ПНД |  |
| 5 | Водопроводная сеть, участок 1-4 | 1985 | 112 | 150 м | Асбест |  |
| 6 | Водопроводная сеть, ул. им. Куйбышева | 1985 | 76 | 480 м | Чугун |  |
| 7 | Водопроводная сеть, участок 5-6 | 1985 | 112 | 130 м | Асбест |  |
| 8 | Водопроводная сеть, ул. им. Подбельского | 1985 | 112 | 900 м | Асбест |  |
| 9 | Водопроводная сеть, участок 8-7 | 1985 | 112 | 80 м | Асбест |  |
| 10 | Водопроводная сеть, ул. им. Кошевого | 1985 | 112 | 600 м | Асбест |  |
| 11 | Водопроводная сеть, ул. им. Макаренко | 1985 | 112 | 100 м | Асбест |  |
| 12 | Водопроводная сеть, ул. Цветочная | 1985 | 112 | 200 м | Асбест |  |
| 13 | Артезианская скважина № 61694/2, Машинный парк | 1985 |  |  |  | Выполнен капитальный ремонт в 2012 году |
| 14 | Башня Рожновского, Машинный парк | 1985 |  |  |  |  |
| 15 | Артезианская скважина б/н, Машинный парк | 1976 |  |  |  |  |
| 16 | Башня Рожновского, Машинный парк | 1976 |  |  |  |  |
| 17 | Артезианская скважина, б/н, Территория "Холодильник" | 1976 |  |  |  | Требует капитального ремонта |
| 18 | Башня Рожновского, Территория "Холодильник" | 1976 |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 4 430 |  |  |
| посёлок Комсомольский |  |
| 1 | Водопроводная сеть, ул. им. Тургенева | 1974 | 100 | 450 м | Чугун |  |
| 20 | Водопроводная сеть, ул. им. Чернышевского | 1974 | 100 | 500 м | Чугун |  |
| 21 | Водопроводная сеть, им. Фурманова | 1974 | 100 | 350 м | Чугун |  |
| 22 | Водопроводная сеть, ул. Нижняя | 1974 | 100 | 250 м | Чугун |  |
| 23 | Водопроводная сеть, ул. Молодёжная | 1974 | 100 | 600 м | Чугун |  |
| 24 | Водопроводная сеть, ул. Шоссейная | 1974 | 100 | 200 м | Чугун |  |
| 25 | Водопроводная сеть, переулок № 1 | 1974 | 100 | 100 м | Чугун |  |
| 26 | Водопроводная сеть, переулок № 2 | 1974 | 100 | 150 м | Чугун |  |
| 27 | Водопроводная сеть, переулок № 3 | 1974 | 100 | 200 м | Чугун |  |
| 28 | Водопроводная сеть, участок 0-1 | 1974 | 100 | 80 м | Чугун |  |
| 29 | Водопроводная сеть, участок 1-2 | 1974 | 100 | 250 м | Чугун |  |
| 30 | Водопроводная сеть, участок 2-3 | 1974 | 100 | 750 м | Чугун |  |
| 31 | Водопроводная сеть, участок 5-6 | 1974 | 100 | 450 м | Чугун |  |
| 32 | Водопроводная сеть, участок 5-7 | 1974 | 100 | 280 м | Чугун |  |
| 33 | Водопроводная сеть, участок 7-8 | 1974 | 100 | 350 м | Чугун |  |
| 34 | Водопроводная сеть, участок 9-10 | 1974 | 100 | 160 м | Чугун |  |
| 35 | Водопроводная сеть, участок 11-12 | 1974 | 100 | 150 м | Чугун |  |
| 36 | Водопроводная сеть, участок 12-13 | 1974 | 100 | 180 м | Чугун |  |
| 37 | Водопроводная сеть, участок 2-12 | 1974 | 100 | 500 м | Чугун |  |
| 38 | Водопроводная сеть, участок 10-14 | 1974 | 100 | 100 м | Чугун |  |
| 39 | Водопроводная сеть, участок 15-16 | 1974 | 100 | 100 м | Чугун |  |
| 40 | Артезианская скважина № 375/2 | 1974 |  |  |  |  |
| 41 | Башня Рожновского | 1974 |  |  |  | Выполнен капитальный ремонт в 2013году |
| 42 | Артезианская скважина № 57914 | 1984 |  |  |  |  |
| 43 | Башня Рожновского | 1984 |  |  |  | Требует капитального ремонта |
|  | Всего |  |  | 6 150 |  |  |

к) Состояние  объектов водоснабжения и разводящих водопроводных сетей

в пос. Экспериментальный  Зерноградского района (в декабре 2016г. переданы в муниципальную собственность).

Коммунальный комплекс ФГУП «Экспериментальное» обеспечивает водоснабжение: населения п. Экспериментальный  и п. Прудовой, производственных подразделений хозяйства (МТФ; А/гараж; ПТП, мастерские, полевые кухни и т.п.),   административных, культурно-бытовых, торговых  и других объектов, расположенных на территории  поселков.

Количественные характеристики по водоснабжению населения представлены.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность населения, обеспечиваемого водой | чел. | 1314 |
| 2 | Количество абонентов (жилых домов, квартир, входящих в сферу водоснабжения населения) | абон. | 394 |
| 3 | Поливная площадь приусадебных участков. | 100м2 | 306 |
| 4 | Количество абонентов, имеющих водомерные счетчики . | абонентов | 15 |

Характеристика источников водоснабжения

Источниками водоснабжения водопроводной сети п. Экспериментальный являются артезианские скважины в количестве 4 штук, расположенные на Юго-Западной окраине  г. Зернограда на расстоянии 5 км от п. Экспериментальный (2 шт.), на Северо-Западной окраине п. Прудовой, на территории МТФ № (1 шт.) и на Северной окраине п. Прудовой, на территории Машпарка №2  (1 шт.).

Производительность скважин (насосов), соответственно — 16м3/час, 10 м3/час,16м3/час,4м3/час. Дебит  скважин соответственно — 20м3/час, 20м3/час, 20м3/час, 5м3/час.

Средний диаметр труб магистральной  и разводящей водопроводной сети — 100мм, скорость течения через водопроводную трубу — 0,3м/сек. Среднее давление в водопроводе 1,8кг/см2.Общий суточный запас воды — 40м3. Подача воды осуществляется через водонапорные башни 25м3- 2 шт., 15м3 — 1шт.

Объекты водопроводной сети  пос. Экспериментальный

(в декабре 2016г. переданы в муниципальную собственность).

| № п/п | Наименование объектов водопроводной сети | ед. изм. | Количественные характеристики | Балансовая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | п. Экспериментальный | п. Прудовой | Всего |  |
| 1 | Водозаборные скважины, в том числе с насосами: | шт. | 2 | 2 | 4 |  |
|  | - ЭЦВ 6 -16-140 | шт. | 2 | - | 2 | 156,12 |
|  | - ЭЦВ 6-6,5-110 | шт. | - | 1 | 1 | 117,05 |
|  | - ЭЦВ 5-4-100 | шт. | - | 1 | 1 | 113,9 |
| 2 | Водонапорные башни, в том числе объемом: | шт. | 1 | 2 | 3 | 554,38 |
|  | - 25м3 | шт. | 2 | 1 | 3 |  |
|  | -12м3 | шт. | - | 1 | 1 | 152,63 |
| 3 | Водопровод | - | - | - | - | 4990,87 |
| 3.1. | Магистральные водопроводные трубы: в том числе: | км | 21,0 | 2,5 | 23,5 |  |
|  | - стальные , диаг.100мм | км | 4,0 | 0,23 | 4,23 |  |
|  | - асбоцементные, диам.100мм | км | 7,5 | 1,67 | 9,17 |  |
|  | - полимерные, диаг.100мм | км | 4,5 | 0,17 | 4,67 |  |
| 3.2. | Водозаборные колонки |  | 4,0 | 2 | 6 |  |
| 3.3. | Смотровые колодцы | шт. | 45,0 | 14 | 59 |  |
|  |  |  |  |  | Всего: | 6084,95 |

Обоснования прогнозируемого объема в сфере водоснабжения

Лицензионным соглашением (лицензия РСТ 02017 ВЭ) от 01.06.09г.разрешенный водозабор подземных вод для ФГУП «Экспериментальное»  установлен в объеме 120,5 тыс.м3 в год, в том числе для населения 97,8 тыс.м3 в год,  для производства 22,7 тыс.м3 год.

Прогноз объемов выработки (подъема) воды, её отпуска и реализации потребителям  (таблица 3) определен на основе среднегодовых данных приборов учета и расчета потребления воды по установленным нормативам.

При этом учитывается изменение прогнозируемых объемов в результате выполнения планируемых мероприятий по увеличению пропускной способности водопроводных   сетей, совершенствованию учета водопотребления, сокращению потерь воды при авариях и ремонтных работах,  увеличение количества потребителей (абонентов).

Прогнозируемые объемы выработки и потребления воды

| №/№ | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012г. | 2030г |
| 1 | Объем выработки (подъема) воды | т.м3. | 118,0 | 200,0 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды (технологические цели) | т.м3. | - |  |
| 3 | Объем отпуска в водопроводную сеть | т.м3. | 118,0 | 200,0 |
| 4 | Объем потерь , в т.ч.: - при авариях; - при опорожнении системы при производстве ремонтных работ; - при скрытых утечках - хищение воды (несанкционированный отбор и без учетный расход воды на полив приусадебных участков. | т.м3. т.м3. т.м3. т.м3. т.м3. | 14,98 1,56 0,259 0,594 12,531 | 12,95 1,56 0,2 0,594 10,5 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 13,7 | 9,0 |
| 6 | Объем реализации воды : в т.ч. -населению; - производству и другим потребителям хозяйства; | т.м3. т.м3. т.м3. | 105 78 27 | 191 150 41 |

Формирования финансовых потребностей и расчет тарифа  на водоснабжение

Расчет тарифа на водоснабжение  по ФГУП «Экспериментальное» на 2016год

| № п/п | Наименование показателей | единица измерения. | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г. | 2031г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Материалы, в том же: - хим. реагенты; - другие производственные и хозяйственные нужды; | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. | 15,0 5,0 10,0 | 16,3 5,4 10,9 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 417,4 | 521,0 |
| 3 | ГСМ | тыс. руб. | 118,6 | 118,6 |
| 4 | Амортизация | тыс. руб. | 375,8 | 375,8 |
| 5 | Заработная плата, в т.ч.: - основная ; - начисления; | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. | 524,2 430,6 93,6 | 524,2 430,6 93,6 |
| 6 | Ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения | тыс. руб. | 168,5 | 183,2 |
| 7 | Прочие прямые затраты | тыс. руб. | 265,0 | 288,3 |
| 8 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 165,0 | 182,4 |
| 9 | Полная себестоимость | тыс. руб. | 2168,0 | 2209,3 |
| 10 | Полезный отпуск, в т.ч.: - 1я группа потребителей (население); - 2я группа потребителей (производство и другие) | тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 | 94,0 67,0 27,0 | 105,0 78,0 27,0 |
| 11 | Себестоимость 1м3 отпущенной воды | руб./м3 | 23,06 | 21,05 |
| 12 | Прибыль на 1м3 | руб. | - | 2,1 |
| 13 | Рентабельность | % | - | 10 |
| 14 | Экономически обоснованный тариф за 1м3 отпущенной воды | руб. | 23,06 | 23,15 |
| 15 | Доходы от реализации воды, в том числе: - тариф для 1й группы потребителей; - доход от 1й группы потребителей; - тариф для 2й группы потребителей | руб./м3 руб./м3 тыс. руб. руб./м3 | 2168 23,06 1545,0 23,06 | 2430,8 23,15 1805,7 23,15 |
|  | - доход от 2й группы потребителей; | тыс. руб. | 623,0 | 625,1 |
| 16 | Убыток от 1й группы потребителей. | тыс. руб. | - | - |

Планируемые затраты по водоснабжению на 2012 год сформированы  на основании существенных  нормативов, планируемых результатов  производственной деятельности хозяйства в сфере водоснабжения за 2011год, планируемых мероприятий по повышению  эффективности деятельности хозяйства в сфере  водоснабжения и основных параметров прогноза социально-экономического развития, в том  числе :  электроэнергия - 116,0%,  индекс потребительских цен — 108,7%, з/плата — 100%.

Р А С Ч Е Т

водопотребления по п. Экспериментальный Зерноградского района Ростовской области

| Водопотребитель | Ед. изм. | Кол-во | Время работы, дн./год | Водопотребление | Обоснование норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма расхода, л/сут | Расход | В том числе по видам водопотребления |  |
|  |  |  |  |  | м3/сут | Тыс м3/сут | ХПВ | ПВ | СХВ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водоразборных колонок | чел. | 50 | 365 | 50 | 2,5 | 0,912 | 0,912 |  |  | ВНТП-Н-97 таблица1 СНиП 2.04.02-84 |
| Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана расположенного на территории участка | чел. | 317 | 365 | 70 | 22,2 | 8,099 | 8,099 |  |  | СНиП 2.04.02-84 таблица 1 |
| Жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией , без ванн и без газ | чел. | 137 | 365 | 80 | 10,96 | 4 | 4 |  |  | СНиП 2.04.02-84 таблица 1 |
| То же : с газоснабжением | чел. | 522 | 365 | 120 | 62,6 | 22,85 | 22,85 |  |  |  |
| Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и ванными с газовыми водонагре- вателя ми | чел. | 270 | 365 | 180 | 48,6 | 17,74 | 17,74 |  |  | СНиП 2.04.02-84 таблица 1 |
| Поливка посадок на приусадебных участках | чел. | 1296 | 150 | 90 | 116,6 | 17,50 |  |  | 17,50 | СНиП 2.04.02-84 таблица 2 |
| Содержание коров в крестьянских хозяйствах | голов | 40 | 365 | 87 | 3,4 | 1,20 |  |  | 1,20 | СНиП 2.04.02-84 таблица 3 |
| Содержание свиней в крестьянских хозяйствах | голов | 100 | 365 | 10,5 | 1,05 | 0,38 |  |  | 0,38 | СН и П 2.04.02-84 таблица5 |
| Животноводческие предприятия (МТФ) | голов |  |  |  |  |  |  |  |  | ВНТП-Н-97 таблица 6 |
| дойные коровы | голов | 260 | 365 | 115 | 29,9 | 10,92 |  |  | 10,92 |  |
| мясные коровы | голов | 38 | 365 | 60 | 2,3 | 0,84 |  |  | 0,84 |  |
| телята | голов | 66 | 365 | 35 | 2,3 | 0,84 |  |  | 0,84 |  |
| быки-производители | голов | 2 | 365 | 60 | 0,12 | 0,44 |  |  | 0,44 |  |
| нетели | голов | 228 | 365 | 60 | 13,6 | 4,96 |  |  | 4,96 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 316,13 | 90,68 | 53,60 |  | 37,08 |  |
| Административные здания с сан. узлами | 1 работающий | 30 | 250 | 12 | 0,36 | 0,09 | 0,09 |  |  |  |
| Детские ясли-сады | 1 ребенок | 39 | 250 | 75 | 2,9 | 0,73 | 0,73 |  |  |  |
| Магазины продовольственные с санитарными узлами | 1 работающий | 4 | 250 | 250 | 1 | 0,25 | 0,25 |  |  |  |
| Техническое обслуживание, межсезонное хранение сельхозтехники | машина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомашины грузовые | машина | 26 | 250 | 450 | 11,7 | 2,90 |  |  | 2,90 |  |
| трактора | машина | 36 | 25 | 1000 | 36 | 0,90 |  |  | 0,90 |  |
| комбайны | машина | 10 | 25 | 1000 | 10 | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  | 4,05 |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 54,67 |  | 41,13 |  |

Объекты водопроводной сети, находящиеся   на балансе ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской»

1.Характеристика коммунального комплекса ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской»

Коммунальный комплекс ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской» обеспечивает водоснабжение: населения в г. Зернограде по ул.Научный городок дом 1, ул. Научный городок дом 2, ул. Научный городок дом 14, ул. Научный городок, ул. Весенняя, ул. Калиненко, в х. Ракитный по ул. Заречная, производственных подразделений института (административный корпус, столовая, гаражи, лабораторные корпуса, животноводческий комплекс и т.п.).

Количественные характеристики по водоснабжению.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность населения, обеспечиваемого водой | чел. | 590 |
| 2 | Количество абонентов (жилых домов, квартир, входящих в сферу водоснабжения населения) | абонентов | 292 |
| 3 | Поливная площадь приусадебных участков. | 100м2 | 30 |
| 4 | Количество абонентов, имеющих водомерные счетчики | абонентов | 187 |

1.1 Характеристика источников водоснабжения

Источниками водоснабжения водопроводной сети ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской» являются артезианские скважины в количестве 3 штук, расположенные в г. Зернограде (скважины №44044, №61578) и в хуторе Ракитный Зерноградского района Ростовской области (скважина №61787). 	Производительность скважин (насосов), соответственно-16м3/час, 16м3/час, 16м3/час, 16м3/час. Дебит скважин соответственно 15м3/час, 16м3/час, 30м3/час.

Средний диаметр труб магистральной и разводящей водопроводной сети – 100мм, скорость течения через водопроводную трубу- 0,3м/сек. Среднее давление в водопроводе 1,8кг/см2. Общий суточный запас воды – башня 25м3 бассейны 500м3. Подача воды осуществляется через водонапорную башню 25м3-1шт., 500м3-2 бассейна.

1.2 Объекты водопроводной сети

Объекты водопроводной сети, находящиеся на балансе ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской»

| № п/п | Наименование объектов водопроводной сети | единица измерения | Количественные характеристики | Балансовая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Научный городок | х. Ракитный | всего |  |
| 1 | Водозаборные скважины, в том числе с насосами | шт. | 2 | 1 | 3 | 737,9 |
|  | -ЭЦВ 6-10-140 | шт. | 2 | 1 | 3 | 71,9 |
| 2 | Водонапорные башни, в том числе объемом: | 25 | - | 1 | 1 | 342,0 |
| 3 | Водопровод | - | - | - | - | 2445,6 |
| 3.1 | Магистральные водопроводные трубы: в том числе: | км. | 0,450 | 1,6 | 2,05 |  |
|  | - стальные, диагонали 100мм | км. | 0 | 1,6 | 1,6 |  |
|  | -асбоцементные, диаметр 100мм |  | - | - | - |  |
|  | -полимерные, диагонали, 100мм | км | 0,434 | - | 0,434 |  |
| 3.2 | Водозаборные колонки |  | - | 1 | 1 |  |
| 3.3 | Смотровые колодцы | шт | 15 | 16 | 31 |  |
|  | Всего | 3597,4 |

2.Обоснования прогнозируемого объема в сфере водоснабжения ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской»

Прогноз объемов выработки (подъема) воды, ее отпуска и реализации потребителям  определен на основе среднегодовых данных приборов учета и расчета потребления воды по установленным нормативам. При этом учитывается изменение прогнозируемых объемов в результате выполнения планируемых мероприятий по увеличению пропускной способности водопроводных сетей, совершенствованию учета водопотребления, сокращению потерь воды при авариях и ремонтных работа, увеличение количества потребителей (абонентов).

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г. | 2031г. |
| 1 | Объем выработки(подъема) воды | тыс.м3 | 44,85 | 84,01 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды (технологические цели) | тыс.м3 | 6,0 | 10,01 |
| 3 | Объем отпуска в водопроводную сеть | тыс.м3 | 44,85 | 74 |
| 4 | Объем потерь | тыс. м3 | 2,65 | 7,77 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 5,91 | 10,5 |
| 6 | Объем реализации воды: в т.ч. -населению -производству и другим потребителям хозяйства | тыс.м3 | 42,20 30,50 11,70 | 66,23 49,79 16,44 |

3.Планирование мероприятий по повышению эффективности деятельности хозяйства в сфере водоснабжения

ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской»

В план мероприятий на 2013 год  включены мероприятия направленные на повышение уровня технического и санитарного состояния водопроводных объектов с целью улучшения условий водоснабжения населения за счет обеспечения более высокой пропускной способности водопроводных сетей и выравнивания давления в ветвях сети, а так же с целью сокращения объемов потерь воды (потери воды при авариях и ремонтных работах из-за отсутствия учета объемов водопотребления у населения)

              - Расчет тарифа на водоснабжение по ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской» на 2017 год

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017г. | 2031г. |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | - | Оказание услуг в сфере водоснабжения | Оказание услуг в сфере водоснабжения |
| 2 | Материалы на технологию (реагенты) | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 3 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 2181,7 | 2070,35 |
| 4 | Себестоимость производственных товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.), в том числе: | тыс. руб. | 3062,46 | 2010 |
| 5 | Покупная вода | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 6 | Покупная вода расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 581,18 | 897,55 |
| 7 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 216,82 | 283,82 |
| 9 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 65,05 | 85,71 |
| 10 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 11 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 12 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 13 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 91,18 | 182,23 |
| 14 | Расходы на ремонт(капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 1775 | 460 |
| 15 | Расходы на техническое обслуживание основных производственных средств | тыс. руб. | 211,88 | 87,81 |
| 16 | Налоги (водный) | тыс. руб. | 9,48 | 12,88 |
| 17 | Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 1213,68 | 60,35 |
| 18 | Поднято воды | тыс. руб. | 44,85 | 84,01 |
| 19 | Получено воды со стороны | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 20 | Объем отпущенной потребителям воды | тыс. руб. | 42,2 | 66,23 |
| 21 | Потери воды в сетях | % | 2,65 | 10,5 |
| 22 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | кВт ч/куб.м | 3,99 | 2,84 |
| 23 | Расход воды на собственные нужды | тыс. руб. | 6,0 | 10,01 |
| 24 | Экономически обоснованный тариф (учетом НДС) за 1 куб м | руб. | 43,81 | 31,26 |

Планируемые затраты по водоснабжению на 2017 год сформированы на основании существенных нормативов, планируемых результатов производственной деятельности хозяйства в сфере водоснабжения за 2016 год, планируемых мероприятий по повышению эффективности деятельности хозяйства в сфере водоснабжения и основных параметров прогноза социально-экономического развития, в том числе: электроэнергия, индекс потребительских цен, заработная плата.

Объекты водопроводной сети, находящиеся   в пос. Зерновой

1.Характеристика коммунального комплекса пос. Зерновой

Коммунальный комплекс обеспечивает водоснабжение жителей пос. Зерновой, производственных подразделений ООО «Согрго»  (контора, столовая, гараж, мастерские, ток, животноводческие помещения и.т.д.)

Количественные характеристики по водоснабжению населения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность населения, обеспечиваемого водой | человек | 574 |
| 2 | Количество абонентов (жилых домов, квартир, входящих в сферу водоснабжения населения) | абонентов | 203 |
| 3 | Поливная площадь приусадебных участков. | 100м2 | 60 |
| 4 | Количество абонентов, имеющих водомерные счетчики | абонентов | 88 |

Характеристика источников водоснабжения

Источниками водоснабжения водопроводной сети пос. Зерновой   являются артезианские скважины в количестве 2 штук, расположенные в ОАО «Сорго» ( скважины  № 7463, № 8285-256/1).

Производительность скважин (насосов), соответственно-10м3/час, 10м3/час,  Дебит скважин соответственно 12м3/час, 16м3/час.

Средний диаметр труб магистральной и разводящей водопроводной сети – 100мм, скорость течения через водопроводную трубу- 0,3м/сек. Среднее давление в водопроводе 1,8кг/см2. Общий суточный запас воды – 2 башень Рожновского  50 м3.  Подача воды осуществляется через  башни Рожновского в количестве 2 штук по 25м3, по двум водоводам диаметром 150 и 200мм.

Объекты водопроводной сети  пос. Зерновой

| № п/п | Наименование объектов водопроводной сети | единица измерения | Количественные характеристики | Балансовая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборные скважины, в том числе с насосами | шт. | 2 | 122,6 |
|  | -ЭЦВ 6-10-140 | шт. | 2 | 50 |
| 2 | Водонапорные башни, в том числе объемом: | 25 | 2 | 100 |
| 3 | Водопровод | - | - | - |
| 3.1 | Магистральный водопровод, в том числе: диам. 150мм | км | 0,41 |  |
|  | диам. 200мм | км | 0,33 |  |
|  | - стальные, диам. 150мм | км. | 0,12 |  |
|  | асбестоцементные, D-150мм | км | 0,61 |  |
|  | полимерные, диаг 100мм | км | 0 |  |
|  | Асбестоцементные ,D-100мм | км | 1,525 |  |
|  | Чугунные D-150 | км | 0,25 |  |
|  | Стальные D-100 | км | 0,5 |  |
| 3.2 | Водозаборные колонки | шт | 1 |  |
| 3.3 | Смотровые колодцы | шт | 14 |  |
|  | В том числе с пожарными гидрантами | шт | 4 | 124.6 |
| Примечание: артезианская скважина капитально отремонтирована в 2017 году | Всего | 397,2 |

2.Обоснования прогнозируемого объема в сфере водоснабжения

Прогноз объемов выработки (подъема) воды, ее отпуска и реализации потребителям (таблица 3) определен на основе среднегодовых данных приборов учета и расчета потребления воды по установленным нормативам.

При этом учитывается изменение прогнозируемых объемов в результате выполнения планируемых мероприятий по увеличению пропускной способности водопроводных сетей, совершенствованию учета водопотребления, сокращению потерь воды при авариях и ремонтных работа, увеличение количества потребителей (абонентов).

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г. | 2031г. |
| 1 | Объем выработки(подъема) воды | т.м3 | 41,07 | 49,0 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды (технологические цели) | т.м3 | 7,19 | 7,5 |
| 3 | Объем отпуска в водопроводную сеть | т.м3 | 37,4 | 41,0 |
| 4 | Объем потерь | т.м3 | 3,67 | 0 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 8,94 | 0 |
| 6 | Объем реализации воды: в т.ч. -населению -производству и другим потребителям хозяйства | т.м3 | 37,4 27,9 9,5 | 49,0 41,0 8,0 |

3. Формирование финансовых потребностей и расчет тарифа на водоснабжение.

Расчет тарифа на водоснабжение

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г. | 2031г. |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | - | Оказание услуг в сфере водоснабжения | Оказание услуг в сфере водоснабжения |
| 2 | Материалы на технологию (реагенты) | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 3 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 558,0 | 739,0 |
| 4 | Себестоимость производственных товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.), в том числе: | тыс. руб. | 558,0 | 697,33 |
| 5 | Покупная вода | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 6 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 169,2 | 181,5 |
| 7 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 157,0 | 157,59 |
| 9 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 21,6 | 31,83 |
| 10 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 48,5 | 13,2 |
| 11 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 12 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 13 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 56,08 | 219,69 |
| 14 | Расходы на ремонт(капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 60,0 | 58,7 |
| 15 | Расходы на техническое обслуживание основных производственных средств | тыс. руб. | 40,0 | 41,26 |
| 16 | Налоги (водный) | тыс. руб. | 5,62 | 6,76 |
| 17 | Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 0 | 42,08 |
| 18 | Поднято воды | тыс. руб.м3 | 41,07 | 49,0 |
| 19 | Получено воды со стороны | тыс. руб.м3 | 0 | 0 |
| 20 | Объем отпущенной потребителям воды | тыс. руб.м3 | 37,4 | 49,0 |
| 21 | Потери воды в сетях | % | 3,67 | 0 |
| 22 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | кВт ч/куб.м | 0,8 | 0,79 |
| 23 | Расход воды на собственные нужды | тыс. руб.м3 | 7,19 | 7,5 |
| 24 | Экономически обоснованный тариф (учетом НДС) за 1 куб м | руб. | 14,92 | 15,09 |

Планируемые затраты по водоснабжению на 2016 год сформированы на основании существенных нормативов, планируемых результатов производственной деятельности хозяйства в сфере водоснабжения за 2015 год, планируемых мероприятий по повышению эффективности деятельности хозяйства в сфере водоснабжения и основных параметров прогноза социально-экономического развития, в том числе: электроэнергия, индекс потребительских цен, з/плата.

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основные технические характеристики тепло источников, сетей.

Централизованным поставщиком тепловой энергии на территории Зерноградского городского поселения является ОАО «Зерноградские тепловые сети», основанное 23.12.2005 г. На территории  поселения размещены 10 котельных, обслуживаемых данным предприятием. Котельные вырабатывают и транспортируют тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения населения, объектов соцкультбыта, бюджетной сферы и прочим потребителям. Основное топливо - газ, резервное топливо не предусмотрено. Теплоноситель - горячая вода. Котельные № 2,3,5,7,9 работают круглогодично, остальные котельные сезонные. Котельные работают по температурному графику 95-700С. Температура теплоносителя в летний период 65-500С. Продолжительность отопительного периода 171 сутки. Расчетная температура наружного воздуха минус 220С.

Балансы мощности и ресурса

Суммарная установленная мощность котлов – 44,722 Гкал/час. Располагаемая тепловая мощность по данным режимных карт – 42,42 Гкал/час.

Расчетные присоединенные нагрузки составляют всего – 23,599 Гкал/час.

Фактический отпуск тепловой энергии в сеть за 2010г. составил 48745,34 Гкал, в том числе, полезный отпуск – 43561,54 Гкал, тепловые потери – 5183,8 Гкал, что составляет 10,6% к отпуску в сеть.

Техническая характеристика источников тепловой энергии и тепловых сетей городского поселения приведены в таблице:

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Тип и количество котлов | Производительность котельной, Гкал/ч. | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч. | Протяженность тепловых сетей, тр. км. | Отпуск ТЭ, Гкал | Полезный отпуск ТЭ, Гкал | Тепловые потери при передаче ТЭ, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №1, г. Зерноград, ул. Чкалова 17д | КСВ-1,86Г-6 шт; НР-18-1шт. | 9,800 | 6,100 | 6,381 | 12673,70 | 11325,92 | 1347,78 |
| 2. | Котельная №2, г. Зерноград, ул. Краснопольского 4д | КСВа - 4 шт.; НР-18 - 1 шт. | 6,850 | 4,608 | 3,008 | 10868,07 | 9712,31 | 1155,76 |
| 3. | Котельная №3, г. Зерноград, ул. Специалистов 57 корп. 2 | Ростов 2Г - 2 шт.; НР–18 - 1 шт. | 4,200 | 2,161 | 1,184 | 6,733,03 | 6017,01 | 716,02 |
| 4. | Котельная №4, г. Зерноград, ул. Ленина 42 | PROTERM-500- 3 шт. | 1,29 | 0,434 | 0,090 | 874,17 | 781,21 | 92,96 |
| 5. | Котельная №5, г. Зерноград, ул. Социалистическая 33д | RIELLO RTQ 1500- 3 шт. RIELLO 3600BTS - 1 шт. | 4,830 | 3,515 | 2,756 | 5944,21 | 5312,07 | 632,14 |
| 6. | Котельная №6, г. Зерноград, ул. Мира 6 | НР-18 – 4 шт. | 2,000 | 0,923 | 0,538 | 1168,67 | 1044,39 | 124,28 |
| 7. | Котельная №7, г. Зерноград, ул. Новая 3а | Братск – 1Г – 3 шт. НР – 18 - 3 шт. | 4,080 | 3,571 | 1,941 | 6797,80 | 6074,89 | 722,91 |
| 8. | Котельная №8, г. Зерноград, ул. Белинского 3д | Хопер-100А – 2 шт. | 0,172 | 0,140 | 0,125 | 286,42 | 255,96 | 30,46 |
| 9. | Котельная №9, г. Зерноград, пер. Больничный 31д | ДКВР - 4/13 – 3 шт. | 10,5 | 1,877 | 1,496 | 2900,6 | 2592,14 | 308,46 |
| 10. | Кот №23, п. Комсомольский, ул. Тургенева 3д | НР-18-2 шт. | 1,00 | 0,27 | 0,716 | 498,67 | 445,64 | 53,03 |
|  | ИТОГО: |  | 44,722 | 23,599 | 18,235 | 48745,34 | 43561,54 | 5183,80 |

Зоны действия источников ресурсов.

Все источники теплоснабжения обеспечивают тепловой энергией многоквартирные дома в центральной части города и объекты социальной сферы, расположенные в центре города и в периферийных районах.

Горячее водоснабжение осуществляется круглогодично от котельных № 2, № 3, № 5, № 7, № 9.

Тепловая энергия в виде горячей воды поставляется на объекты здравоохранения, образования, науки и в жилые многоквартирные дома. Подача горячей воды осуществляется по системе ГВС круглогодично.

Тепловая энергия для отопления подается потребителям пос. Комсомольский  сезонно (население и объекты социальной сферы).

Резервы и дефицит по зонам действия источников ресурсов и

по муниципальному образованию в целом

В основном котельные города полностью покрывают зону существующей застройки города качественным снабжением горячей водой и имеют запас располагаемой мощности.

При строительстве объектов и МКЖД в зоне перспективной застройки снабжение их горячей водой будет предусмотрено от автономных  энергоэффективных источников.

Надежность работы системы

Система теплоснабжения предназначена для надежного и качественного обеспечения населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения. Надежность работы системы  обеспечивается своевременным проведением ремонтных работ, проведением профилактических работ в период эксплуатации котельных и тепловых сетей, ремонтом газового  электрического оборудования, своевременной проверкой КиП и А, наладкой систем автоматизации котлов. На протяжении последних пяти лет система теплоснабжения и ГВС предприятия работает надежно, аварии на тепловых сетях и котельном оборудовании отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду.

Основное назначение предприятия  это эксплуатация котельных, которые вырабатывают и транспортируют тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей города.

На ближайшие пять лет ввод в строй новых производств, связанных с увеличением источников выбросов загрязняющих веществ и их мощности не намечается.

Источником загрязнения атмосферы являются следующие технологические процессы:

-сжигание природного газа в котельных;

-место ручной электродуговой сварки;

-стоянка автотранспорта.

Залповые выбросы в технологических процессах - отсутствуют.

Фоновые концентрации вредных примесей в мг/м3  в атмосферном воздухе в районе размещения предприятия составляют:

- взвешенные вещества – 0,22;

- серы оксид – 0,025;

- азота диоксид – 0,07;

- Азота оксид – 0,03;

- углерода оксид – 2,5.

Котельные предприятия согласно СаНПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Общие положения п. 2.1.) не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, т. к. уровни создаваемого загрязнения в районе жилой застройки не превышают ПДК по выбрасываемым загрязняющим веществам с учетом фона.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура  себестоимости производства и транспорта ресурса.

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду устанавливаются Региональной службой по тарифам Ростовской области на срок не менее 1 года.

В структуре тариф на производство и передачу тепловой энергии составляют:

- Топливо - 40 %;

- Вода – 1,6 %;

- Затраты на покупную энергию – 9,2 %;

- Оплата труда производственных рабочих – 11,6 %;

- Расходы на содержание оборудования – 16 %.

Тарифы на подключение (присоединение) – отсутствуют.

Раздел 2

Существующие  балансы  производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| г. Зерноград | р. Дон | Насосная станция 4-го подъёма | 70% кап. ремонт | Санитарная охранная зона имеется | нет | 866,70 |
| пос. Дубки | городская водопроводная сеть | – | 63%, кап. ремонт | Санитарная охранная зона имеется | нет | 12,10 |
| пос. Зерновой | Водозаборная скважина-2 шт. 50%, кап. Ремонт | Водонапорная башня-2 шт. 45%, кап. ремонт | 64%, реконструкция | Санитарная охранная зона имеется | нет | 18,30 |
| пос. Кленовый | Водозаборная скважина-3 шт. 68%, кап. ремонт-1шт. | Водонапорная башня-3 шт. 68%, кап. ремонт | 66%, реконструкция кап ремонт, расширение | Санитарная охранная зона имеется | нет | 16,60 |
| пос. Комсомольский | Водозаборная скважина-2 шт. 65%, новое строит. | Водонапорная башня-2 шт. 65%, кап. ремонт | 55%, кап. Ремонт | Санитарная охранная зона имеется | нет | 20,60 |
| пос. Прудовый | Водозаборная скважина-1 шт. 50%, кап. Ремонт | Водонапорная башня-1 шт. 7% | 74%, новое строительство | Санитарная охранная зона имеется | нет | 9,40 |
| пос. Шоссейный | Водозаборная скважина-1 шт. 80%, новое строит. | Водонапорная башня-2 шт. 69%, кап. Ремонт новое строит | 66%, кап. Ремонт | Санитарная охранная зона имеется | нет | 10,90 |
| пос. Экспериментальный | Водозаборная скважина-2 шт. 30% | Водонапорная башня-1 шт. 6% | 40% расширение | Санитарная охранная зона имеется | нет | 31,40 |
| хут. Каменный | Осуществляется подвоз воды | 10,20 |
| хут. Ракитный | Водозаборная скважина-1 шт. 50%, кап. Ремонт | Водонапорная башня-2 шт. 59%, кап. ремонт | 57%, кап. Ремонт | Санитарная охранная зона имеется | нет | 7,50 |
| хут. Речной | Осуществляется подвоз воды | 0,09 |

Раздел 3

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Планируемые объемы водопотребления по объектам капитального строительства (на расчетный срок до 2025 г.) по Зерноградскому городскому поселению.

Во исполнение пункта 1 протокола от 05.12.2012 № 8 совещания правительства Ростовской области по вопросам проектирования объекта «Строительство второй нитки Зерноградского магистрального водопровода» Администрация Зерноградского района предоставляет планируемые объемы водопотребления от водопровода на расчетный срок до 2025 года.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Объем тыс. (м3/сутки) |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемые объекты строительства |
| 1 | Многоквартирный5-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на 1-м этаже, 45 квартир | г. Зерноград, ул. Специалистов , 65-а | 0,031 |
| 2 | Многоквартирный 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями на 1-м этаже, 45 квартир | г. Зерноград, ул. Машиностроителей, 4-а | 0,031 |
| 3 | Многоквартирный 5-ти этажный жилой дом, 45 квартир | г. Зерноград, ул. Специалистов, 63б | 0,031 |
| 4 | Многоквартирный 5-ти этажный жилой дом, 45 квартир | г. Зерноград, ул. Специалистов, 63а | 0,031 |
| 5 | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом, 20 квартир | г. Зерноград, ул. Мира, 2 | 0,014 |
| 6 | Освоение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (100 индивидуальных жилых домов) | г. Зерноград, ул.Садовая, ул. Виноградная, ул. Комарова | 0,07 |
| 7 | Южный планировочный район. Комплексная жилая застройка | (Новый поселок 1) | 0,40 |
| 8 | Северный планировочный район. Комплексная жилая застройка | (Северный 3) | 0,35 |
| 9 | Западный участок индивидуального жилищного строительства | (Тимирязево-2) | 0,11 |
| 10 | Строительство и ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на раннее предоставленных земельных участках (350 инд. жилых домов) | г. Зерноград | 0,25 |
| 11 | Спортивный зал с плавательным бассейном | г. Зерноград, ул. Ленина, 47д | 0,42 |
| 12 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 150 мест | г. Зерноград, ул. Виноградная, 3 | 0,01 |
| 13 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 70 мест в планировочном образовании «Старая Тимирязевка» | г Зерноград на территории, ограниченной улицами Чапаева, Северная, Костычева и 8-го Марта | 0,004 |
| 14 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в планировочном образовании «Тимирязево-2» | г. Зерноград на территории, ограниченной улицами Северная, Вологодская и Назарова | 0,004 |
| 15 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в планировочном образовании «Северный-3» | г. Зерноград | 0,004 |
| 16 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 150 мест в восточной части планировочного образования «Новый поселок-1» | г. Зерноград | 0,01 |
| 17 | Строительство общеобразовательного учреждения в планировочном образовании «Старая Тимирязевка» | г. Зерноград на территории, ограниченной улицами Чапаева, Северная, Костычева и 8-го марта | 0,01 |
| 18 | Строительство общеобразовательного учреждения в планировочном образовании «Южный» | г. Зерноград | 0,01 |
| 19 | Строительство общеобразовательного учреждения в планировочном образовании «Северный-3» | г. Зерноград | 0,01 |
| 20 | Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в новом планировочном районе «Южный» | г. Зерноград | 0,30 |
| 21 | Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в новом планировочном районе «Северный-3» | г. Зерноград | 0,30 |
| 22 | Строительство коммерческой зоны | г. Зерноград, пер. Западный | 0,005 |
| Итого: | 2,42 |

В связи с использованием Зерноградского водовода от реки Дон потребителями Аксайского и Кагальницкого районов, приводятся сведения по перспективному водопотреблению абонентов данных районов.

| Водопотребление по населённым пунктам Аксайского района до реконструкции сетей водоснабжения левобережной части. |
| --- |
| Наименование поселения | Единица измерения | I этап (2018г) | Расчётный срок (2030г) |
| хутор Славы Труда | м3/сут. | 23,6 | 56,6 |
| хутор Ленина | м3/сут. | 1380 | 4130 |
| хутор Островского | м3/сут. | 300 | 737 |
| посёлок Дорожный | м3/сут. | 192 | 385 |
| итого | м3/сут. | 1895,6 | 5308,8 |
| Водопотребление по населённым пунктам Аксайского района после реконструкции сетей водоснабжения левобережной части. |
| хутор Славы Труда | м3/сут. | 23,6 | 56,6 |
| посёлок Дивный | м3/сут. | 212 | 480 |
| хутор Островского | м3/сут. | 300 | 737 |
| итого | м3/сут. | 535,6 | 1273,8 |

Основание: Письмо заместителя Главы Администрации Аксайского района от 12.12.2012 № 5-04-1868.

Список

населённых пунктов Кагальницкого района, планируемых к подключению к Зерноградскому межрайонному водопроводу.

Расчёт водопотребления.

| Населённый пункт | На расчётный срок 10 лет, м3/сут. | На расчётный срок 25 лет, м3/сут. | Численность населения на 01.01.2011 )человек) | Расчёт потребления воды на 01.01.2011, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кировское сельское поселение |
| Станица Кировская | 1150 | 2793 | 5761 | 1037 |
| Хутор Николаевский |  |  | 813 | 146 |
| Хутор Дачный |  |  | 28 | 5 |
| Посёлок Новонатальино | 48 | 123 | 258 | 46 |
| Посёлок Глубокий Яр | 32 | 88 | 153 | 28 |
| Кагальницкое сельское поселение |
| Станица Кагальницкая | 1622 | 3190 | 7410 | 1334 |
| Хутор Кагальничек | 92,4 | 176 | 257 | 46 |
| Хомутовское сельское поселение |
| Станица Хомутовская | 145 | 363 | 867 | 156 |
| Хутор Красноармейский | 7 | 19 | 37 | 7 |
| Хутор Первомайский | 27 | 61 | 149 | 27 |
| Хутор Зеленая Роща | 29 | 67 | 163 | 29 |
| Родниковское сельское поселение |
| Хутор Красный Яр Хутор Родники | 107 | 233 | 634 | 114 |
| Всего | 3259,4 | 7113 | 16530 | 2975 |

Основание: Письмо первого заместителя Главы Администрации Кагальницкого района от 07.12.2012 № 3890-Арх.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения в 2016 году

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования 01.01.2016г-31.12.2016г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём выработки воды | тыс. м3 | 4810 |
| 2 | Объём воды, используемой на собственные нужды, | тыс. м3 | 554,08 |
|  | в том числе технология | тыс. м3 | 541,5 |
| 3 | Объём пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 4616 |
| 4 | Объём отпуска в сеть | тыс. м3 | 4255,92 |
| 5 | Объём потерь | тыс. м3 | 2241,86 |
| 6 | Уровень потерь к объёму отпущенной воды | % | 52,68 |
| 7 | Объём реализации товаров и услуг всего: | тыс. м3 | 2014,06 |
|  | - холодная вода (техническая); | тыс. м3 | 8,64 |
|  | - холодная вода (питьевая); | тыс. м3 | 2005,42 |
|  | - в том числе прочие потребители Аксайского района; | тыс. м3 | 909,37 |
|  | - в том числе г. Зерноград | тыс. м3 | 1096,05 |
|  | в том числе по потребителям: |  |  |
|  | - населению; | тыс. м3 | 814,31 |
|  | - бюджетным потребителям; | тыс. м3 | 159,2 |
|  | - прочим потребителям. | тыс. м3 | 122,54 |
| 8 | Неучтённые расходы воды, в том числе потери. | тыс. м3 | 2795,94 |
|  |  | % | 58,13 |

План

мероприятий по повышению эффективности деятельности   организации коммунального комплекса

в сфере водоснабжения ОАО "Донская региональная компания"

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | Капитальный ремонт стального трубопровода Д700мм, между НС2 и НС3 при переходе через оросительный канал №4 по адресу Ростовская область, Аксайский и Кагальницкий районы | До 30.09.2017г. | 2369,88 | Уменьшение потерь воды. Экономия электрической энергии. | 151,74 | 6,4 |
| 2 | Капитальный ремонт дюкера Д600мм, по адресу Ростовская область, Кагальницкий район, х. Хомутовский, от пикета ПК*10=ПК5+22 до ПК*10=ПК5+62 | До 30.10.2017г | 4455,03 | Уменьшение потерь воды. Экономия электрической энергии. | 56,8 | 1,3 |
|  | Итого |  | 6824,91 |  | 208,54 |  |

Примечание: В 2017г заменено 2,4 км наиболее изношенных участков магистрального трубопровода.

Имеется ПСД на строительство нового магистрального водовода.

План мероприятий

по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения на 2018 год

ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, тыс. руб. | Финансовые потребности на реализацию тыс. руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей |
| 1 | Замена труб на ПНС (подающая насосная станция), длина 40м, диаметр 200мм (капитальный ремонт водораздающего узла) | 1 год | 200 | Снижения потерь | 20 | 2,6 |
| 2 | Передача объектов и сетей водоснабжения в муниципальную собственность | 2018 год | 120,0 | Возможность участия в областных программах развития водоснабжения и объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Мероприятия по энергоснабжению |
| 1 | Замена погруженных насосов, 2 шт. (Научный городок) | 2 года | 60 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 3 | 5 |
|  | Итого: |  | 260 |  |  |  |

Планирование мероприятий по повышению эффективности деятельности хозяйства в сфере водоснабжения

пос. Зерновой

В план мероприятий включены мероприятия направленные на повышение уровня технического и санитарного состояния водопроводных объектов с целью улучшения условий водоснабжения населения за счет обеспечения более высокой пропускной способности водопроводных сетей и выравнивания давления в ветвях сети, а так же с целью сокращения объемов потерь воды (потери воды при авариях и ремонтных работах из-за отсутствия учета объемов водопотребления у населения)

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности на реализацию тыс. руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей |
| 1 | Замена труб поселкового водовода протяженностью 0,5 км,D-200мм | 4 года | 400,0 | Снижения потерь | 20 | 5,0 |
|  | Замена башни Рожновского объемом 25м3 | Исполнено в 2016г | 250,0 | Снижения потерь | 25 | 10 |
| Мероприятия по энергоснабжению |
| 1 | Замена погруженных насосов 2 шт. | 2018г | 60,0 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 3 | 5 |
|  | Итого: |  | 710,0 |  |  |  |

Раздел 4

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов  систем водоснабжения и  линейных объектов централизованных систем водоснабжения

С целью обеспечения водоснабжением нового жилищного строительства и развития  Зерноградского городского поселения на 2013-2031 годы необходимо:

1. Строительство второй нитки Зерноградского магистрального водопровода

2. Проектирование и строительство водопроводной разводящей сети на территории п. Тимирязева-2.

3. Проектирование и строительство водопроводной сети в Юго-западном жилом районе.

4. Проектирование и строительство (капитальный ремонт) артезианских скважин в посёлках  Комсомольский, Шоссейный, Экспериментальный, Прудовой, Ракитный.

5. Реконструкция водопроводной сети в посёлке Шоссейный.

6. Проектирование и строительство (организация) объектов и сетей водоснабжения в хуторе Каменный.

7. Принять в муниципальную собственность объекты и сети водоснабжения х. Ракитный.

8. Заменить водовод (длина 6км) от водозабора до пос.  Экспериментальный, развить уличную водопроводную сеть в этом посёлке. Присоединить систему водоснабжения посёлка к городской.

9. Присоединить систему водоснабжения посёлка Кленовый к городской.

Обоснование  необходимости строительства объекта

«Строительство второй нитки Зерноградского магистрального водопровода»

(от реки Дон до г. Зернограда).

Необходимость строительства второй нитки водовода от НС1 до НС4 Зерноградского филиала ОАО «Донская Водная Компания» обусловлено тем, что:

1.  По сведениям Администраций Аксайского района, Кагальницкого района, Донского сельского поселения и Зерноградского городского поселения численность проживающих на данных территориях, обслуживаемых Зерноградеким филиалом ОАО «Донская Водная Компания», составляет 50 и более тысяч человек. Согласно п.4.4 СНиП 2.04.02-84*. "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" объединённые хозяйственно - питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тысяч человек, следует относить к I категории. В настоящее время не соблюдаются пункты 7.5, 7.6 СНиП 2.04.02-84*. «Водоснабжение Наружные сети и сооружения»,  которые гласят: «количество линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух. При выключении одной линии остальные должны быть рассчитаны на пропуск полного расчётного расхода для насосных станций I и И категорий. Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух.»

2. Зерноградский водовод пересекает 6 (шесть) оросительных каналов. Глубина заложения от верхней бровки канала до трубопровода составляет 6м. и более, что в свою очередь затрудняет проведение аварийно-ремонтных работ и перерыв в подаче поды превышает временной лимит, установленный  п.4.4 СНиП 2.04.02-84*."Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

3. Водовод протяженностью 61,5 км. от НС1 до г. Зернограда выполнен из чугунных, стальных и железобетонных труб, что само по себе вызывает длительное время ремонта. Кроме этого при строительстве водовода были нарушены соответствующие строительные нормы и правила - раструбы чугунного трубопровода направлены по току воды.

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на период с 2019г. по 2023 г.

ООО «Донреко»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации инвестицион-ной программы | Затраты на проведение работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе на период: |
|  |  |  |  | 2019г. | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Перечень Программных мероприятий в сфере водоснабжения: |
| 1.1. | Прокладка трубопровода протяженностью 700м Ду 110мм по адресу: г. Зерноград от ул. Специалистов до ул.им. Макаренко | 2019-2023 г.г. | 2456,02 | - | - | - | 2456,02 | - |
| 1.2. | Строительство водовода к участкам застройки протяженностью 10500м Ду50мм | 2019-2023 г.г. | 31649,40 | - | 31649,40 | - | - | - |
| 1.3. | Строительство водовода к участкам застройки протяженностью 600м Ду110мм | 2019-2023 г.г. | 2079,86 | - | 2079,86 | - | - | - |
| 1.4. | Прокладка трубопровода протяженностью 510м Ду110мм по адресу: г. Зерноград, от ул. Зерноградская до ул. Научный городок | 2019-2023 г.г. | 1751,44 | - | - | 1751,44 | - | - |
| 1.5. | Замена водопровода с увеличением диаметра протяженностью 920м Ду225мм г. Зерноград, от ул.им. Гагарина по ул.им. Самохвалова по ул. им. Комарова по ул. Виноградной до ул. 50-летия Победы | 2019-2023 г.г. | 3608,84 | 3608,84 | - | - | - | - |
| 1.6. | Замена участка трубопровода с увеличением диаметра. протяженностью 570м Ду225мм протяженностью 4000м Ду110мм. Прокладка трубопровода от НС-4 (ул. Зерноградская, 3а) до ул. Зерноградская1а с переврезкой п. Дубки, от ул. Зерноградская до жилой застройки (Северная 3) | 2019-2023 г.г. | 17178,96 | - | - | - | - | 17178,96 |
| 1.7. | Замена водопровода с увеличением диаметра протяженностью 1000м Ду160мм г. Зерноград от ул. им. Чкалова –им. Темякова, по пер. Больничному, по ул. Мира до места застройки | 2019-2023 г.г. | 4163,81 | - | 4163,81 | - | - | - |
| 1.8. | Замена водопровода с увеличением диаметра протяженностью 700м Ду160мм г. Зерноград по ул. им. Гайдара от ул. 8 Марта до ул.Дачная | 2019-2023 г.г. | 2744,79 | 2744,79 | - | - | - | - |
| 1.9. | Замена водопровода с увеличением диаметра протяженностью 480м Ду315мм протяженностью 1050м Ду225мм г. Зерноград, от пересечения ул.им. Чкалова и ул.им. Шукшина, по ул. Березовая, по ул.им. Еремина | 2019-2023 г.г. | 8350,57 | - | - | - | 8350,57 | - |
| 1.10. | Реконструкция существующих систем водоснабжения поселков, входящих в состав Зерноградского городского поселения, с целью проведения качества воды в соответствие с нормами СанПиН Артезианская скважина №61694/2 по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, п. Кленовый, 0,07 км на запад от западной его окраины | 2019-2023 г.г. | 1575,64 | 1575,64 | - | - | - | - |
| 1.11. | Реконструкция существующих систем водоснабжения поселков, входящих в состав Зерноградского городского поселения, с целью проведения качества воды в соответствие с нормами СанПиН Артезианская скважина №31363 по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, п. Кленовый, 0,01 км на запад от западной его окраины | 2019-2023 г.г. | 1994,00 | 1994,00 | - | - | - | - |
| 1.12. | Реконструкция существующих систем водоснабжения поселков, входящих в состав Зерноградского городского поселения, с целью проведения качества воды в соответствие с нормами СанПиН Артезианская скважина №31375/1 по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, ул. Тургенева, 26а | 2019-2023 г.г. | 2772,71 | - | 2772,71 | - | - | - |
| 1.13. | Реконструкция существующих систем водоснабжения поселков, входящих в состав Зерноградского городского поселения, с целью проведения качества воды в соответствие с нормами СанПиН Артезианская скважина №57914/6 по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, 0,3 км на юго-запад от южной его окраины | 2019-2023 г.г. | 3098,01 | - | 3098,01 | - | - | - |
| 1.14. | Реконструкция существующих систем водоснабжения поселков, входящих в состав Зерноградского городского поселения, с целью проведения качества воды в соответствие с нормами СанПиН Буровая скважина №76341 по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, 0,12 км на восток от ориентира ул.им. Чехова 156-а. | 2019-2023 г.г. | 1956,75 | 1956,75 | - | - | - | - |
| 1.15 | Реконструкция существующих систем водоснабжения поселков, входящих в состав Зерноградского городского поселения, с целью проведения качества воды в соответствие с нормами СанПиН Артезианская скважина №8-85-256/1 по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, п. Зерновой, в 0,43 км на С-В от С-В его окраины | 2019-2023 г.г. | 2756,22 | 2756,22 | - | - | - | - |
|  | Итого по водоснабжению | 88137,02 | 14636,24 | 43763,79 | 1751,44 | 10806,59 | 17178,96 |
| 2. | Перечень Программных мероприятий в сфере водоотведения: |
| 2.1. | Замена канализационной сети с увеличением диаметра по адресу: г. Зерноград, по ул.им. Ленина, по ул. Мира по ул. Специалистов до ул.им. Чкалова | 2019-2023 г.г. | 84515,75 | - | 84515,75 | - | - | - |
| 2.2. | Проектирование и реконструкция существующей системы очистки сточных вод в г. Зерноград, с целью приведения стоков в соответствие установленным нормативом | 2019-2023 г.г. | 1342240,77 | 15026,45 | 398164,26 | 428453,20 | 432140,06 | 68456,80 |
|  | Итого по водоотведению | 1426756,52 | 15026,45 | 482680 | 428453,2 | 432140,1 | 68456,80 |
| Всего по мероприятиям | 1514893,54 | 29662,69 | 526443,80 | 430204,64 | 442946,65 | 85635,76 |

Перечень мероприятий

комплексного развития инфраструктуры ВКХ Зерноградского городского поселения

на 2016 — 2031 годы.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость тыс. руб. | Прогнозируемый план финансирования по годам, млн. руб. | Предполагаемый источник финансирования (тыс. руб) | Достигаемый эффект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 2018 года | До 20121 года | До 2024 года | До 2027 года | До 2031 года |  |  |  |
| Объекты и сети ВКХ муниципальной собственности на территории г. Зернограда |
| Водоснабжение |
| 1 | г. Зерноград Капитальный ремонт(выборочный капитальный ремонт): "Водонасосная станция по ул.им.Шукшина,98е в г.Зернограде Ростовской области" | 1339,1 | СМР- 1339,1 |  |  |  |  | ФСР-1153,0 (по согласованию) МБ-186,1 | Поддержание в технически исправном состоянии здания. Снижение уровня износа с 70% до 15% | Работы выполнены в 2016г |
| 2 | г. Зерноград Капитальный ремонт объекта: "Инженерные сети водонасосной станции объемом 460 куб.м. по адресу: ул.им.Шукшина,98е в г.Зернограде Ростовской области" | 789,1 | СМР- 789,1 |  |  |  |  | ФСР679,4 (по согласованию) МБ-109,7 | Поддержание в технически исправном состоянии оборудования. Снижение уровня износа с 68% до 15%. | Работы выполнены в 2016г |
| 3 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Гагарина, Д=100мм, L=409,9м | 1192,2 |  | СМР- 1192,2 |  |  |  | ФСР1026,5 (по согласованию) МБ165,7 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,5%. | Работы выполнены в 2016г |
| 4 | г. Зерноград Строительство разводящих сетей по ул. Строителей, Д=100мм, L=700м | 1744,0 | ПИР- 159,0 | СМР- 1585,0 |  |  |  | ФСР-1503,0 (по согласованию) МБ-241,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5%. | Новое строительство |
| 5 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по пер. Авиационный, Д=100мм, L=166,5м | 581,9 |  | СМР- 581,9 |  |  |  | ФСР501,0 (по согласованию) МБ-80,9 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,9%. | Работы выполнены в 2016г |
| 6 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. Маныческая, Д=100мм, L=656,1м | 2814,5 |  | СМР- 2814,5 |  |  |  | ФСР-2423,3 (по согласованию) МБ-391,2 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,5%. | Работы выполнены в 2016г |
| 7 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Жуковского, Д=100мм, L=740м | 2986,6 |  | СМР- 2986,6 |  |  |  | ФСР-2571,5 (по согласованию) МБ415,1 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5%. | Работы выполнены в 2016г |
| 8 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Седова, Д=100мм, L=1029,5м | 4055,2 | СМР- 4055,2 |  |  |  |  | ФСР-3491,5 (по согласованию) МБ-563,7 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,3%. | Работы выполнены в 2016г |
| 9 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Б. Хмельницкого, Д=100мм, L=1260м | 2800,0 |  |  | СМР- 2800,0 |  |  | ФСР-2410,1 (по согласованию) МБ-389,2 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,8%. | Работы запланированы на 2019г |
| 10 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Чапаева, Д=100мм, L=974м | 3328,0 |  |  | СМР- 3328,0 |  |  | ФСР-2865,4 (по согласованию) МБ-462,6 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,6%. | Работы запланированы на 2017г |
| 11 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Котовского, Д=100мм, L=913м | 3328,0 |  |  | СМР- 3328,0 |  |  | ФСР-2865,4 (по согласованию) МБ-462,6 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 6%. | Работы запланированы на 2019г |
| 12 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Мичурина, Д=100мм, L=1251,1м | 4390,7 |  | СМР- 4390,7 |  |  |  | ФСР3780,4 (по согласованию) МБ610,3 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,9%. | Работы выполнены в 2017г |
| 13 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Докучаева, Д=100мм, L=1470м | 3661,0 |  |  | ПИР- 333,0 | СМР- 3328,0 |  | ФСР-3156,0 (по согласованию) МБ-505,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,8%. | Выполнение после 2020г |
| 14 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Щорса, Д=100мм, L=1470м | 3661,0 |  |  | ПИР- 333,0 | СМР- 3328,0 |  | ФСР-3156,0 (по согласованию) МБ-505,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,1%. | Выполнение после 2020г |
| 15 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Лазо, Д=100мм, L=1470м | 3661,0 |  |  | ПИР- 333,0 | СМР- 3328,0 |  | ФСР-3156,0 (по согласованию) МБ-505,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,9%. | Выполнение после 2020г |
| 16 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Гайдара, Д=100мм, L=1470м | 3661,0 |  |  | ПИР- 333,0 | СМР- 3328,0 |  | ФСР-3156,0 (по согласованию) МБ-505,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,3%. | Выполнение после 2020г |
| 17 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Остапенко, Д=100мм, L=1240м | 2618,0 |  |  |  | ПИР- 238,0 | СМР- 2380,0 | ФСР-2257,0 (по согласованию) МБ-361,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,9%. | Выполнение после 2020г |
| 18 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по пер. Абрикосовый, Д=100мм, L=550м | 1612,0 |  |  |  | ПИР- 147,0 | СМР- 1465,0 | ФСР-1390,0 (по согласованию) МБ-222,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,8%. | Выполнение после 2020г |
| 19 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по пер. Малиновый, Д=100мм, L=200м | 422,0 |  |  |  | ПИР- 38,0 | СМР- 384,0 | ФСР-331,0 (по согласованию) МБ-91,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5%. | Выполнение после 2020г |
| 20 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Комарова, Д=100мм, L=300м | 634,0 |  |  |  | ПИР- 58,0 | СМР- 576,0 | ФСР-497,0 (по согласованию) МБ-137,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,1%. | Выполнение после 2020г |
| 21 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Виноградная, Д=100мм, L=450м | 949,0 |  |  |  | ПИР- 86,0 | СМР- 863,0 | ФСР-744,0 (по согласованию) МБ-205,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,2%. | Выполнение после 2020г |
| 22 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. Фруктовая, Д=100мм, L=500м | 1055,0 |  |  |  | ПИР- 96,0 | СМР- 959,0 | ФСР-827,0 (по согласованию) МБ-228,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,6%. | Выполнение после 2020г |
| 23 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Шукшина, Д=25-160мм, L=684,5м | 1880,4 | СМР- 1880,4 |  |  |  |  | ФСР1619,0 (по согласованию) МБ-261,4 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,9%. | Работы выполнены в 2016г |
| 24 | г. Зерноград Капитальный ремонт артезианской скважины. Установка станции очистки воды по ул. Цветочная. | 2296,0, из них 596,0 1700,0 |  |  | ПИР- 54,0 | СМР- 542,0 устан.станц. 1700,0 |  | ФСР-1933,0 (по согласованию) МБ-363,0 | Создание резервного источника водоснабжения. | Выполнение после 2020г |
| 25 | г. Зерноград Капитальный водонапорной башни Рожновского по ул. Цветочная. | 506,0 |  |  | ПИР- 46,0 | СМР- 460,0 |  | ФСР-397,0 (по согласованию) МБ-109,0 | Создание резервного источника водоснабжения. | Выполнение после 2020г |
| 26 | г. Зерноград Строительство водопровода по ул. Алтайская и Уральская,(ул.им.Котлярова) Д=100мм, L=500м каждый | 2750,0 |  |  |  | ПИР-250,0 | СМР-2500,0 | ФСР-2370,0 (по согласованию) МБ-380,0 | Обеспечение населения водоснабжением. | Выполнено в 2015г |
|  | Итого по водоснабжению г. Зернограда | 57715 | 8222,8 в том числе: СМР-8063,8 ПИР-159,0 | 13550,9 в том числе: СМР-13550,9 ПИР-0,0 | 10888,0 в том числе: СМР-9456,0 ПИР-143,2 | 16927,0 в том числе: СМР-16014,0 ПИР-913,0 | 9127,0 в том числе: СМР-9127,0 ПИР-0,0 | ФСР-49692,6 (по согласованию) МБ-8022,4 |  |  |
| Объекты и сети ВКХ муниципальной собственности на территории посёлков |
| 1 | пос. Шоссейный Проектирование и реконструкция сетей водопровода протяжённостью 7805 м, замена запорной арматуры Д = 100 -150 мм – 18 шт., установка ПГ – 12 шт. | 15400,0 |  | ПИР- 1400,0 | СМР- 14000,0 |  |  | ФСР-13275,0 (по согласованию) МБ-2125,0 | Снижение эксплуатационных затрат, приведение в технически исправное состояние, сокращение непроизводительных потерь воды. Снижение уровня износа с 69% до 15% |  |
| 2 | пос. Шоссейный Строительство артезианской скважины водо- снабжения -1 шт . Установка станции очистки воды. | 3218,0 из них 1518,0 1700,0 |  |  |  | ПИР- 138,0 | СМР- 1380,0 устан. станц. 1700,0 | ФСР-2774,0 (по согласованию) МБ-444,0 | Необходимость гарантированного водоснабжения. | Новое строительство или капитальный ремонт |
| 3 | пос. Шоссейный Капитальный ремонт водонапорной башни – 1 шт. | 495,0 |  |  |  | ПИР- 45,0 | СМР- 450,0 | ФСР-388,0 (по согласованию) МБ-107,0 | Поддержание в технически исправном состоянии сооружения. Снижение уровня износа с 62% до 20%.. | Выполнено в 2015г |
| 4 | пос. Кленовый Капитальный ремонт сетей водопровода Д = 100 – 150 мм, протяжённостью 3600 м, замена запорной арматуры Д = 100-150 мм – 23 шт., ПГ – 10 шт. | 3047,0 |  |  |  | ПИР- 277,0 | СМР- 2770,0 | ФСР-2627,0 (по согласованию) МБ-420,0 | Снижение эксплуатационных затрат, приведение в технически исправное состояние, сокращение непроизводительных потерь воды. Снижение уровня износа с 78% до 25% |  |
| 5 | пос. Кленовый Капитальный ремонт артезианской скважины водоснабжения – 1 шт. Установка станции очистки воды . | 2108,0, из них 1,700 | ПИР- 37,0 | СМР- 371,0 устан. станц. 1700,0 |  |  |  | ФСР-1785,0 (по согласованию) МБ-323,0 | Необходимость гарантированного водоснабжения, приведение дебита скважины к проектному. |  |
| 6 | пос. Кленовый Строительство артезианской скважины водоснабжения -1шт. Установка станции очистки воды. | 3218,0, из них 1518,0 1700,0 |  |  |  | ПИР- 138,0 | СМР- 1380,0 устан. станц. 1700,0 | ФСР-2774,0 (по согласованию) МБ-444,0 | Необходимость гарантированного водоснабжения. | Новое строительство Выполнение после 2020г |
| 7 | пос. Кленовый Капитальный ремонт водонапорной башни – 1 шт. | 495,0 |  | ПИР- 45,0 | СМР- 450,0 |  |  | ФСР-388,0 (по согласованию) МБ-107,0 | Поддержание в технически исправном состоянии сооружения. Снижение уровня износа с 68% до 20%.. |  |
| 8 | пос. Комсомольский Капитальный ремонт сетей водопровода Д = 100 – 150 мм, протяжённостью 3.5 км, замена запорной арматуры Д = 100-150 мм – 21 шт., ПГ – 9 шт. | 2958,0 |  |  |  | ПИР- 269,0 | СМР- 2689,0 | ФСР-1550,0 (по согласованию) МБ-408,0 | Снижение эксплуатационных затрат, приведение в технически исправное состояние, сокращение непроизводительных потерь воды. Снижение уровня износа с 61% до 45% |  |
| 9 | пос. Комсомольский Капитальный ремонт 2-х водонапорных башен Рожновского | 950,0 | СМР- 950,0 |  |  |  |  | ФСР-818,0 (по согласованию) МБ-132,0 | Необходимость гарантированного водоснабжения, приведение дебита скважин к проектному. | Имеется ПСД Выполнено в 2015г |
|  | Итого водоснабжение посёлков | 28931,0 | 987,0 в том числе: СМР-950,0 ПИР-37,0 | 4456,0 в том числе: СМР-3011,0 ПИР-1445,0 | 14450,0 в том числе: СМР-14450,0 ПИР-0,00 | 867,0 в том числе: СМР-0,0 ПИР-867,0 | 12069,0 в том числе: СМР-12069,0 ПИР-0,0 | ФСР-24909,6 (по согласованию) МБ-4021,4 |  |  |
| Строительство «Строительство второй нитки Зерноградского магистрального водопровода» |
| 1 | Строительство резервного трубопровода ПНД Д=500мм, L=6100м от НС1 до НС2. | 82520 |  | ПИР- 4671 | СМР- 77849 |  |  | Областной бюджет-82,520 (по согласованию) | Наличие надёжного водоснабжения. | Новое строительство. Заказчик Администрация МО |
| 2 | Строительство резервного трубопровода ПНД Д=500мм, L=12100м от НС2 до НС3. | 164254 |  |  | ПИР- 9297 | СМР- 154957 |  | Областной бюджет-164,254 (по согласованию) | Наличие надёжного водоснабжения. | Новое строительство. Заказчик Администрация МО) |
| 3 | Строительство резервного трубопровода ПНД Д=400мм, L=36400м от НС3 до НС4. | 413920 |  |  |  | ПИР- 23429 | СМР- 390491 | Областной бюджет-413,920 (по согласованию) | Наличие надёжного водоснабжения. | Новое строительство. Заказчик Администрация МО |
| Итого по водоводу | 660694 |  | 4671 | 87146 | 178386 | 390491 | Областной бюджет-660694 (по согласованию |  |  |

«Приложение № 2

к распоряжению Правительства

остовской области

от 25.02.2016 № 75

ПЛАН

мероприятий по созданию, реконструкции или модернизации объектов

коммунальной инфраструктуры на территориях Зерноградского городского поселения Ростовской области в период с 2017 по 2024 год 
(в том числе мероприятия по подготовке проектов модернизации систем водоснабжения в 2016 году)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации* | Объем финансирования (рублей)* |
| --- | --- | --- | --- |

| Зерноградское городское поселение |
| --- |
| Водоснабжение Зерноградского городского поселения |
| 6. | Реконструкция водопроводных сетей г. Зерноград (в административных границах города) общей протяженностью 10,339 км | 2017 – 2024 | 36 159 000,00 |
|  | Средства областного бюджета |  | 0,00 |
|  | Средства инвестора |  | 36 159 000,00 |
|  | Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |
| 7. | Реконструкция водозабора и водопроводной насосной станции 1-го подъема по адресу: Ростовская область, Кагальницкий р-он, на землях ЗАО АФ «Гвардейская» | 2017 – 2024 | 668 918 000,00 |
|  | Средства областного бюджета |  | 0,00 |
|  | Средства инвестора |  | 668 918 000,00 |
|  | Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |
| 8. | Реконструкция водопроводной насосной станции 3-го подъема по адресу: Ростовская область, Кагальницкий р-он, на землях ЗАО АФ «Гвардейская» | 2017 – 2024 | 134 289 000,00 |
|  | Средства областного бюджета |  | 0,00 |
|  | Средства инвестора |  | 134 289 000,00 |
|  | Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |
| 9. | Установка автоматической системы управления технологическим процессом системы водоснабжения г. Зерноград | 2017 – 2024 | 12 508 000,00 |
|  | Средства областного бюджета |  | 0,00 |
|  | Средства инвестора |  | 12 508 000,00 |
|  | Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |
| Итого по водоснабжению Зерноградского городского поселения | 851 874 000,00 |
|  | Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |
| Итого по водоотведению Зерноградского городского поселения | 130 784 000,00 |
| Мероприятия по подготовке проекта модернизации системы водоснабжения в Зерноградском городском поселении |
| 13. | Разработка конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения | 2016 | 1 250 000,00 |
|  | Средства местного бюджета | 2016 | 75 000,00 |
|  | Средства областного бюджета | 2016 | 175 000,00 |

Раздел 5

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов

централизованной системы водоснабжения.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию

объектов централизованных систем водоснабжения

Выполнение мероприятий  позволит:

-    обеспечить гарантированное водоснабжение населения, резервирование водоводов и оборудования в связи с износом городского  водовода и разводящих сетей до 76%;

- обеспечить развитие жилищного строительства в Юго-западном районе, п. Тимирязева-2 и верхней части Северо-восточном районе, а также увеличение подачи воды населению города до 4.2 тыс. куб. м/сутки;

- обеспечить население Восточного района г. Зернограда услугами по отведению сточных вод в централизованную систему канализации города, разгрузку городской канализации в связи со строительством школы, а также обеспечить строительство предприятий бытового обслуживания, магазинов и детского спортивного комплекса;

- снизить потери тепла до 5%;

- добиться экономии электроэнергии на 15%;

- выполнение мероприятий по ликвидации аварийной ситуации, возникшей в г. Зернограде от подтопления позволит выполнять застройку существующих свободных площадей на территории города под многоквартирные жилые дома и частный сектор, снимет социальную напряжённость населения в связи с участившимися случаями нарушения несущих конструкций зданий в многоквартирном жилищном фонде. Строительство закрытого горизонтального дренажа стабилизирует колебания уровня грунтовых вод на территории города Зернограда, в следствие чего воздействие грунтовых вод минимально скажется на эксплуатационных параметрах многоквартирного и частного жилищного фонда. Выполнение мероприятий по ликвидации аварийной ситуации, возникшей в г. Зернограде от подтопления позволит качественно провести работы по усилению эксплуатационных параметров  в многоквартирных домах, которые под воздействием высокого уровня грунтовых вод имеют нарушения несущих конструкций здания;

- обеспечить развитие жилищного строительства в городе и в сельских населённых пунктах городского поселения;

- достичь следующие показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2018 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2021 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2024 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2027 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | в % к общему количеству семей, | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | в % к общей численности населения | до 16,2 | до 16,2 | до 16,2 | до 16,2 | до 16,2 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | выше 88,0 | выше 88,0 | выше 89,0 | выше 90,0 | выше 93,0 |
| 4 | Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | до 20,1 | до 20,1 | до 20,1 | до 20,0 | До 19,7 |

Расчет экономического эффекта

по строительству второй нитки водовода  от НС1 до НС4.

1) Строительство второй нитки водовода ПНД   Д600 мм, протяжённостью 6050 м.  от НC1 до НС2.

При авариях на одной нитке водопровода между НС1 и НС2, потери воды составят 245 тыс. м3.  При строительстве второй нитки водовода ПНД Д600 мм, протяженностью от НС1 до НС2, потери воды сократятся на эту же величину.

245 тыс. м3 * 13,82 руб. = 3385,9 тыс. руб.

где 13,82 руб. - утвержденный PCТ РО тариф по техническому водоснабжению в Аксайском районе на 2010 год.

При этом экономия электроэнергии составляет:

245 тыс. м3 * 0,261 кВтч/м3 * 2,36 руб. = 150,9 тыс. руб.,

где  0,261 кВтч/м3 - удельный расход электроэнергии на 1м3 воды;

2,36 руб. - утвержденный РСТ РО тариф на 1 кВтч электроэнергии в 2010  году.

Учитывая    стоимость   выполнения    мероприятия    89076,886    тыс.   руб., экономический эффект составит:

Годовая экономия составит:

ГЭ = 3385,9 тыс. руб. + 150,9 тыс. руб. = 3536,8 тыс. руб.

Коэффициент эффективности затрат:

К эф =3536,8 тыс. руб./ 89076,886 тыс.  руб.* 100% = 3,97%.

Срок окупаемости: 89076,886 тыс. руб./3536,8 тыс. руб. = 25 лет.

2) Строительство второй нитки водовода ПНД  Д600 мм, протяженностью 11960 м. от НС2 до НСЗ.

При авариях на одной нитке водопровода между НС2 и НСЗ потери воды составят 1093,92 тыс. м3. При строительстве второй нитки водовода ПНД Д600 мм, протяженностью от НC2 до НСЗ, потери воды сократятся на 1093,92 тыс. м3.

1093,92 тыс. м3 * 22,97 руб. = 25127,34 тыс.  руб.,

где - 22,97 руб. - утвержденный PCТ РО тариф по водоснабжению в Аксайском районе на 2010 год.

При этом экономия электроэнергии составляет:

1093,92  тыс. м3 * 0,425 кВтч/м3 * 2,3 6 руб. = 1097,2 тыс.  руб.,

где 0,425 кВтч/м3 - удельный расход электроэнергии на 1м3 воды;

2,36 руб. - утвержденный РСТ РО тариф на I кВтч электроэнергии в 2010 году.

Учитывая   стоимость   выполнения   мероприятия   175512,006   тыс.   руб. экономический эффект составит:

Годовая экономия составит:

ГЭ = 25127,34 тыс,  руб. + 1097,2 тыс.  руб. = 26224,54 тыс.  руб.

Коэффициент эффективности затрат:

К эф = 26224,54 тыс.  руб./ 175512,006 ты.  Руб.* 100%  = 14,94%.

Срок окупаемости: 175512,006 тыс. руб./26224,54 тыс. руб. = 6,7 года.

3) Строительство второй нитки водовода ПНД   Д600 мм, протяженностью 37040 м.  от НСЗ до НС4.

При авариях на одной нитке водопровода между НСЗ и НС4, потери воды составят 570,24 тыс м3.  При строительстве второй нитки водовода ПНД  Д600 мм  протяженностью от НСЗ до НС4 потери воды сократятся на 570,24 тыс. м3.

570,24 тыс. м3 * 53,57 руб. = 30547,76 тыс. руб.,

где 53,57 руб.  - утвержденный РСТ РО тариф по водоснабжению

в  г. Зернограде на 2010 год.

При этом экономия электроэнергии составляет:

570,24  тыс. м3 * 0,425 кВтч/м3 * 2,36 руб. = 571,95 тыс. руб.,

где 0,425 кВтч/м3 - удельный расход электроэнергии на 1м3 воды;

2,36 руб. - утвержденный РСТ РО тариф на 1 кВтч электроэнергии в 2010 году.

Учитывая   стоимость   выполнения   мероприятия   519208,613   тыс.   руб. экономический эффект составит:

Годовая экономия составит:

ГЭ = 30547,76 тыс. руб. + 571,95 тыс. руб. = 31119,71 тыс. руб.

Коэффициент эффективности затрат:

К эф = 31119,71 тыс. руб./ 519208,613 тыс. руб,* 100% = 5,99%.

Срок окупаемости: 5 19208,613 тыс. руб./З 1119,71 тыс. руб.=16,7 года.

### В соответствии с ДОРОЖНОЙ КАРТОЙ по нормализации водоснабжения г. Зернограда, утвержденной Губернатором Ростовской            	области 03.08.2016 планируется  с 2019 года – строительство второй нитки Зерноградского магистрального водопровода.

ГЛАВА II

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования «Зерноградское городское поселение»

Раздел 1

Существующее положение в сфере водоснабжения  и  балансы  производительности

сооружений системы водоотведения

муниципального образования «Зерноградское городское поселение»

Система централизованной канализации имеется только в городе Зернограде и  включает в себя следующие объекты:

1. Объекты и канализационные сети, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Зерноградское городское поселение»:

- сети канализационные протяженностью 6120 м., инвентарный номер 5/97, расположенные по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Шукшина;

- резервуар накопитель канализации объемом 251 куб. м., инвентарный номер 5/99, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 91д;

- канализационная насосная станция объемом 950 куб.м., инвентарный номер 5/78, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 91д;

- сети канализационные протяженностью 1876 м., инвентарный номер 24/277, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Цветочная;

- сети канализационные протяженностью 309 м., инвентарный номер 2/1213, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта расположено в 13,47 м на Северо-Восток от Северо-Восточного угла д.№1/41 по ул .им. Кирова, конец объекта  расположен в 6,08 м на Северо-восток от Юго-Западного угла д. № 29 по ул. им. Кирова;

- сети канализационные протяженностью 245 м., инвентарный номер 2/1214, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта, расположено в 8,20 м на Север от Южного угла д. № 2/15 по ул. Отечественной, конец объекта расположен в 5,20 м на Восток от Западного угла д. № 6; начало объекта расположено в 23,27 м на Запад от Восточного угла д. № 73 по ул. Отечественной, конец объекта расположен в 5,06 м на Запад от Восточного угла д. № 51;

- сети канализационные протяженностью 401 м., инвентарный номер 2/1212, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта расположено в  24,78 м на Северо - Восток от Северо-Восточного угла д. №1/29 по ул. им. Дзержинского, конец объекта расположен в 25,42 м на Юго-Запад от Юго-Западного угла д. №35 по ул. им. Дзержинского;

- сети канализационные протяженностью 153 м., инвентарный номер 2/1216, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта расположено в 6,03 м на Запад от Восточного угла д. № 15 по ул. Отечественной, конец объекта расположен в 11,96 м на Запад от Восточного угла д. № 11 по ул. им. Красноармейской;

- сети канализационные протяженностью 137 м., инвентарный номер 2/1215, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта  расположено в 18,0 м на Северо-Восток от Южного угла д. № 2/27 по ул.им. Крупской, конец объекта расположен в 9,79 м на Восток от Западного угла д. № 12 а;

- сети канализационные протяженностью 302 м., инвентарный номер 2/1217, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта расположено в 12,61 м на Восток от Западного угла д. № 52 по ул. Отечественной, конец объекта расположен в 5,95 м на Северо-Запад от Северного угла д. № 31; начало объекта расположено в 4,81 м от Северо-Восточного угла д. № 38/14 по ул. им. Орджоникидзе, конец объекта расположен в 8,90 м на Северо-Восток от Западного угла д. № 49;

- сети канализационные протяженностью 91 м., инвентарный номер 2/1244, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта  расположено в 13,34 м на Север от Юго-Восточного угла д. № 9 по пер. Больничному, конец объекта  расположен в 39,54 м на Юг от Северного угла д. № 15;

- сети канализационные протяженностью 80 м., инвентарный номер 2/1243, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта расположено в 12,30 м на Северо-Запад от Северо-Западного угла д. № 26/2 по ул. Машиностроителей, конец объекта расположен в 5,78 м на Юг от Южного угла д. № 46 по ул. им. Ленина;

- сети канализационные протяженностью 157 м., инвентарный номер 2/1242, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта  расположено в 8,03 м на Север от Южного угла д. № 13 по пер. Се-лекционному, конец объекта расположен в 22,40 м на Запад от Северного угла д. № 19;

- сети канализационные протяженностью 47 м., инвентарный номер 2/1241, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта расположено в 0,20 м на Юг от Южного угла №20 по ул. им. Темякова, конец объекта расположен в 10,47м на Северо-Восток от Юго-Западного угла д.  № 1 б по ул. им. Шукшина;

- сети канализационные протяженностью 166 м., инвентарный номер 2/1240, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта расположено в 3,14 м на Запад от Восточного угла д. № 3 по ул.им. К. Маркса, конец объекта расположен в 23,29 м на Юг от Восточного угла д. № 15; начало объекта расположено в 11,28 м на Север от Южного угла д. № 14 по ул. им. К.Маркса, конец объекта расположен в 20,31 м на Юго-Восток от Западного угла д. № 10/22;

- сети канализационные протяженностью 144 м., инвентарный номер 2/1220, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта расположено в 11,26 на Северо-Запад от Северо-Западного угла д№1 по ул. Нефтяников, конец объекта расположен в 7,47м на Северо-Запад от Северо-Западного угла д. №17 по ул. Нефтяников;

- сети канализационные протяженностью 100 м., инвентарный номер 2/1219, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта в 4,50 м на Северо-Восток от Северо-Восточного угла дома № 59а по ул. им. Губаревича, конец объекта  в 7,51 м. на Северо-Восток от Северно-Восточного угла дома №67 по. ул. им. Губаревича;

- сети канализационные протяженностью 94 м., инвентарный номер 2/1245, расположенные по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта расположено в 7,23м на Северо-Запад от Северо-Западного угла д№36 по ул. им. К.Маркса, конец объекта расположен в 12,52 м  на Юго-Восток от Юго-Восточного угла д. № 49/42 по ул. Специалистов;

-очистные сооружения канализации – здание решеток, назначение: нежилое. Площадь: общая 52.6 кв.м. Количество этажей: 1. Адрес (месторасположение): Россия, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, в 3,0 км к северо-западу от западной его окраины. Кадастровый №61:12:0601302:190;

- очистные сооружения канализации – хлораторная, назначение: нежилое. Площадь: общая 76 кв. м. Количество этажей: 1. Адрес (местоположение) : Россия. Ростовская обл., Зерноградский район, г.Зерноград, в 3,0 км к северо-западу от западной его окраины. Кадастровый № 61:12:0601302:206;

- очистные сооружения канализации – котельная, назначение: нежилое. Площадь: общая 30.7 кв. м. Количество этажей:1.Адрес (местоположение) : Россия. Ростовская обл., Зерноградский район, г.Зерноград, в 3,0 км к северо-западу от западной его окраины. Кадастровый № 61:12:0601302:186;

- очистные сооружения канализации – насосная станция, назначение: коммунально-бытовое. Площадь: общая 28 кв. м. Адрес (местоположение) : Россия. Ростовская обл., Зерноградский район, г.Зерноград, в 3,0 км к северо-западу от западной его окраины. Кадастровый № 61:12:0601302:199;

- очистные сооружения канализации – насосная станция, назначение: коммунально-бытовое. Площадь: общая 20 кв. м. Адрес (местоположение) : Россия. Ростовская обл., Зерноградский район, г.Зерноград, в 3,0 км к северо-западу от западной его окраины. Кадастровый № 61:12:0601302:205;

- очистные сооружения канализации – насосная станция, назначение: коммунально-бытовое. Площадь: общая 20 кв. м. Адрес (местоположение) : Россия. Ростовская обл., Зерноградский район, г.Зерноград, в 3,0 км к северо-западу от западной его окраины. Кадастровый № 61:12:0601302:204;

(свидетельства о праве собственности от 18.05.2016 г.  № 721550, от 18.05.2016г. № 721515, от 18.05.2016г. № 721516, от 18.05.2016г. №  730157, от17.05.2016г. № 730233, от 18.05.2016г. № 730156, от 18.05.2016г. №730155, от 18.05.2016г. №721519).

-Комплекс канализационных сетей:

Литер 2К-С в составе: канализационные сети лит. №1, инв. № 00000385 обшей протяженностью 4653 м., местоположение: от ул. Тельмана по ул. Красноармейская, пер. Западный до ул. Зеленая, по ул. Зеленая на ОСК;

лит. № 2, инв. № 125з обшей протяженностью 3452 м., местоположение: от ул. Зерноградской, 3 а (производственная база ГП «Зерноградмежрайводоканал») до ул. Чкалова, по ул. Чкалова до пер. Больничный, по пер. Западный от ул. Лубяного до ул. Красноармейская, по пер. Парковый;

лит. №3, инв. №125и  общей протяженностью 1295 м., местоположение: по ул. Мира до ул. Специалистов, по ул. Специалистов до пер. Краснопольского

лит. №4, инв. №125ж общей протяженностью 1450 м., местоположение: отул. Шукшина по пер. Селекционный до ул. Ленина, ул. Мира (КНС);

лит. №5, инв. №125р общей протяженностью 287 м., местоположение: по ул. Специалистов от пер. Колодина до пер. Краснопольского;

лит. №6, инв. №125к общей протяженностью 800 м., местоположение: от ул. Мира по ул. Ленина до ул. Машиностроителей;

лит. №7, инв. №125е общей протяженностью 288 м., местоположение: от ул. Ленина по пер. Боричевского до ул. Советская, по ул. Советская до пер. Колодина;

лит. №8, инв. №125л общей протяженностью 208 м., местоположение: по ул. Советская отул. Чкалова до ул. Мира; канализационные сети, лит. №9, инв. №125н общей протяженностью 2850 м., местоположение: от ул. Красноармейская по ул. Тельмана до пер. Краснопольского, по пер. Краснопольскому до ул. Ленина, по ул. Ленина до пер. Селекционный, по пер. Селекционному до ул. Матросова;

лит. №10, инв. №125а общей протяженностью 1200 м., местоположение: по ул. Социалистическая от пер. Краснопольского до больницы;

лит. №11, инв. №125ф общей протяженностью 275 м., местоположение: по ул. Мира от горгаза до ул. Специалистов;

лит. №12, инв. №125г общей протяженностью 567 м., местоположение: по ул. Чкалова до ул. Ленина, от ул. Ленина до ул. Советская, по ул. Советская до ул. Карла Маркса;

лит. №13, инв. №125д общей протяженностью 796 м., местоположение: по ул. Чкалова от пер. Больничный до ул. Тельмана, по ул. Тельмана до пер. Краснопольского;

лит. №14, инв. №125в общей протяженностью 256 м., местоположение: по ул. Ленина (от ул. Мира до ул. Чкалова);

лит. №15, инв. №125п общей протяженностью 485 м., местоположение: по ул. Советская (от пер. Боричевского до ул. Карла Маркса);

№16, инв. №125с общей протяженностью 516 м., местоположение: по ул. Машиностроителей;

лит. №17, инв. №00000340 общей протяженностью 450 м., местоположение: по ул. Мира до ул. Советская;

№18, инв. №125у общей протяженностью 677 м., местоположение: по ул. Матросова;

№19, инв. №00000248 общей протяженностью 118м., местоположение: по ул. Мира, 2г (от ВПТУ

лит. №20, инв. №1256 общей протяженностью 700 м., местоположение: от ул. Карла Маркса через территорию завода до пер. Селекционный,

Общей протяженностью сети – 21323 м., кадастровый (или условный) номер: 61:12:0000000:16607

2. Очистные сооружения

В настоящие время в городе существуют два объекта очистных сооружений канализации: одни принадлежат на праве аренды Зерноградскому филиалу ОАО «Донская региональная компания» с механической очисткой, производительностью 3.2т.м3/сутки, 1973года ввода в эксплуатацию, вторые принадлежат  ОАО «Славянка» с биологической очисткой и производительностью 5.0т.м3/сутки. На ОСК Зерноградского филиала, работы по  капитальному  ремонту не  проводились, выполнялись только работы по текущему  ремонту. . Для стабильной очистки сточных вод и увеличения объемов, необходимо строительство новых очистных сооружений по последним технологиям.

За последние годы аварии на канализационных сетях не происходило.

Организация функциональных структур аварийно-диспетчерских служб, плановых служб и производственно-технического отдела находится в рабочем  состоянии, но и требует автоматизации и компьютеризации.

В настоящее время  территория муниципального образования охвачена 49%  централизованной системой водоотведения.

На предприятии отсутствует гостированный прибор учета сточных вод.

Очистные сооружения централизованной системы водоотведения  были введены в эксплуатацию в 1973 году. Технология очистки сточных вод происходит следующим образом. Сточные воды от абонентов по системе канализации попадают в подводящие лотки, после чего она попадает в горизонтальные песколовки, где оседают частицы  песка. Выпавшие частицы с горизонтальных песколовок выкачиваются ассенизационной  машиной  и сливаются на песковые площадки. После горизонтальных песколовок сточная вода попадает в 2х ярусные отстойники, где оседают более мелкие частицы. Осажденные частицы, находящиеся в 2х ярусных отстойниках, сбрасывается в приёмное отделение иловой насосной станции, которая перекачивает их на иловые карты.  После 2х ярусных отстойников сточные воды поступают во вторичные отстойники, по пути в сточные воды добавляется «дезовид» для обеззараживания и далее по самотечному трубопроводу и руслу попадает в биопруды, далее по балке Малый Хомутец, где в летний период и пересыхают.

При возникновении аварии на очистных  сооружениях, не предусмотрено дополнительно аварийных сбросов и способов очистки сточных вод.

Песковые образования с песковых карт, по мере их  высыхания в результате очистки на очистных сооружениях канализации, вывозятся  на  свалку. Иловые отложения образованные в результате очистки сточных вод с иловых карт, после подсыхания и обезвоживания, складируются на территории ОСК, где выдерживаются ещё год и только после этого вывозятся на свалку (по согласованию с собственником).

В настоящие время на предприятии  нет тоннельных коллекторов.

Разводящие сети системы водоотведения выполнены из керамических, азбо - цементных труб протяженностью:

- Д500мм 								- 41,04 км;

- Д400мм								- 5,7 км;

- Д300мм								- 0,8 км;

- Д200мм								- 3,9 км;

- Д150мм								- 5,4 км;

- Д100мм								-15,2км;

Из них напорные протяженностью 2,21км, а самотечные протяженностью  69,83км.

Сведения об очистных сооружениях канализации г. Зернограда

Очистные сооружения канализации расположены в Зерноградском районе Ростовской области в 3,0 км на северо-запад от западной окраины г.Зернограда. ОСК предназначены для приема и очистки сточных вод. Проектная мощность очистных сооружений – 3,2 тыс. м3/сутки. На очистные сооружения поступают хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды. Производственные сточные воды не имеют токсичных загрязнений, так как поступают в основном от организаций социально-культурной сферы и предприятий, не относящихся к тяжелой промышленности.

В комплекс очистных сооружений канализации входят:

-здание решеток – 1 шт.;

-песколовки с круговым движением воды – 4 шт.;

-двухъярусные отстойники – 6 шт.;

-вторичные отстойники – 2 шт.;

-насосная станция очищенных сточных вод – 1 шт.;

-насосная станция дренажных вод – 1 шт.;

-иловая насосная станция – 1 шт.;

-песковые площадки – 3 карты;

-иловые площадки – 3 карты;

-хлораторная – 1 шт.;

-биологические пруды (пруды-накопители) – 2 шт.;

- административный корпус.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды г.Зернограда поступают на площадку очистных сооружений механической очистки по коллектору Ø500 мм и далее направляются на стационарные решетки, где происходит очистка сточных вод от крупных механических примесей. После прохождения решеток сточные воды направляются в песколовки с круговым движением воды, где происходит осаждение крупнодисперсных механических примесей. Задержанный в песколовках песок с помощью гидроэлеваторов отводится на песковые площадки. Для обезвоживания осадка на ОСК предусмотрены иловые и песковые площадки, представляющие собой распланированные участки земли.

После песколовок сточные воды поступают на первичные двухъярусные отстойники, где задерживаются минеральные и часть органических загрязнений. Во вторичных отстойниках продолжается процесс осаждения взвешенных веществ и частично окисление органических примесей. Сброженный в двухъярусных отстойниках осадок при помощи системы удаления осадка под гидростатическим давлением отводится в приемный резервуар иловой насосной станции и насосными агрегатами перекачивается на иловые площадки. Из вторичных отстойников осадок на иловые площадки отводится самотечно.

Обеззараживание осветленных сточных вод осуществляется препаратом "Дефлок", который подается из здания хлораторной. Раствор "Дефлок" вводится в лоток сточной воды перед вторичными отстойниками, где и происходит его контакт со сточной водой.

После вторичных отстойников сточная вода по канализационному коллектору поступает в биологические пруды-отстойники, где происходит очищение воды под действием микроорганизмов, присутствующих в прудах, а так же дальнейшее окисление веществ. Органические примеси раскисляются с образованием углекислого газа,  газообразного азота и воды, а механические – в виде вынесенного из вторичных отстойников ила – оседают в канале и прудах. Объем прудов-отстойников составляет 300 тыс. м3 каждый. Для предотвращения возможности вторичного загрязнения очищенных сточных вод и возникновения процессов гниения ила осевшего в прудах, 1 раз в 2 года осуществляется очистка прудов и извлекаются донные отложения.

Сброс сточных вод с ОСК осуществляется по стальному трубопроводу диаметром 500 мм протяженностью 18 м и далее по каналу в земляном русле в пруд-накопитель №1, затем в пруд №2. После пруда-накопителя №2 через выпускное устройство очищенные сточные воды поступают в балку Мокрый Хомутец. Выпуск самотечный, сосредоточенный, безнапорный.

Определение объемов сброса сточных вод осуществляется косвенным методом в соответствии с Методикой косвенного учета (согласована с РО Донского БВУ до 31.12.2015г., письмо №01-15/4234 от 30.12.2014.). Установка средств произведена в 4 квартале 2017 г.

Мониторинг за качеством сбрасываемых сточных вод и качеством воды в водном объекте в месте водопользования и его водоохранной зоной по гидрохимическим показателям осуществляется Контрольно-аналитическим лабораторным центром ОАО "Донская водная компания"  Зерноградский филиал, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.517883, действителен до 01.06.2015г.; по микробиологическим показателям наблюдения проводятся испытательным лабораторным центром ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г.Зернограде (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513630, действителен до 12.07.2017г.).

Сведения о водном объекте, куда осуществляется

сброс сточных вод с ОСК

Река Кагальник Азовский (АЗО КАГАЛ) относится к рекам Восточного Приазовья. Река берет начало на небольшой возвышенности, протекает по равнине на северо-запад и впадает в Таганрогский залив Азовского моря. Общая площадь водосбора р.Кагальник - 5040 км2, протяженность реки – 162 км. Водохозяйственный участок 05.01.05.011 - реки бассейна Таганрогского залива от южной границы бассейна р.Дон до северной границы бассейна р.Ея. Код водного объекта – 05010501112108000000010.

Гидрологические характеристики приведены к расчетному створу, расположенному на 94 км от устья реки Кагальник. Площадь водосбора – 1778 км2.

Годовой сток в годы расчетной обеспеченности равен:

Р50% - 0,79 м3/с (24,9 млн. м3),

Р75% - 0,34 м3/с (10,7 млн. м3),

Р95% - 0,092 м3/с (2,9 млн. м3).

Миним. среднемесячный расход в год 95% обеспеченности водного стока – 0,00 м3/с.

Качество воды р.Кагальник Азовский характеризуется величиной удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ) – 5,60, что соответствует классу качества воды – 4 «б», грязная.

Для оценки качества воды использовались "Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы  предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения".

Классификация воды водного объекта представлена по имеющейся базе данных Донского БВУ.

Балка Мокрый Хомутец впадает в р.Кагальник Азовский на 100 км от устья. АЗО КАГАЛ 100. Длина балки 15 км. Сброс сточных вод с очистных сооружений ориентировочно осуществляется на 7,0 км от устья балки.

Морфометрические данные о балке Мокрый Хомутец в контрольном створе  отсутствуют, что обусловлено отсутствием наблюдений из-за смены собственника очистных сооружений.

Расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных вод

В соответствии с методическими рекомендациями по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007г. №101, объем производства товаров и услуг в сфере водоотведения рекомендуется определять как сумму объемов отведенных стоков.

Объем стоков, отводимых от жилых домов, рассчитан исходя из норм водопотребления на 1 чел./сутки, утвержденных Постановлением  Региональной службы по тарифам Ростовской области от 24.08.2012г. №29/27 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования «Город Зерноград» Ростовской области». В соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» расход стоков необходимо принимать равным водопотреблению без учета расхода воды на полив (Приложение №1):

Wнасел. = 423,52 тыс. м3/год

Объем сточных вод, принимаемых от других абонентов (предприятий и организаций), определен на основании заключенных с ними договоров (Приложение №2):

Wпроч. = 219,818 тыс. м3/год

Расчет объема стоков, образующихся непосредственно на предприятии ВКХ в результате  расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды работников выполнен согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Приложение №3):

Wхоз-пит. = 13,74 тыс. м3/год

Расчет объемов сточных вод, образующихся в результате расхода воды на технологические нужды предприятия, представлен в Приложении №4:

Wтехн. = 510,922 тыс. м3/год

Суммарный объем сточных вод:

Wобщ. = Wнасел.+ Wпроч.+ Wхоз-пит.+ Wтехн. = 453,52 + 219,818 + 13,74 + 510,922 = 1 168,0 тыс. м3/год

Перечень ПДК показателей загрязнения в воде водных объектов рыбохозяйственного   значения представлены в расчетной таблице 2.

Расчет допустимых концентраций веществ сведен в таблицу 2.

2.Нормативы допустимого воздействия:

- по привносу химических  и взвешенных минеральных веществ

| Показатель | Нормативы качест-ва, мг/дм3 | Нормативы по привносу загрязняющих веществ, т |
| --- | --- | --- |
|  |  | летне-осенняя межень | зимняя межень | весеннее половодье | значение в год |
|  |  | НДВХИМ | НДВХИМУПР | НДВХИМ | НДВХИМУПР | НДВХИМ | НДВХИМУПР | НДВХИМ | НДВХИМУПР |
| БПК5 | 2,5 | 3,03 | 0,655 | 1,82 | 0,347 | 2,38 | 0,543 | 7,23 | 1,545 |
| Нефтепро-дукты | 0,05 | 0,06 | 0,013 | 0,04 | 0,007 | 0,05 | 0,011 | 0,15 | 0,031 |
| Нитриты | 0,10 | 0,12 | 0,026 | 0,07 | 0,014 | 0,10 | 0,022 | 0,29 | 0,062 |
| ХПК | 36 | 43,72 | 9,43 | 26,29 | 5,003 | 34,29 | 7,82 | 104,3 | 22,25 |
| Сульфаты | 400 | 485,41 | 104,77 | 291,88 | 55,592 | 380,71 | 86,90 | 1158 | 247,26 |
| Минерали-зация | 2000 | 2427,8 | 523,86 | 1459,90 | 277,96 | 1904,2 | 434,48 | 5792 | 1236,3 |
| Фосфор фосфатов | 0,2 | 0,24 | 0,052 | 0,15 | 0,028 | 0,19 | 0,043 | 0,58 | 0,123 |
| Взвешенные вещества | 140,2 | 170,27 | 36,736 | 102,38 | 19,492 | 133,55 | 30,47 | 406,2 | 86,70 |

##### -по привносу микроорганизмов

| Водный объект | Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- |
| р.Кагальник | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 500 × 104 КОЕ м-3 ×2,89× 106 м3 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 100 × 104 КОЕ м-3 × 2,89× 106 м3 |
|  | Колифаги | БОЕ | 10 × 104БОЕ м-3 × 2,89× 106 м3 |
|  | Патогенные микроорганизмы | - | отсутствие |
|  | Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных простейших | - | отсутствие |

Расчет допустимых концентраций веществ в сточных водах с очистных сооружений

| Наименование | Единица измере- ния | Фактичес-кие средние концентра-ции | Установ-ленные нормативы качества воды (НДВ) | Фоновые концентра-ции | Предельно- допустимые концентра- ции | Установ-ленные концентра-ции веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпуск 1, сброс сточных вод с ОСК, балка Малый Хомутец на 7 км от устья (бассейн р.Кагальник на 100,0 км от устья), водохозяйственный участок 05.01.05.011 |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 16,0 | 140,2 | н/д | 0,25 | 16,0 |
| БПК5 | мгО2/дм3 | 3,08 | 2,50 | н/д | 2,00 | 2,50 |
| БПКполн | мгО2/дм3 | 4,40 | 3,58 | н/д | 3,00 | 3,58 |
| ХПК | мгО2/дм3 | 12,0 | 36,0 | н/д | не уст. | 12,0 |
| Минерализация |  |  |  |  |  |  |
| (по сухому остатку) | мг/дм3 | 1764 | 2000 | н/д | не уст. | 1764 |
| Хлориды | мг/дм3 | 160 | не уст. | н/д | 300 | 160 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 624 | 400 | н/д | 100 | 400 |
| Ионы аммония | мг/дм3 | 0,49 | не уст. | н/д | 0,50 | 0,49 |
| Нитриты | мг/дм3 | 0,076 | 0,100 | н/д | 0,080 | 0,076 |
| Нитраты | мг/дм3 | 6,50 | не уст. | н/д | 40,00 | 6,50 |
| Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 0,130 | 0,200 | н/д | 0,200 | 0,130 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,06 | не уст. | н/д | 0,10 | 0,06 |
| Хром | мг/дм3 | ˂0,01 | не уст. | н/д | не уст. | ˂0,01 |
| Сульфиды | мг/дм3 | ˂0,002 | не уст. | н/д | 0,005 | ˂0,002 |
| СПАВан | мг/дм3 | ˂0,015 | не уст. | н/д | 0,50 | ˂0,015 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,05 | 0,05 | н/д | 0,05 | 0,05 |

Выпуск 1

1.Взвешенные вещества. Сндв = 140,2 мг/дм3;  Сс = 16,0 мг/дм3; Сф – н/д; Снорм = +0,25 мг/дм3 к фону. Сндс = Сс = 16,0 мг/дм3. П.12.Методики.

2.БПКполн. Сндв = 3,58 мгО2/дм3;  Сс= 4,40 мгО2/дм3; Сф – н/д; Снорм=3,00 мгО2/дм3.

Сндс = Сндв = 3,58 мгО2/дм3. П.8.Методики.

БПК5 Сндв = 2,50 мгО2/дм3;  Сс= 3,08 мгО2/дм3; Сф – н/д; Снорм=2,00 мгО2/дм3.

Сндс = Сндв = 2,50 мгО2/дм3. П.8.Методики.

3.ХПК. Сндв = 36,0 мгО2/дм3;  Сс= 12,0 мгО2/дм3; Сф – н/д; Снорм- не уст. СанПиН 2.1.5.980-00. Снорм= 30,0 мгО2/дм3; Сндс= Сс= 12,0 мгО2/дм3. П.12.Методики.

4.Сухой остаток. Сндв = 2000 мг/дм3; Сс= 1764 мг/дм3; Сф – н/д; Снорм р/х- не уст.

СанПиН 2.1.5.980-00. Снорм  = 1000 мг/дм3. Сндс = Сс = 1764 мг/дм3. П.12.Методики.

5.Хлориды. Сндв - не утв.;  Сс= 160 мг/дм3; Сф – н/д; Снорм= 300 мг/дм3. Сндс = Сс= 160 мг/дм3. П.12.Методики.

6.Сульфаты. Сндв = 400 мг/дм3;  Сс= 624 мг/дм3; Сф – н/д; Снорм= 100 мг/дм3.

Сндс = Сндв= 400 мг/дм3. П.8.Методики.

7.Ионы аммония. Сндв – не утв.;  Сс= 0,49 мг/дм3; Сф – н/д; Снорм= 0,50 мг/дм3.

Сндс = Сс= 0,49 мг/дм3. П.12.Методики.

8.Нитриты. Сндв = 0,100 мг/дм3; Сс= 0,076 мг/дм3; Сф – н/д; Снорм= 0,080 мг/дм3.

Сндс = Сс= 0,076 мг/дм3. П.12.Методики.

9.Нитраты. Сндв - не утв.;  Сс= 6,50 мг/дм3; Сф – н/д; Снорм= 40,0 мг/дм3.

Сндс = Сс= 6,50 мг/дм3. П.12.Методики.

10.Фосфор фосфатов. Сндв = 0,200 мгР/дм3; Сс= 0,130 мгР/дм3; Сф – н/д; Снорм= 200 мгР/дм3.

Сндс = Сс= 0,130 мгР/дм3. П.12.Методики.

11.Железо общее. Сндв- не утв.; Сс= 0,06 мг/дм3; Сф – н/д; Снорм= 0,10 мг/дм3.

Сндс = Сс = 0,06 мг/дм3. П.12.Методики.

12.Хром. Сндв – не утв.;  Сс= ˂0,010 мг/дм3; Сф – н/д; Снорм- не уст. Сндс = Сс= ˂0,010 мг/дм3. П.12.Методики.

13.Сульфиды. Сндв - не утв.;  Сс- ˂0,002 мг/дм3; Сф – н/д; Снорм= 0,005 мг/дм3. Сндс = Сс= ˂0,002 мг/дм3. П.12.Методики.

14.СПАВан. Сндв - не утв.; Сс- ˂0,015 мг/дм3; Сф – н/д; Снорм= 0,10 мг/дм3. Сндс = Сс= ˂0,015 мг/дм3. П.12.Методики.

15.Нефтепродукты. Сндв= 0,05 мг/дм3; Сс=0,05 мг/дм3; Снорм=0,05 мг/дм3. Сндс= Сс =0,05 мг/дм3. П.12.Методики.

Характеристика проблем:

- На канализационных городских сетях имеются две КНС, которые требуют полного капитального ремонта здания и замены находящегося в нем оборудования.

- Канализационные трубопроводы потеряли свою пропускную способность и требуют замены на больший диаметр. Канализационные колодцы требуют текущего и капитального ремонта.

- Большая часть техники  на предприятии находится в удовлетворительном состоянии, так как новая техника практически не закупалась, а старая техника находится в плачевном состоянии, необходимо обновление автопарка новой техникой.

- В случае прекращении очистки сточных вод очистными сооружениями, сточная вода будет поступать в биопрубы и балку Малый Хомутец,. что приведет к загрязнению окружающей среды.

3. Система канализации Юго — Западного микрорайона города.

Включает в себя самотечный коллектор протяженностью 1660 м и колодцы в количестве 62 шт.,  который имеет протяжённость 1660 м и 62 шт. кирпичных канализационных колодцев: из них у 18 шт. требуется замена люков и кирпичных горловин. Коллектор  принимает сточные воды от производственных объектов, служебной зоны и жилого фонда на территории ОАО «Садовод» и изношен, частично заилен. Необходимо произвести капремонт сетей. Самотечный коллектор из стальных труб Д 150-200  мм протяженностью 600 м  на 60% заилен, необходимо выполнить промывку сетей. Канализационные колодцы в количестве 28 шт замусорены,  необходимо выполнить их очистку. Канализационные сети самотечного коллектора протяженностью 650 м подлежат замене на трубы  ПНД Д 160 мм. В 2010 году выполнен капитальный ремонт напорного коллектора по ул. Цветочная (1300м).    Отсутствует 6 канализационных люков. Необходимо установить 2 промежуточных канализационных колодца по ул. Цветочной для нормальной работы канализационной сети.

4. Система канализации военного городка по ул. им. Шукшина

1).  Здание КНС кирпичной кладки с железобетонными перекрытиями и мягкой кровлей состоит из двух помещений разных сроков постройки (1965г. и 1989г.). В нём находятся: машинный зал, операторская, слесарная и санузел.

В машинном зале, для перекачки сточных вод в городской коллектор установлены 3 насосных агрегата. В 2010 году выполнен капитальный ремонт здания КНС.

Требует замены оборудование:

- насосы-  из-за малой вакуумметрической высоты не производят полной откачки сточных вод;

- напорный коллектор  КНС и обвязка насосов;

- решётки- имеют большой коррозийный износ, вследствие чего механические примеси попадают в заборную камеру.

2).  Самотечный коллектор  протяжённость 5352 м , имеющий канализационных колодцев 153 шт., из них: 7 кирпичных (ДОС  2 – 6шт, ДОС 91 – 1шт) и 146 бетонных.  Принимает сточные воды от всех производственных объектов, служебной зоны и жилого фонда, находящиеся на территории гарнизона, а так же от жилых домов по ул. им. Шукшина, ул. им. Матросова, частично от ГНУ СКНИИМЭСХ и бывшее ОАО "Зерноградгидроагрегат".

Из подлежащих замене 3000м канализационных сетей «Службой заказчика» заменены только 1340 м. Работы выполнялись ООО «Ростовская строительная компания». Почти на всех заменённых участках отмечается не качественная работа. Так в процессе эксплуатации на этих участках наблюдается просадка и провалы грунта, что привело к заиливанию канализационной сети, приёмной и заборной камер КНС. Не произведена замена труб на участке от караульного помещения -  ДОС 91, в результате этот участок остался тупиковым.  Аналогичная ситуация и между жилыми домами ДОС 96 – ДОС 95.

Канализационные сети  от ДОС 2 до ДОС 90 протяженностью 70 м подлежат замене.

Подлежат ремонту лотки в колодцах ДОС 2 –  4 лотка, ДОС 91 – 3 лотка. Необходим ремонт  кирпичной кладки 2 – х  колодцев ДОС 2 кол. №31 и 32. На 2 – х колодцах требуется ремонт оголовков: № колодцев 30/ и 36. На 3 колодцах отсутствуют канализационные люки- № 56,142,44.

На напорном коллекторе протяженностью 768 м ,а  участке от КНС до распределительного колодца Д 150 мм и протяженностью 100 м  требуется замена на трубы ПНД Д 160 мм. Требует замены запорно- регулирующая арматура в распределительном колодце №44  Д150 мм в количестве 4 штук.

Отсутствует резервное питание КНС. Необходимо подключение силового питающего кабеля резервуара в РУ 10/0,4.

В машинном зале освещение не соответствует нормам. Необходимо установить светильники ЛПО 1*40 в количестве 2 шт.

Силовой шкаф ШО67 находится в аварийном состоянии. Необходимо произвести замену магнитных пускателей ПАЕ 512 – 2шт., ПАЕ 612 – 1шт. Отсутствует наружное освещение. Установить светильники РКУ 250 – 4шт.

Отсутствует городская телефонная связь и пожарная и охранная сигнализация.

Перечень веществ, запрещенных к сбросу в городскую канализацию

- Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках: окалина; известь; песок; гипс; металлическая стружка; каныга; грунт; строительные отходы и мусор; твердые бытовые отходы; производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества; нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут.

- Окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз.

- Биологически жесткие поверхностно-активные воды вещества (далее – ПАВ).

- Залповый сброс в городскую канализацию сточных вод, характеризующихся превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (2>рН>12).

- Вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод; биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси.

- Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях следующие газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов, окись этилена, метан.

- Ниже перечисленные вещества: азиды, ацетилен, бензин, бензолы, гептан, дизельное топливо, дихлорметан, дихлорэтан, диэтиловый эфир, керосин, ксилолы, масло гидрированное, масло для гидропроводов,  масло трансформаторное, спирт метиловый, спирт этиловый, толуол, цианиды, четыреххлористый  углерод, этилен, этилендихлорид, этиловый эфир.

- Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».

- Сточные воды, содержащие особо опасные вещества, в том числе  опасные бактериальные  вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний.

- Радионуклиды, сброс, удаление  и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и действующими нормами радиационной безопасности.

Загрязняющие вещества, для которых одновременно выполняются следующие условия:

- ПДС в водный объект не установлен;

- отсутствуют нормативы ПДК в воде водных объектов;

- отсутствуют теоретически возможные концентрации, не оказывающие отрицательного влияния на технологический режим работы сооружений биологической очистки.

Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ

в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации

| № п.п. | Наименование загрязняющего вещества | Норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Взвешенные вещества | 100,0 |
| 3 | БПКпол | 150,0 |
| 4 | Сухой остаток | 1800,0 |
| 5 | Хлориды | 170,0 |
| 6 | Сульфаты | 700,0 |
| 7 | Азот аммонийный | 10,0 |
| 8 | Нитриты | 0,3 |
| 9 | Нитраты | 40,0 |
| 10 | Фосфаты по фосфору | 1,1 |
| 11 | Железо общее | 0,6 |
| 12 | Сульфиды | 0,5 |
| 13 | СПАВа | 0,15 |
| 14 | Нефтепродукты | 0,5 |

Техническое состояние канализационных сетей в г. Зернограде

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год ввода | Длина,метр. | Д у мм | Материал | Колодец, шт. | Балансодержа- тель | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул. им. Дзержинского | 1996 | 500 | 200 | асбо- цемент | 26 | Администрация ЗГП | Выполнен капитальный ремонт в 2014г. |
| 2 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул.им. Кирова | 2002 | 250 | 100 | асбо- цемент | 14 | Администрация ЗГП | 4 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 5 люков. |
| 3 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул. Отечественная | 2003 2001 2001 | 100 200 150 | 100 200 100 | асбо- цемент | 31 | Администрация ЗГП | 6 колодцев требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. |
| 4 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул. им. Крупской | 1998 | 100 | 100 | асбо- цемент | 3 | Администрация ЗГП | Отсутствует 1 люк. |
| 5 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул. Железнодорожная | 2000 | 250 | 150 | асбо- цемент | 12 | Администрация ЗГП | 4 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. Капитальный ремонт планируется в 2019г. |
| 6 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул. им. Губаревича | 1980 | 250 | 100 | асбо- цемент | 10 | Администрация ЗГП | 3 колодцев требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. |
| 7 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул. Нефтяников | 2005 | 200 | 100 | асбо- цемент | 6 | Администрация ЗГП | 1 колодец требует ремонт оголовка. Отсутствует 1 люк |
| 8 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул. им. К. Маркса (от ул. им. Шукшина до ул. им. Матросова) | 1976 | 150 | 100 | асбо- цемент | 7 | Администрация ЗГП | 1 колодец требует ремонт оголовка. Отсутствует 1 люк. |
| 9 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул. им. Темякова | 1978 | 150 | 100 | асбо- цемент | 5 | Администрация ЗГП | 1 колодец требует ремонт оголовка. Отсутствует 1 люк |
| 10 | Канализационная сеть | г. Зерноград, пер. Селекционный | 1977 | 450 | 150 | асбо- цемент | 19 | Администрация ЗГП | Выполнен капитальный ремонт в 2017г. |
| 11 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул. Машиностроителей (от ул. им. Высоцкого до ул. Киевской) | 1998 | 200 | 150 | асбо- цемент | 6 | Администрация ЗГП | 2 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. |
| 12 | Канализационная сеть | г. Зерноград, пер. Больничный (от ул. Мира до дома №15) | 2004 | 120 | 100 | асбо- цемент | 6 | Администрация ЗГП | 2 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. |
| 13 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул. им. К.Маркса (от дома № 18 до завода "ЗГА") | 1976 | 100 | 150 | керамика | 5 | Администрация ЗГП | 1 колодец требует ремонт оголовка. Отсутствует 1 люк |
| 14 | Напорный коллектор КНС | г. Зерноград, от ул. Цветочная до ул. Гагарина |  | 1300 | 100 | ПНД |  | Администрация ЗГП | Заменён в 2010 году. |
| 15 | Канализационная сеть | ул. им. Тельмана, 59 | 1981 | 52 | 200 | чугун |  | Администрация ЗГП | Выполнен капитальный ремонт в 2017г. |
| 16 | Канализационная сеть | ул. Машиностроителей, 9 | 1996 | 300 | 150 | чугун | 9 | Администрация ЗГП | Капитальный ремонт планируется в 2019г |
| 17 | Канализаци онная насосная станция | г. Зерноград, ул. Цветочная | 1961 г. постройки. Площадь 36 м2 Насосы СМ 100-65-200/4 -2 шт. | Администрация ЗГП | Требуется: заменить одну оконную раму 4 ремонт штукатурки и побелка; ремонт одного насосного агрегата. Предусмотреть: резервную линию электроснабжения; противопожарную и охранную сигнализацию; телефонную городскую связь; освещение прилежащей территории. |

В 2016 – 2017 годах заменено 1,76км трубы изношенного основного коллектор. В 2018 – 2019 года предстоит замена еще 3,652 км.

Раздел 2

Перспективные расчетные расходы сточных вод муниципального образования

«Зерноградское городское поселение»

«Канализация Восточного планировочного района в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области.

Город Зерноград расположен на юге Ростовской области, в пределах обширной Приазовской равнины на водоразделе рек Кагальник и её левобережного притока Мечётки, в степной зоне Европейской территории Российской Федерации, с континентальным климатом, формирующимся в зимнее время под воздействием Азиатского барического максимума, а в летнее время под влиянием Атлантического океана и близости Азовского и Черного морей. Понижение температуры воздуха начинается в сентябре, а в конце сентября иногда могут быть и заморозки. Первая половина осени обычно теплая и сухая, влажность увеличивается до 80%. В середине декабря заканчивается безморозный период. Снег появляется в конце ноября и может, иногда, удерживаться до марта месяца, а иногда вообще снега не бывает. Самый холодный месяц - январь, когда наблюдается абсолютный минимум температуры воздуха, минус 34°С. Средняя температура самого холодного месяца (января), минус 6,2°С. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта 0,9м. Наиболее ветреная погода бывает с ноября по март месяцы, а наибольшая скорость ветра достигает иногда 28 м/сек. Преобладающий ветер восточного и северо-восточного направления (почти в течение всего года).

Основные метеорологические характеристики района приведены в таблице

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительно-климатический район |  | ШВ | СНиП |
| 2. | Температура воздуха: а) абсолютный максимум б) абсолютный минимум | °С « « | +41 -34 |  |
| 3. | Расчетная температура воздуха: а) самой холодной пятидневки б) наиболее холодных суток | « « « | -24 -24,70 |  |
| 4. | Продолжительность отопительного периода | сутки | 174 |  |
| 5. | Максимальная расчетная глубина промерзания грунта | см | 90 |  |
| 6. | Атмосферные осадки: а) средние многолетние б) максимальные (1% обеспеченности) в) средний максимум | мм/год « мм/сут « | 587 110 35 |  |
| 7. | Снежный покров: а) средняя толщина | см | 50 |  |
| 8. | Испарение водной поверхности (брутто): а) среднее многолетнее б) максимальное (1% обеспеченности) в) минимальное (95% обеспеченности) | мм/год « « « | 900 1110 756 |  |
| 9. | Ветер: а) господствующее направление б) средняя скорость ветра в) максимальная расчетная скорость ветра | напр. м/с м/с | В, СВ, з, юз 4,2 28 | холодный период теплый период |

Инженерно - геологические условия.

В геоморфологическом отношении Восточный планировочный район г.Зернограда приурочен к водоразделу рек Мечётка и Кагальник. В геологическом строении территории до разведанной глубины 12-15м принимают участие четвертичные делювиальные суглинки и глины. Естественным основанием для заглублённых от 1,5 до 5,5м трубопроводов канализации будут служить твёрдые просадочные суглинки ИГЭ-1, ту- гопласгичные при водонасыщении и непросадочные полутвёрдые до тугопластичных водонасыщенные суглинки ИГЭ-2. 	Грунтовые воды вскрыты на глубине 1,8-3,4 м. Уклон уровня грунтовых вод имеет западное направление. Величина сезонного колебания уровня грунтовых вод может достигать 1,5 м. По результатам компрессионных испытаний на участке прохождения трассы верхнечетвертичные суглинки ИГЭ-1 обладают просадочными свойствами выше уровня грунтовых вод (до глубины 2,0-2,4м). Просадка грунтов под воздействием собственного веса при замачивании отсутствует, тип грунтовых условий по просадочности - первый.В соответствии с указаниями СНиП 2.02.01-83, прил.З, табл.4 расчетное сопротивление просадочного грунта в замоченном состоянии принимается равным Ro= 180 кПа =1,8 кгс/см2. Коррозионная активность грунтов по отношению к стали в интервале глубин 0,0-3,Ом — высокая. Удельное электрическое сопротивление грунтов изменяется от 5,3 до 10,8 Ом.м. По содержанию сульфатов и хлоридов грунты не обладают агрессивными свойствами на конструкции из бетона и железобетона.

Грунтовые воды слабо агрессивны по содержанию агрессивной углекислоты, агрессивны по содержанию сульфатов и хлоридов, по остальным показателям - неагрессивны на конструкции из бетона и железобетона. В связи со строительством и вводом в эксплуатацию водопонизительных скважин, располагаемых на территории города, наблюдается постоянная тенденция к понижению уровня грунтовых вод.

В соответствии со СниП П-7-81* сейсмичность рассматриваемого участка равна 6 баллов, категория грунтов по сейсмическим свойствам — П.

Сведения о функциональном назначении объекта.

В настоящее время в г.Зернограде в соответствии с Генеральным планом города ведется интенсивное строительство малоэтажных (1-2 этажа) индивидуальных жилых домов в поселках Тимирязеве, Тимирязево-2 и Северо- Восточного поселка. Поселки обеспечены централизованным водоснабжением и газоснабжением. Практически все построенные и строящиеся дома оборудованы газовыми водонагревателями и ваннами. Канализование домов осуществляется в выгребные ямы.

Для обеспечения надежности снабжения жителей поселков Тимирязеве и Тимирязево-2 водой питьевого качества и удовлетворения нужд пожаротушения в настоящее время Закончено строительство водопровода от насосной станции №4 до пос.Тимирязево-2 в качестве второй нитки питающего водовода для создания кольцевой разводящей сети водопровода вышеуказанного района города. Население района обеспечено водой питьевого качества в достаточном количестве с достаточным напором.

Для обеспечения населения Восточного планировочного района г.Зернограда услугами по отведению сточных вод в централизованную систему канализации города, возможности строительства и ввода в эксплуатацию отсутствующих в настоящее время объектов инфраструктуры (детских садов, школы, магазинов, предприятий бытового обслуживания, спортивного комплекса) в рамках предпроектной подготовки разработана Схема канализации Восточного планировочного района г.Зернограда Зерноградского района Ростовской области. Общее количество благополучателей  7000 человек.

Обоснование выбранного варианта.

Схемой предусмотрено устройство хозяйственно-фекальной канализации, охватывающей всю территорию Восточного планировочного района г.Зернограда, и способной отвести принятые от населения и объектов инфраструктуры сточные воды в существующую сеть централизованной системы канализации города.

Основными критериями для принятия к дальнейшей разработки варианта канализационной сети стали:

- наличие только 4-х свободных от застройки площадок, достаточных для размещения насосных канализационных станций с возможностью организации нормативных зон санитарной защиты.

- высокий уровень грунтовых вод.

- достаточно стесненные условия для строительства сетей канализации глубокого (более 5,5 метров) заложения.

Схема водоотведения

Схема водоотведения Восточного планировочного района г Зернограда разработана на основании:

- задания на разработку Схемы.

- данных о численности населения Восточного планировочного района на 2020 год.

- топографической основы М1:5000, выполненной в 2008 году.

- нормы водоотведения 230 литров на одного жителя в сутки.

- предварительных технических условий ОАО «Донская Водная Компания».

Вся территория Восточного планировочного района разбита на кварталы, по которым определены численность населения кварталов и средние расходы сточных вод (данные приведены в таблице №1 и на расчетной схеме.

Общие средние расходы бытовых и близких к ним по составу сточных вод на расчетный срок составили:

- суточный расход сточных вод - 2461мЗ/сут.

- часовой расход сточных вод - 102,5мЗ/час.

- секундный расход сточных вод - 28,5л/сек.

Учитывая сложный плоский рельеф, на территории Восточного планировочного района организованы 4 бассейна канализования с насосными станциями.

Сточные воды от первого бассейна канализования по самотечным коллекторам и сетям поступают в приемный резервуар насосной станции №1, откуда по напорным трубопроводам перекачивают ся в существующий коллектор канализации Д800мм военного городка 6500 МО РФ, проходящий по ул. Гагарина. В коллекторы первого бассейна канализования поступают стоки от насосных станций №2, №3 и №4 второго, третьего и четвертого бассейнов канализования.

Канализационная насосная станция №2 по системе самотечных коллекторов и сетей канализации принимает сточные вод от потребителей второго бассейна канализования. По напорным трубопроводам стоки перекачиваются в самотечный коллектор №8 первого бассейна канализования.

Канализационная насосная станция №3 по системе самотечных коллекторов и сетей канализации принимает сточные вод от потребителей третьего бассейна канализования. По напорным трубопроводам стоки перекачиваются в самотечный коллектор №6 первого бассейна канализования.

Канализационная насосная станция №4 по системе самотечных коллекторов и сетей канализации принимает сточные вод от потребителей четвертого бассейна канализования. По напорным трубопроводам стоки перекачиваются в самотечный коллектор №1 первого бассейна канализования.

Первый бассейн канализования.

Основными коллекторами первого бассейна канализования являются коллекторы №№1, 6,7, 8.

Коллектор №1 диаметром 200мм длиной 900м проходит по ул. Высоц- кого от ул. Некрасова до ул. Машиностроителей, по ул. Машиностроителей от ул. Высоцкого до ул. Пирогова с присоединением к коллектору №6. К коллектору №1 присоединяются коллекторы N«№2,3 и напорные трубопроводы от насосной станции №4 четвертого бассейна канализования.

Коллектор №6 проходит по ул. Пирогова от ул. Гайдара до ул. Машиностроителей с присоединением к насосной станции №1. Общая длина коллектора 980м, в том числе от ул. Гайдара до ул. Мичурина диаметр коллектора 200мм длиной 400м, от ул. Мичурина до насосной станции №1 диаметр коллектора 300мм длиной 580м. К коллектору №6 присоединяются коллекторы №№1,4,5,7,11, сети от прилегающих кварталов и напорные трубопроводы от КНС №3 третьего бассейна канализования.

Коллектор №7 проходит по ул. Кольцовской от ул. Спортивной до ул.Пирогова с присоединением к коллектору №6. Общая длина коллектора 580м, в том числе диаметром 200мм длина 350м, диаметром 300мм длина 230м. К коллектору №7 присоединяются коллекторы №8 и №9. Коллектор №8 проходит по ул. Спортивной от ул. Урожайной до коллектора №7. Диаметр коллектора 300мм, протяженность коллектора 325м. К коллектору предусмотрено подсоединение напорных трубопроводов от насосной станции №2 второго бассейна канализования.

Второй бассейн канализования.

Основными коллекторами второго бассейна канализования являются коллекторы №№13,18,19,26 и 33. Коллектор №13 проходит по ул. Кольцовской от ул.Урожайной до ул.Дачной с просоединению к коллектору №19. К коллектору №13 присоединяются коллекторы №14 и №15 и уличные сети прилегающих жилых кварталов. Длина коллектора 1165м, диаметр 200мм. Коллектор №18 диаметром 200мм и длиной 1165м проходит по ул.Некрасова от ул.Урожайной до ул.Дачной с присоединением к коллектору №19. К коллектору предусмотрено подсоединение коллекторов №17 и №26. Коллектор №19 проходит по ул.Степной и ул.Дачной от ул. Северной до насосной станции КНС№2. В коллектор поступают сточные воды от коллекторов №№13, 18,20,21,22,23,24,25 и 33, т.е. он является сборным коллектором второго бассейна канализования. Общая длина коллектора 1050м, в том числе Д200мм - 870м, ДЗООмм — 80м. Коллектор №26 Д200мм длиной 1230м проходит по ул.Степной от ул.Макаренко до ул.Северной и по ул.Северной от ул.Степной до ул.Некрасова с присоединением к коллектору №18. В коллектор поступают сточные воды от коллекторов №№27,28,29,30,31,32 и 33. Коллектор №33 Д200мм длиной 400м проходит по ул. им. Лелюшенко от ул.Котлярова до ул.Степной с присоединением к коллектору №19.

Третий бассейн канализования.

Основными коллекторами третьего бассейна канализования являются коллекторы №34 и №39. Коллектор №34 Д200мм длиной 480м проходит по ул. 8 Марта от от ул.Котлярова до ул Степной и далее по ул. Степной до насосной станции №3.

Прием сточных вод осуществляется от микрорайона Тимирязево-2 (между ул. Северной и ул. Макаренко, ул. Степной и ул. Котлярова). К коллектору №34 предусмотрено подключение коллектора №39. Коллектор №39 Д200мм длиной 1000м предусмотрен по ул. Киевской от ул. Новицкого до ул. Степной, по ул. Степной от ул. Киевской до ул.8 Марта с присоединением к коллектору №34. Коллектор принимает сточные воды от прилегающей жилой застройки и от коллектора №40.

Четвертый бассейн канализования.

Коллектора №41,42 и 43 принимают сточные воды от жилой застройки между улицами Киевской и Аксайской и между улицами Некрасова и Степной. Коллектор №41 Д200мм длиной 645м предусмотрен по ул. Киевской от ул. Новицкого до ул. Новгородской, по ул. Новгородской от ул. Киевской до ул. Аксайской с подключением к насосной станции №4. Коллектор принимает сточные воды от прилегающих к нему жилых кварталов и от коллекторов №42 и №43, а так же от канализационных сетей, проложенных по прилегающим улицам и проездам. Коллектор №42 Д200мм длиной 725м предусмотрен по ул Степной от ул. Киевской до ул. Аксайской с присоединением к коллектору №41. Коллектор №43 Д200мм длиной 550м предусмотрек по ул. Некрасова от ул. Киевской до ул. Аксайской, по ул. Аксайской от ул. Некрасова до ул. Новгородской с присоединением к коллектору №41.

Канализационные насосные станции.

Для приема и подачи сточных вод в существующий коллектор городской канализации настоящей схемой предусмотрено устройство четырех районных канализационных насосных станций. Насосные станции №2, 3 и 4 перекачивают сточные воды в самотечные коллекторы первого бассейна канализования, а насосная станция №1 перекачивает весь объем сточных вод от всех четырех бассейнов канализования в самотечный коллектор канализации

военного городка 6500 МО РФ Д800мм, проходящий по ул. Гагарина в районе пересечения с магистральными газопроводами Ростов-Ставрополь.

Канализационная насосная станция №1 предусматривается на свободной от застройки площадке, по размерам достаточной для организации зоны санитарной защиты, в створе улиц Пирогова, Ленина, Машиностроителей. Глубина подводящего коллектора определена 5,5м. Расчетный средний расход сточных вод на расчетный срок 2481мЗ/сутки, 102,5мЗ/час, 28,5л/секун- ду, на первую очередь 571мЗ/сутки, 23,8м3/час, 6,6л/секунду. Максимальный расчетный расход составит на расчетный срок 66,4л/секунду, на первую очередь 15,6л/сек. Предусмотрена установка трех насосов СМ150-125-400/4 (два рабочих, один резервный) и хранение еще одного насоса на складе. Характеристики насосов: производительность 120мЗ/час, напор 55м, мощность двигателя 55квт, 1450об/мин. Напорные линии приняты из труб Д200мм протяженностью 4300м каждая.

Канализационная насосная станция №2 предусматривается на свободной от застройки площадке, по размерам достаточной для организации зоны санитарной защиты, в створе улиц Дачной и Урожайной. Глубина подводящего коллектора определена 5,5м. Расчетный средний расход сточных вод на расчетный срок 1295мЗ/сутки, 54мЗ/час, 14,99л/секунду. Максимальный расчетный расход составит на расчетный срок 30,0л/секунду. Предусмотрена установка трех насосов СМ150-125-315а/4 (один рабочий, два резервных). Характеристики насосов: производительность 108мЗ/час, напор 31м, мощность двигателя ЗОквт, 1450об/мин. Напорные линии приняты из труб Д 150мм протяженностью 1250м каждая.

Канализационная насосная станция №3 предусматривается на свободной от застройки площадке, по размерам достаточной для организации зоны санитарной защиты, на улице Степной, между улицами 8 Марта и Урожай- >3 ной. Глубина подводящего коллектора определена 5,5м. Расчетный средний расход сточных вод на расчетный срок 361м3/сутки, 15мЗ/час, 4,2л/секунду. Максимальный расчетный расход составит на расчетный срок 12,6л/секунду. Предусмотрена установка трех насосов СМ100-65-250а/4 (один рабочий, два резервных). Характеристики насосов: производительность 45мЗ/час, напор 14м, мощность двигателя 5,5квт, 1450об/мин. Напорные линии приняты из труб Д 150мм протяженностью 800м каждая.

Канализационная насосная станция №4 предусматривается на свободной от застройки площадке, по размерам достаточной для организации зоны санитарной защиты, на улице Аксайской в створе ул.Новгородской. Глубина подводящего коллектора определена 5,5м. Расчетный средний расход сточных вод на расчетный срок 232,5м3/сутки, 9,8мЗ/час, 2,73л/секунду. Максимальный расчетный расход составит на расчетный срок 8,2л/секунду. Предусмотрена установка трех насосов СМ80-50-250а/4 (один рабочий, два резервных). Характеристики насосов: производительность 29,5мЗ/час, напор 13м, мощность двигателя 5,5квт, 1450об/мин. Напорные линии приняты из труб Д 150мм протяженностью 375м каждая.

В связи с отсутствием мест аварийного сброса для отвода сточных вод на период аварии, все насосные станции отнесены к первой категории надежности.

Выводы и рекомендации.

В приведенных выше материалов определены следующие положения:

- Рассмотренный район может быть канализован с присоединением к существующему коллектору канализации Д800мм военного городка 6500 МО РФ;

- Строительство канализации Восточного планировочного района г.Зернограда возможно по очередям. Строительство первой очереди предусматривает ввод в эксплуатацию основных коллекторов и сетей первого бассейна канализования. После ввода в эксплуатацию первой очереди строительство возможно строительство основных коллекторов, сетей и насосных станций любого из трех остальных бассейнов канализования.

- Существующие	городские коллекторы и сети централизованной канализации города не в состоянии обеспечить пропуск расчетных расходов сточных вод от потребителей города на расчетный срок, имеют значительный физический и моральный износ, частично находятся в аварийном и близком к аварийному состоянии. Необходимо выполнение комплекса работ по расширению и реконструкции основной канализационной сети города с учетом роста потребления коммунальных услуг населением города с предварительной разработкой предпроектных проработок - схемы развития канализации г.Зернограда;

- Очистные сооружения городской канализации в настоящее время перегружены по производительности на 15-20% и не могут принять дополнительный объем сточных вод от потребителей г.Зернограда Для приведения существующих очистных сооружений канализации в состояние, обеспечивающие нормативные показатели по объему и качеству очистки сточных вод, необходим комплекс работ по их обследованию и выполнению работ по их реконструкции и расширению.

- Очистные сооружения военного городка 6500 МО РФ имеют резервную мощность 3500-4000м3/сутки. Необходимо обследование существующих очистных сооружений с целью проверки производительности, эффективности их работы и соответствия требованиям по качеству очистки стоков, а так же возможности расширения для приема стоков от потребителей города. Следует проработать вопрос о принятии комплекса существующих сетей, насосных станций и очистных сооружений канализации военного городка 6500 МО РФ в ведение города или ОАО «Донская Водная Компания».

- В связи с высоким уровнем грунтовых вод на территории города необходимо продолжить выполнение комплекса водопонизительных мероприятий, что не только благоприятно скажется на сохранности жилого и общественного фонда города, повысит санитарную надежность территории и, безусловно, существенно снизит финансовые и материальные затраты на строительство заглубленных сетей и сооружений городской канализации.

ОЖИДАЕМЫЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № | Этапы реализации проекта (основное содержание этапа) | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектно-изыскательские работы | 2020г |
| 2 | СМР 1-й очереди | 2021г |
| 3 | СМР 2-й очереди | 2022г |
| 4 | СМР 3-й очереди | 2024г |
| 5 | СМР 4-й очереди | 2025г |

Возможен вариант строительства основных (магистральных) трубопроводов канализации с привлечением в дальнейшем средств граждан на строительство второстепенных (примыкающих к магистральным) уличных линий канализации.

Раздел 3

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем  водоотведения и  линейных объектов централизованных систем водоотведения муниципального образования «Зерноградское городское поселение». Экологические аспекты мероприятий по строительству

| № п/п | Наименование работ | Стоимость тыс. руб. | Прогнозируемый план финансирования по годам, млн. руб. | Предполагаемый источник финансирования (тыс. руб) | Достигаемый эффект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 2018 года | До 2021 года | До 2024 года | До 2027 года | До 2030год |  |  |  |
| Объекты и сети ВКХ муниципальной собственности на территории г. Зернограда |
| Водоотведение |
| 1 | г. Зерноград Капитальный ремонт объекта: "Инженерные сети канализационной насосной станции объемом 950 куб.м. по адресу: ул.им.Шукшина,91д в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области". | 391,4 | СМР- 391,4 |  |  |  |  | ФСР-337,0 (по согласованию) МБ-54,4 | Поддержание в технически исправном состоянии оборудования. Снижение уровня износа с 68% до 15%. | Имеется ПСД № 3-3-1-1210-10 от 02.12.2010 Выполнено в 2013г |
| 2 | г. Зерноград Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Машиностроителей Д=200мм, L=250м | 1705,0 |  | СМР- 1705,0 |  |  |  | ФСР-1468,0 (по согласованию) МБ-237,0 | Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки. | Имеется ПСД Работы планируются на 2019г |
| 3 | г. Зерноград Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Железнодорожная Д=150мм, L=170м | 670,0 |  | СМР- 670,0 |  |  |  | ФСР-576,0 (по согласованию) МБ-93,1 | Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки. | Имеется ПСД Работы планируются на 2019г |
| 4 | г. Зерноград Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. К. Маркса до ЗГА Д=200мм, L=400м | 1800,0 |  |  |  | ПИР- 380,0 | СМР- 1420,0 | ФСР-1549,8 (по согласованию) МБ-250,2 | Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки. |  |
| 5 | г. Зерноград Строительство канализационных сетей по ул. им. Дзержинского Д=200мм, L=400м | 1800,0 |  | ПИР- 380,0 | СМР- 1420,0 |  |  | ФСР-1549,8 (по согласованию) МБ-250,2 | Улучшение экологической обстановки. Обеспечение населения услугой водоотведения. | Новое Строительство-выполнено в 2014г |
| 6 | г. Зерноград Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Цветочная (Самохвалова) Д=150мм, L=73,5м | 200,2 |  | СМР- 200,2 |  |  |  | ФСР-172,4 (по согласованию) МБ-27,8 | Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки. | Имеется ПСД № 61-1-3-0454-11 Выполнено в 2017г |
| 7 | г. Зерноград Проектирование и строительство разводящей канализационной сети и КНС в п. Тимирязева Д = 150-250 мм, протяжённостью 30,0 км | 75020,0 | ПИР- 6315,7 | ПИР-200,0 СМР- 16976,0 | ПИР- 200,0 СМР- 16976,0 | ПИР- 200,0 СМР- 16976,0 | ПИР- 200,0 СМР- 16976,3 | ФСР-64592,78(по согласованию) МБ-10427,78 | Снижение уровня подтапливаемого грунтовыми водами. Повышение качества предоставляемых услуг. | Новое строительство. Выполнена предпроектная работа. |
| Итого по водоотведению | 81586,6 | 6707,1 в том числе: СМР-391,4 ПИР-6315,7 | 20131,2 в том числе: СМР-19551,2 ПИР-580,0 | 18596,0 в том числе: СМР-18396,0 ПИР-200,0 | 17556,0 в том числе: СМР-16976,0 ПИР-580,0 | 18596,6 в том числе: СМР-18396,3 ПИР-200,0 | ФСР-70245,22 (по согласованию) МБ-11994,88 |  |  |
| Водопонижение |
| 1 | Первоочередные мероприятия по ликвидации аварийной ситуации, возникшей в г. Зернограде от подтопления (1-я очередь строительства) | 15681,6 | СМР- 15681,6 |  |  |  |  | Областной бюджет-15681,6 (по согласованию | Стабилизация колебаний уровня грунтовых вод на территории города Зернограда | 1-я очередь выполнено в 2016-2017гг 2-я очередь планируется на 2018-2019гг |
| 2 | Первоочередные мероприятия по ликвидации аварийной ситуации, возникшей в г. Зернограде от подтопления (2-я очередь строительства) | 120000 | СМР-120000,0 |  |  |  |  | Федеральный бюджет-120000 (по согласованию |  |  |
|  | Итого по водопонижению | 135681,6 | 135681,6 |  |  |  |  |  |  |  |

«Приложение № 2

к распоряжению Правительства

Ростовской области

от 25.02.2016 № 75

ПЛАН

мероприятий по созданию, реконструкции или модернизации объектов

коммунальной инфраструктуры на территориях Зерноградского городского поселения Ростовской области в период с 2017 по 2024 год 
(в том числе мероприятия по подготовке проектов модернизации систем водоснабжения в 2016 году)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации* | Объем финансирования (рублей)* |
| --- | --- | --- | --- |

| Водоотведение Зерноградского городского поселения |
| --- |
| 10. | Реконструкция ОСК по адресу: Ростовская область, Зерноградский р-он, г. Зерноград | 2017 – 2024 | 25 948 000,00 |
|  | Средства областного бюджета |  | 0,00 |
|  | Средства инвестора |  | 25 948 000,00 |
|  | Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |
| 11. | Реконструкция комплекса канализационных сетей | 2017 – 2024 | 102 000 000,00 |
|  | Средства областного бюджета |  | 0,00 |
|  | Средства инвестора |  | 102 000 000,00 |
|  | Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |
| 12. | Модернизация КНС по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Мира, 4а. Установка модульной КНС | 2017 – 2024 | 2 836 000,00 |
|  | Средства областного бюджета |  | 0,00 |
|  | Средства инвестора |  | 2 836 000,00 |
|  | Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |
| Итого по водоотведению Зерноградского городского поселения | 130 784 000,00 |
| Мероприятия по подготовке проекта модернизации системы водоснабжения в Зерноградском городском поселении |
| 13. | Разработка конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения | 2016 | 1 250 000,00 |
|  | Средства местного бюджета | 2016 | 75 000,00 |
|  | Средства областного бюджета | 2016 | 175 000,00 |

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на период с 2019г. по 2023 г.

ООО «Донреко»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации инвестицион-ной программы | Затраты на проведение работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе на период: |
|  |  |  |  | 2019г. | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Перечень Программных мероприятий в сфере водоотведения: |
| 2.1. | Замена канализационной сети с увеличением диаметра по адресу: г. Зерноград, по ул.им. Ленина, по ул. Мира по ул. Специалистов до ул.им. Чкалова | 2019-2023 г.г. | 84515,75 | - | 84515,75 | - | - | - |
| 2.2. | Проектирование и реконструкция существующей системы очистки сточных вод в г. Зерноград, с целью приведения стоков в соответствие установленным нормативом | 2019-2023 г.г. | 1342240,77 | 15026,45 | 398164,26 | 428453,20 | 432140,06 | 68456,80 |
|  | Итого по водоотведению | 1426756,52 | 15026,45 | 482680 | 428453,2 | 432140,1 | 68456,80 |

Водопонижение

На территории города Зернограда, начиная с 70-х годов, наблюдается постоянный подъем грунтовых вод и подтопление территории. Причинами подтопления являются интенсивные утечки водонесущих коммуникаций, заиление и кальматация балок, нарушение поверхностного стока, интенсивный полив огородов, а так же грунтовый поток, идущий от восточной границы города.

В результате подтопления существенно изменился режим грунтовых вод, физико-механические свойства грунтов, в результате чего наблюдается деформация зданий и их разрушение. В 1999 году произошло обрушение 4-х этажного 32-х квартирного жилого дома. Погибли 11 человек

Для устранения возникшей аварийной ситуации необходимо выполнить мероприятия по водопонижению с помощью закрытого горизонтального дренажа.

С 2001 года в г. Зернограде проводятся работы за счет средств федерального бюджета по Федеральной адресной инвестиционной программе и бюджета Ростовской области по строительству объекта «Первоочередные мероприятия по ликвидации аварийной ситуации в г. Зернограде от подтопления».  К 2006 году построены горизонтальные дрены по четырем улицам, локальные очистные сооружения, произведена расчистка балки М. Хомутец. Выполненные объемы относятся к I этапу I комплекса строительства. В 2008г выполнено: 	Дрена ГДр-2. L=960m, S=7360m2   по ул. им. Ленина и Дрена 2Др-1. L=580m, S=3820m2  по ул. им. Чкалова. Не решён вопрос по второй очереди строительства (пос. Тимирязева).

Острота проблемы подтопления грунтовыми водами на сегодняшний день не снижается. В Администрацию Зерноградского городского поселения поступает большое количество жалоб от жителей многоквартирных и индивидуальных жилых домов на трещинообразование несущих конструкций зданий. В настоящее время выполнены работы "Капитальный ремонт здания 5-ти этажного жилого дома по ул. Научный городок, 2 в г. Зернограде Ростовской области в части усиления повреждённых и деформированных конструкций здания", «Капитальный ремонт здания 5 -ти этажного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями магазина и нежилым помещением по ул. Ленина, 46 в г. Зернограде Ростовской области в части усиления поврежденных и деформированных конструкций здания», имеется ПСД на "Капитальный ремонт 4-х этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями Центра занятости населения Зерноградского района по ул. им. Ленина,д. 41/9 в г. Зернограде Ростовской области". Выделено финансирование на проведение работ по объекту в 2013 году.

В 2016 году проводится работа по подготовке ПСД на капитальный ремонт многоквартирного дома оп ул. им. Ленина, 13.